Приложение № 1

к Договору подряда №

от «___»_________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектных решений по нежилому зданию, расположенному

по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д.22

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Цель технического задания: | Разработка проектных решений по предотвращению дальнейших разрушений поврежденного пожаром здания, расположенного по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д.22 |
| 1. | Основные данные: |
| 1.1 | Основание для проведения работ | Договор на выполнение работ |
| 1.2. | Заказчик | ООО «ЕвроСтройИнвест» |
| 1.3 | Подрядчик |  |
| 1.4 | Адрес объекта | г. Москва, пр. Андропова, д.22 |
| 1.5 | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 1.6 | Исходные данные | Отчеты по проведению мониторинга состояния здания, расположенного по адресу: г. Москва, пр. Андропова, д. 22, зона «Д» за 9 циклов измерения: от 20.03.18г., 10.04.18г., 16.05.18г., 07.08.18г., 14.11.18г., 12.02.19г., 14.06.19г., от 15.08.19г. Техническое заключение по обследованию текущего состояния строительных конструкций здания и обмерные чертежи ООО «Первый межрегиональный проектный институт «Спецстройпроект» 19-МРПИ/25/03-ТЗ 2019 года. Техническое заключение ООО «Ассоциация судебных экспертов и оценщиков» № 57-20К от 10.06.2020 года. ГПЗУ№ RU 77-163000-007546 Технический паспорт здания от 26.06.2019 г. Проект Управления по проектирования по проектированию жилищно-гражданского строительства «Моспроект» Здание НИИТАвтопром «Нагатино» Раздел КР |
| 1.7 | Краткая характеристика Объекта | Трехэтажное здание зоны Д примыкает к 21-му этажному зданию зоны Е и имеет общий с ним подвал. Здание зоны Д и зоны Е имеют общие колонны в осях А/1-3 и А-И/1. Фундаменты зоны Д устроены на кустах свай, расположенных в метах расположения колонн. Высота этажей 3,6м. Конструктивная схема – каркасная, с несущими сборными ж/б колоннами, балками, фермами, внутренними несущими стенами. Конструкция кровли – кровля совмещенная, плоская, мягкая из рулонных материалов. Фундаменты – сборные бетонные. Общая площадь здания, согласно технического паспорта - 83099м2, в т.ч. площадь зоны Д приблизительно 6000 м2 |
| 1.8 | Перечень разделов проекта | Раздел 1.Пояснительная записка Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.(в т.ч демонтаж аварийных элементов) Раздел 6. Проект организации строительства |
| 1.9 | Требования к содержанию Проекта | Проект должен содержать: Решения по исключению конструктивной связи здания зоны Д и зоны Е. Решения по сохранению устойчивости и неизменяемости несущих и ограждающих строительных конструкций зоны Е в течение всего срока службы строения. Обоснование методов защиты и защитных устройств здания зона Е, сетей инженерно-технического обеспечения комплекса зданий; Решения по технологической последовательности и организации работ при разборке строительных конструкций, оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения здания зона Д. Решения по безопасному ведению работ и мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу, окружающей среде; Решения по демонтажу всех аварийных и ограниченно работоспособных конструкций зоны Д и обеспечению устойчивости и неизменяемости оставшихся не демонтируемых конструкций зоны Д Конструктивный расчет изменившейся нагрузки фундаментов зоны Е и возможное их укрепление Ведомость демонтируемых конструкций Технология производства работ. Последовательность выполнения работ. |
| 1.10 | Особые условия | Организация, разрабатывающая проект должна иметь свидетельство СРО на проектные работы. Проект согласовать с Заказчиком и с заинтересованными организациями До начала работ заключить договор с Заказчиком на ведение авторского надзора |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| _____________________ / / | ____________________________ / / |

г. Москва, пр. Андропова, д.22, зона «Д»

План подвала

| Состояние аварийных колонн К1- К7 | Состояние перекрытия и ригелей подвала |
| --- | --- |

План 1 этажа

| Обрушено перекрытие | Обрушена кровля |
| --- | --- |