Наименование объекта закупки: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Елатьма. Третий этап»

Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31.05.2020г. включительно.

Место выполнения работ: Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма

Требования к участникам закупки (п.1 ч.1 ст.31): действующая лицензия СРО.

# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Администрация муниципального образования – Елатомское городское поселение Касимовского муниципаольного района Рязанской области |
| 2. | Наименование объекта | Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Елатьма. Третий этап |
| 3. | Генеральный проектировщик | По итогам открытого аукциона на право выполнения работ по разработке проектно-сметной документации |
| 4. | Основание для проектирования и строительства | «Модернизация коммунального комплекса в муниципальном образовании – Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области» |
| 5. | Вид строительства | Реконструкция |
| 6. | Предмет контракта | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Елатьма. Третий этап» |
| 7. | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования - Елатомское городское поселение Касимовского муниципального района |
| 8. | Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком | - Градостроительный план земельного участка; - Технические условия на подключение к инженерным сетям водоснабжения, при необходимости вынос и перенос инженерных сетей, после предоставления Подрядчиком необходимых расчетов по объемам водопотребления и ведомости пересечений с существующими инженерными сетями. |
| 9. | Местоположение, объекты водоснабжения | Трассы водопроводных сетей, подлежащих реконструкции, проходят по улицам р.п. Елатьма Касимовского района Рязанской области: 1. Ленина (от пересечения с ул. Полевая до пл. Ленина) 2. Пролетарская (от пересечения с ул. Полевая до пересечения с ул. Энгельса) 3. Луначарского (от пл. Ленина до скважины на пл. Грибкова) 4. Интернациональная (от пересечения с ул. Октябрьская до пересечения с ул. Луначарского) 5. Коржевин извоз (от пересечения с ул. Янина до пересечения с ул. Флотская). Длину реконструируемых участков с привязкой к точкам подключения определить проектом. |
| 10. | Основные технико-экономические показатели | Технико-экономические показатели определить проектом |
| 11. | Основные требования к проектной документации и её составу | Комплексные инженерные изыскания на трассах водопроводных сетей: - инженерно-геодезические; - инженерно-геологические; - инженерно-экологические. Разработка: При разработке проектной, рабочей и сметной документации учесть требования Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» с внесенными в него изменениями на момент проектирования и в объеме необходимом для прохождения Государственной экспертизы; Состав проектной документации должен содержать следующие разделы: - пояснительная записка, в состав которой необходимо включить ведомость пересечений (при их наличии) трассы водоснабжения с существующими инженерными сетями и дорогами, с учетом технических условий, выданных эксплуатирующими организациями, предварительно Подрядчик обязан передать Заказчику топографический план в М 1:2000, с нанесенными на нем пересечениями, для согласования с эксплуатирующими организациями и получения технических условий на вынос сетей или мероприятий по их защите; - проект полосы отвода; - технологические и конструктивные решения линейного объекта, включая ведомость пересечений трассы водоснабжения с существующими инженерными сетями, с указанием требований эксплуатирующих организаций. - здания и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; - проект организации строительства, в составе которого выполнить проект безопасности дорожного движения на период производства строительных работ и согласовать с ГИБДД; - мероприятия по охране окружающей среды, в состав раздела должны быть включены все необходимые протоколы лабораторных испытаний, требуемых Роспотребнадзором (выполняются за счет средств проектной организации); - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - смета на строительство; - комплексные инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические); В документации, для осуществления строительства разводящих сетей водопровода, необходимо предусмотреть восстановление существующего благоустройства; Проектировщик выполняет расчет существующих инженерных сетей, с целью проверки возможности обеспечения технических условий. |
| 12. | Стадийность проектирования | Этап 1. Комплексные инженерные изыскания Этап 2. Разработка проектной документации (Заказчик обеспечивает проведение общественных слушаний по проектам планировки и межевания территории). Этап 3. Техническое сопровождение документации при проведении государственной экспертизы с получением положительного заключения |
| 13. | Требования к инженерным изысканиям | 1. Комплексные инженерные изыскания выполнить специализированной организацией в объеме, необходимом для разработки проектной и рабочей документации и получения положительного заключения государственной экспертизы; 2. Инженерные изыскания должна выполнять организация, имеющая соответствующие допуски на виды работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства; 3. Комплексные инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями действующих, на момент опубликования задания на разработку проектной и рабочей документации, нормативных документов; 4. Перед выполнением комплекса инженерных изысканий необходимо: а).разработать программу и согласовать с Заказчиком |
| 14. | Дополнительные требования к проектной и рабочей документации | 1. Инженерные сети водоснабжения запроектировать с устройством колодцев для подключения потребителей, в которых предусмотреть возможность врезки с установкой запорной арматуры. 2. Трубопроводы запроектировать из труб ПНД с максимальным использованием метода горизонтально-наклонного бурения |
| 15. | Требования к согласованию проектной и рабочей документации | Генеральный проектировщик: - согласовывает разработанный проект с Заказчиком; - согласовывает проектную документацию с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия; - вносит в проектную документацию изменения и дополнения, по результатам рассмотрения заинтересованными сторонами и государственной экспертизой. |
| 16. | Требования к сметной документации | 1. Сметную документацию составить в базисном уровне цен по ТЭР 2001 г. (в редакции, действующей на момент выдачи сметной документации на территории Рязанской области); 2. В ССР включить следующие затраты: на содержание службы Заказчика, на экспертизу проектной документации, на проектно-изыскательские работы, на технологическое присоединение к инженерным сетям, на временные здания и сооружения и зимнее удорожание, на непредвиденные расходы. 3. В случае применения в локальных сметах ссылки на калькуляции, прайс-листы, счета, их необходимо приложить к соответствующим сметам, кроме того, нумерация смет должна быть сквозная вместе с прайсами. 4. В сметной документации выделить локальными сметами участки водопроводной сети по запланированным участкам согласно п. 9 настоящего задания. 5. Сметную документацию выполнить и выдать Заказчику в 6 экземплярах на бумаге, 2 экземпляра на электронных носителях в программе «Гранд-смета» («Смета-Ру»). |
| 17. | Требования к оформлению и сдаче инженерных изысканий, проектной и рабочей документации | 1. Оформление проектной документации должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 «Основные требования к проектной и рабочей документации», с изменениями, действующими на момент проектирования; 2. Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой генеральной проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; 3. Отчет о комплексных инженерных изысканиях выполнить и выдать Заказчику в 4 экземплярах на бумаге и 2 экземпляра на электронном носителе; 4. Проектную документацию выполнить и выдать Заказчику в 4 экземплярах на бумаге, плюс 2 экземпляра в электронной версии в формате PDF; 5. Рабочую документацию выполнить и выдать Заказчику в 6 экземплярах на бумажном носителе, плюс 2 экземпляра в электронной версии в формате PDF (отдельно от сметной документации); 6. После получения положительного заключения государственной экспертизы: - выдать Заказчику откорректированную по замечаниям экспертизы проектную документацию в 4 экземплярах на бумаге, плюс 2 экземпляра в электронной версии в формате PDF (отдельно от сметной документации); - выдать Заказчику откорректированную по замечаниям экспертизы сметную документацию в 6 экземплярах на бумаге, 2 экземпляра на электронных носителях в программе «Гранд-смета» («Смета-Ру»). 8. Дополнительно выдать разбивочную основу инженерной инфраструктуры в системе «Автокад», с целью возможности производить разбивку по координатам на диске в 2 экземплярах. |