ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение раздела: «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта, шифр | Строительство блочных очистных сооружений канализации п. Медная Шахта г. Краснотурьинск 532.20-00 |
| 2 | Назначение объекта | Производственные здания и сооружения |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Месторасположение проектируемого объекта | Свердловская область, г. Краснотурьинск, п. Медная Шахта, 700м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного по адресу: ул. Полевая, |
| 5 | Характеристика зданий и сооружений |
| 5.1 | Состав проектируемых зданий и сооружений | 1. Сливная станция 2. Фундамент под станцию очистки хозяйственно-бытовых стоков блочно-модульного исполнения с ориентировочными размерами 37,5х14,5 м. 3. Фундаменты под подземные КНС заводского изготовления без надземной части ориентировочым диаметром 1,5 м, глубиной до 8 м. – 2 шт. |
| 5.2 | Класс функциональной пожарной опасности | В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» ст.32 гл.9 – Ф5.1 |
| 5.3 | Этажность | 1. Сливная станция – 1 эт.; 2. Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков блочно-модульного исполнения – 1 эт. |
| 5.4 | Надземная часть | 1. Сливная станция – 1 эт.; 2. Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков блочно-модульного исполнения – 1 эт. |
| 5.5 | Подземная часть | - |
| 5.6 | Габариты здания | 1. Сливная станция – в осях 9х19 м.; 2. Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков блочно-модульного исполнения – ориентировочные габариты 37,5х14,5 м.; 3. КНС заводского изготовления без надземной части- ориентировочный диаметр 1,5 м, глубина до 8 м. |
| 5.7 | Цветовое оформление | В соответствии с разделом АР |
| 5.8 | Конструктивная схема здания | Сливная станция - металлический каркас |
| 5.9 | Фундаменты | Определить проектом в соответствии с геологией |
| 5.10 | Стены | Сливная станция – сэндвич-панели |
| 5.11 | Покрытие | Сливная станция – сэндвич-панели |
| 5.12 | Перекрытие | - |
| 5.13 | Крыша | Сливная станция – сэндвич-панели |
| 5.14 | Состав помещений | В соответствии с разделом АР |
| 5.15 | Дополнительные требования | - |
| 5.16 | Дополнительные исходные данные | Инженерно-геологические изыскания, раздел АР. |
| 6 | Состав раздела конструктивные и объемно-планировочные решения | Текстовая часть (общая на все подобъекты): выполнить в соответствии с пунктом 14 постановления Правительства Российской Федерации №87. Графическая часть Сливная станция 1. Общие данные. 2.Поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений; 3.Разрезы (не менее 3-х) зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций; 4. Кладочный план, ведомость перемычек, проёмов, отверстий; 5.Чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения; 6.Схемы каркасов и узлов строительных конструкций; 7.Схема расположения основных несущих элементов (колоны, фермы); 8.Схема расположения прогонов; 9.Схема расположения балок перекрытий и покрытий; 10.Схема расположения связей; 11.Схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; 12.Схемы расположения балки для тали, подкрановых путей (при наличии); 13.Схемы раскладки стеновых и кровельных панелей, доборные элементы, спецификация, узлы; 14.Планы фундаментов (типы фундаментов, гидроизоляция, спецификация); 15. Опоры под инженерные сети по заданию смежных разделов (при наличии); 16. Фундаменты под оборудование (при наличии); 17.План кровли. 18.Планы, разрезы, узлы примыкания, конструктивные решения крылец, лестничных маршей, площадок обслуживания, приямков (при наличии); 19. Детальные чертежи колонн, связей, балок, стеновых ригелей, ферм, распорок, прогонов, др. конструкций (в РД); 20.Задание смежным разделам (при наличии); 21. Расчет общей массы металлоконструкций; 22. Расчет общего объёма бетона. Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков блочно-модульного исполнения, КНС 1. Чертежи фундаментов, спецификация. Расчетная часть – оформить в виде отдельного тома. Ведомость объёмов работ (общая на все подобъекты). |
| 7 | Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 7.1 | Шифр раздела | В зависимости от стадии в соответствии с Постановлением РФ №87 и ГОСТ Р21.1101-2009. ПД - 532.20-00-КР. Расчетная часть - 532.20-00-КР.РР. РД - 532.20-00-АС, 532.20-00-КЖ, 532.20-00-КМ. |
| 8 | Форма, условия и порядок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 9 | Срок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 10 | Наличие документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ | Работы должны соответствовать обязательным требованиям действующих норм на территории РФ (СП 20.13330.2011 и т.д) |
| 11 | Требования к проектной документации | Работы выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 и ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.501-2018. Раздел ПД необходимо выполнить р в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы, получения положительного заключения государственной экспертизы и составления сметной документации. Раздел РД выполнить в объеме необходимом для строительства объекта. |
| 12 | Требования к выдаваемой документации | Проектную и рабочую документацию оформить согласно действующим нормам на оформление чертежей выполняемого раздела и Директивы по оформлению проектной и рабочей документации. Работы выполнять (сохранять) в формате dwg не позднее версии 2007года, блоки и вставки разбить. Пояснительную записку и том расчетной части выполнить в формате doc в шаблоне ООО «Роксбер Проект». Предоставить расчетные файлы в исходном формате. |

# Text boxes

Согласовано

ГИП ООО «ПКБ Титан»

_____________________________

(фамилия, и.о.,  подпись)

МП «___» __________ 202_г.

Согласовано

_____________________________

(должность, наименование организации)

_____________________________

(фамилия, и.о.,  подпись)

МП «___» __________ 202_г.