|  | УТВЕРЖДАЮ: = ________________/_______________/ «___» _____________ 2020 г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

разработка проектной документации на объектах:

«Создание системы видеонаблюдения»

| № п/п | Перечень требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Заказчик |  |
| 2. | Исполнитель | Определяется на основании: электронных торгов |
| 3. | Вид строительства | Создание системы видеонаблюдения и аналитики |
| 4. | Вид цены | Твёрдая (договорная) |
| 5. | Основание для проектирования | 1. Модернизация системы охраны с созданием центра сбора информации и ее аналитики. |
| 6. | Вид работ | Разработка проектной документации на основании актов технического осмотра, дефектных ведомостей существующей Системы видеонаблюдения, составленных Подрядчиком и утвержденных Заказчиком и технических паспортов БТИ, предоставленных Заказчиком. Проект выполнить на подоснове планов, предоставляемых Заказчиком. |
| 7. | Вид документации | Стадия РП. |
| 8 | Срок выполнения работ | 40 рабочих дней Состав и содержание работ по созданию системы Номер в структуре Название задачи Длительность Названия ресурсов Проектно-изыскательские работы 30 дней 1 Проведение обследования 14 дней 1.1 Проведение полевых изысканий 5 дней 1.1.1 Обследование мест установки оборудования 3 дня Исполнитель 1.1.2 Промежуточная обработка результатов обследования 2 дня Исполнитель 1.1.2.1 Обработка результатов обследования 1 день Исполнитель 1.1.2.2 Разработка предварительной топологии СПД 1.1.2.3 Согласование топологии СПД службами заказчика 1 день Заказчик 1.1.2.4 Подготовка ориентировочного состава оборудования на объектах для расчета необходимой мощности 1 день Исполнитель 1.1.2.5 Формирование требований по электроснабжению оборудования для запроса ТУ 1.1.3 Запрос ТУ (на электропитание, монтаж оборудования, кабельных трасс) в службах предприятия 2 дня Исполнитель 1.1.3.1 Подготовка запросов 1 день Исполнитель 1.1.3.2 Выдача ТУ Заказчиком 2 дня Заказчик 1.1.2 Согласование акта обследования 1 день Заказчик; Исполнитель 2 Разработка и согласование общих технических решений 6 дней 2.1 ОТР Сети связи 3 дней Исполнитель 2.2 ОТР Система электроснабжения 2.3 Согласование ОТР службами Заказчика 3 дней Заказчик 3 Разработка проектно-сметной документации 10 дней Исполнитель 3.1 Раздел 1. Пояснительная записка 4 дня Исполнитель 3.2 Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" 3 дней Исполнитель 3.2.1 Том 5.1 «Система электроснабжения» 3 дней Исполнитель 3.2.2 Том 5.2 «Сети связи»: СОТ 4 Согласование проектно-сметной документации 5 дней Заказчик; Исполнитель 5 Подписание акта приемки работ 2 день Заказчик; Исполнитель |
| 9 | Объемы проектирования | Выполнить проектную документацию на создание системы видеонаблюдения для объектов Заказчика расположенных по адресам указанным в вложении |
| 10. | Показатели объекта | Предприятие расположено на обособленной территории и имеет по периметру ограждение, оснащенное техническими средствами охраны. Конкретную информацию по характеристикам объекта дополнительно уточнить в процессе выполнения проектных работ. |
| 11. | Состав документации | Разработка проектной документации (Стадия РП): - Пояснительная записка - Раздел «Система охранная телевизионная»; - Раздел «Система связи»; - Раздел «Система электропитания»; - Раздел «Сметная документация СМ»; - Раздел «Ведомость объемов работ ВОР»; - Раздел «Прайсы» Все проектные решения принимаются согласно действующим нормам и подлежат согласованию с Заказчиком. |
| 12. | Требования к техническим и качественным характеристикам выполняемых работ | Проектную документацию разработать в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС) и МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». |
| 13. | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, отделке помещений. | Не предусматривать изменение объемно-планировочных и конструктивных решений в зданиях, сооружениях при проведении работ по монтажу систем охранной телевизионной, системы связи, системы электропитания. |
| 14. | Требования к оборудованию и материалам | При проектировании применять оборудование и материалы, имеющие сертификаты соответствия РФ по пожарной безопасности. |
| 15. | Технические требования к проектируемой системе охранной телевизионной (СОТ) | Система охранная телевизионная по ГОСТ Р 51558 с учетом конкретных условий и особенностей процессов деятельности на объекте должна обеспечивать визуальное наблюдение ситуационной обстановки в заданном формате изображения, обнаружение и идентификацию субъектов наблюдения в зависимости от назначения - людей, транспортных средств, имущества, элементов объектовой инфраструктуры, а также визуальное документирование и архивирование получаемой видеоинформации. Видеоинформация из контролируемых зон объектов должна поступать на пункты контроля и в централизованный пункт для верификации и регистрации. Общие требования к СОТ: • должно быть обеспечено видеонаблюдения во всех пунктах контроля (прохода людей и проезда транспортных средств) на территорию объектов и вдоль замкнутого периметра предприятия; • должен быть обеспечен контроль за попытками ослепить видеокамеру, демонтировать, изменить ее направление; • следует применять периферийные технические средства системы охранной телевизионной со встроенной функцией обнаружения движущейся цели (видеодетектор); • система должна быть самостоятельной полнофункциональной системой безопасности объекта, и в то же время иметь возможность интеграции с существующими системами; • создание подсистемы должно проводиться по модульному принципу; • построение системы должно обеспечивать возможность её наращивания и модификации (расширения или изменения функций), а также устойчивую работоспособность; • просмотр входов на пунктах контроля (с возможностью идентификации лиц), а также специально обозначенных мест внутри зданий и сооружений объектов • система должна позволять создавать тревожные зоны детекторов движения; • анализ (просмотр, копирование на внешний носитель) архивной видеоинформации без прерывания текущей видеозаписи; • Период хранения архива определяется на этапе проектирования. • поиск видеозаписей в архиве по дате, по событию, за определённый период; • распознавание лиц, номеров автотранспорта (работа с белыми и черными списками). • система должна предусматривать открытый SDK для возможности интеграции с системами заказчика; • система должна предусматривать наличие модулей просчетов готовой продукции • система должна предусматривать автоматическое заведение инцидентов при срабатывании модулей аналитики в учетно-аналитической системе ServiceNow заказчика. Требования к техническому обеспечению СОТ: • Система должна строиться на базе цветных цифровых видеокамер; • вне помещений (на улице) следует использовать объективы видеокамер с автоматической регулировкой диафрагмы; • разрешение видеосъемки стационарных видеокамер должно быть не менее 5Мpix с частотой съемки не менее 20 кадров в секунду, (необходимая частота кадров и разрешение, получаемое от видеокамер, определяется на основании проектных изысканий с учетом функциональных требований, предъявляемых к конкретному видеоканалу); • необходимо использовать ONVIF-совместимого оборудования; • видеокамеры должны поддерживать покадровые и потоковые кодеки (MJPEG, H.264); • видеокамеры должны иметь встроенный детектор движения с раздельной настройкой зон; • видеокамеры, предназначенные для наружной установки, должны размещаться в кожухах, обеспечивающих их работоспособность при воздействии природных факторов в соответствии с климатической зоной; • допускается использовать видеокамеры без кожухов, если они имеют класс защиты не ниже IP65; • в зависимости от настроек должна обеспечиваться возможность записи изображения: постоянная, по тревоге или по расписанию. При выполнении проектных работ должен быть произведено: • математическое моделирование объекта охраны с указанием зон, на которых обеспечивается идентификация, распознавание, мониторинг и обнаружение объектов и физических лиц; • расчет необходимой пропускной способности каналов передачи данных (с учетом используемой топологии сети и расположения видеокамер, потребителей информации) с целью обоснования проектных решений в части подсистемы связи; • расчет емкости хранилища информации с учетом вышеуказанных требований по качеству и длительности хранения видеоархивов. Используемые методики расчета хранилища и пропускной способности каналов передачи данных, а также результаты расчета должны быть приведены в проектной документации в качестве обоснования принятых технических решений. Направления и содержания применения СОТ: 1. Технологический процесс. - Подача свеклы (тракт подачи свеклы, мойка, взвешивание); - Переработка (резка, варка, фугование, сушка и взвешивание при передаче на упаковку); - Подача сахара-сырца (взвешивание при подаче в клеровочное отделение); - Подача экстракта (узлы взвешивания и учета); - Проведения анализов качества продукции в лабораториях. 2. Логистический процесс. - Поступление продукции на склад (сахар, патока, жом, экстракт); - Перемещения внутри склада и со склада на склад продукции и не кондиции; - Отгрузка со складов (с напольных складов, силоса и бакового хозяйства) на все виды транспорта; - Передача со склада в производство (экстракта, не кондиции и сахара на расстарку мелкой фасовкой); - Взвешивание при отправке; - Въезд, перемещения, нахождение и выезд с территории предприятия авто и жд. транспорта. 3. Процесс приемки и хранения сырья. - стоянка автомобилей перед бракплощадкой; - Бракплощадка (въезд, выезд) с возможностью качественного изображения автомобиля и свёклы; - Весовые (брутто, тара) с возможностью качественного изображения автомобиля и весовой платформы; - Лаборатория (весь процесс взятия и анализ проб, сам автомобиль, действия лаборантов и свеклосдатчиков); - КГ поля (обязательно видеокамеры с технической возможностью приближения изображения к хранимой свёклы, изображение КГ поля должно формироваться несколькими видеокамерами расположенных в разных точках с обязательным перекрестным изображением); 4. Процесс упаковки и фасовки сахара. - Счетные и весовые устройства получения сахара с производства (расстарки) с возможностью фиксации показаний этих приборов; - Упаковочные и фасовочные линии на всем протяжении процесса места открытого движения сахара; - Счетные и весовые устройства при передачи упакованного сахара на склад; - Территория хранения бракованного сахара; - Территория отделения фасовки с целью выявления и определения нарушений санитарии и действий, влияющих на качество продукции. 5. Строительные площадки. - Процесс организации работ и ход выполнения работ. 6. Процесс массовых мероприятий. - Общие собрания, совещания, наиболее важные переговоры и планерки. 7. Безопасность и сохранность. - Периметр ограждения, КПП, помещения и здания с наиболее опасными направлениями технологического процесса (ТЭЦ, компрессорная, места выписки продукции и т.п.) и возможного применения насилия и террористических угроз. Пути движения по маршрутам общего и технологического людского и транспортного потоков. |
| 16. | Технические требования к проектируемой системе связи (СС) | Требования к подсистеме определены согласно ГОСТ Р 53704-2009 Система связи должна обеспечивать обмен информацией между источниками информации (видеокамеры) и их потребителями (сервера видеонаблюдения, сервера) и должна соответствовать стандартам принятым у Заказчика. Состав системы связи: • Волоконно-оптические и медножильные линии связи; • Сетевое оборудование (коммутаторы, медиаконверторы) ; • Система администрирования и мониторинга каналов передачи данных и сетевого оборудования. Требования к подсистеме связи: • Используемый протокол - IP; • Топология опорной сети – кольцо; • Пропускная способность сети передачи данных должна обеспечивать 20% запас; • Возможность дальнейшего резервирования каналов передачи данных путем организации колец. |
| 17. | Технические требования к проектируемой системе электроснабжения (ЭС) | Требования к подсистеме определены согласно ГОСТ Р 53704-2009. Система электропитания должна обеспечивать питание всех устройств в составе СОТ. Электропитание технических средств и оборудования СЛТ должно осуществляться от электрической сети с глухозаземленной нейтралью 380/220 В, 50 Гц. Подключение должно осуществляться от отдельных автоматов защиты. Электропитание потребителей должно соответствовать требованиям 1 категории по надежности электроснабжения. Электропитание оборудования и технических средств СОТ, требующих напряжение от 10 до 30 В, должно осуществляться через вторичные источники. Система электропитания должна обеспечивать работоспособность всех устройств СОТ при отклонении напряжений и уровнях помех по ГОСТ 13109-97, а также отсутствие сбоев при включении и выключении питания. Заземление оборудования и технически средств и других элементов СОТ должно соответствовать ПУЭ и технической документации на изделия. При создании подсистемы обеспечить возможность контроля состояния электроснабжения, а также запас по мощности не менее 50% Подключение технических средств, размещаемых вне зоны молниезащиты зданий и сооружений, осуществить через устройства грозозащиты. Электроснабжение осуществить согласно полученным ТУ на электроснабжение. Электроснабжение оборудования должно осуществляться от двух независимых источников, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением на резервное питание (в аварийном режиме) и оповещением персонала физической защиты о переходе на электропитание от резервного источника. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать автономную работу оборудования, в случае отключения электроснабжения, не менее 0,5 часа. |
| 18. | Требования к надежности | Общие требования к надежности системы: • система должна быть рассчитана на круглосуточную работу в режиме: 24х7х365; • срок службы системы в целом должен составлять не менее 5 лет; • все технические и программные средства, входящие в состав системы должны функционировать круглосуточно, с периодическими остановками для проведения профилактических работ через каждые 10 000 часов работы без нарушения целостности оборудования и данных; • программно-технические средства должны резервироваться исходя из условия продолжения функционирования системы в целом при отказе любого элемента, возможно, с ограниченной функциональностью. |
| 19 | Требования к информационной и программной совместимости | Обеспечить совместимость клиентской части программного обеспечения проектируемой системы с операционной системой Microsoft Windows 10 Prof. 32/64 бит. |
| 20 | Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы | Установить гарантийный срок службы (эксплуатации) системы не менее 12 месяцев. Обслуживание и ремонт устанавливаемого оборудования должно соответствовать требованиям действующей ведомственной нормативной документацией в данной области. Периодическое регламентное обслуживание должно производиться не чаще одного раза в три месяца, за исключением случаев, особо оговоренных в документации. Послегарантийное обслуживание оборудования осуществляется по отдельному договору на сервисное обслуживание. Для осуществления эксплуатации системы предусмотреть ЗИП. Комплект ЗИП должен обеспечивать возможность восстановления работоспособного состояния систем путем замены отдельных узлов и блоков без остановки всего комплекса. Конкретный состав ЗИПа определить при проектировании по согласованию с заказчиком. |
| 21 | Требования по сохранности информации при авариях | Перечень событий (аварий, отказов технических средств и т. п.), при которых должна быть обеспечена сохранность информации, содержащейся в системе: • несанкционированное выключение (потеря электропитания) технических устройств системы; • несанкционированная перезагрузка программно-аппаратных средств системы; • несанкционированное прекращение работы («зависание») программных средств системы. |
| 22 | Требования к защите от влияния внешних воздействий | Требования к радиоэлектронной и другой защите средств системы: • для защиты от опасного напряжения, обусловленного (в соответствии со стандартами на построение сетей IEEE 802) образованием статического электричества на кабелях и компонентах, наведением (индицированием) высокого напряжения импульсами, возникающими в кабельной системе (например, при грозах); • блоки электропитания, порты передачи данных сетевых вычислительных устройств системы должны быть оснащены устройствами защиты от перенапряжений (при наружном их размещении). Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям (среде применения): • требования по стойкости к климатическим воздействиям приведены в ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»; • все применяемые технические средства должны иметь защиту от статического электричества |
| 23. | Требования к демонтажу неработающих элементов существующей СОТ | Объем демонтажных работ неработающих элементов существующей СОТ в зданиях выполнить согласно дефектным ведомостям, составленных Подрядчиком и согласованных Заказчиком. |
| 24. | Требования к проектно-сметной документации | При выполнении документации руководствоваться нижеизложенными требованиями: Иметь соответствующие допуски на выполнение работ, влияющих на безопасность зданий и сооружений согласно Приказа от 30 декабря 2009 г. № 624 Министерства регионального развития РФ. В соответствии с требованиями №190-ФЗ «Градостроительный кодекс российской федерации» иметь в штате или привлечь по трудовому договору специалиста по организации строительства, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области строительства Сметная документация должна представляться Заказчику в составе: - сводного сметного расчета - объектного сметного расчета - локальных сметных расчетов Стоимость в сметной документации должна быть определена базисно-индексным методом: в базисном уровне цен 2001 г. (по состоянию на 01.01.2000) с последующим пересчетом в текущий уровень цен по состоянию на дату представления сметной документации. Для пересчета в текущий уровень использовать индексы Минстроя России. Пересчёт в текущий уровень цен выполнить по итогу сводного сметного расчёта. Стоимость работ определять по Федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 (база 2017 года), внесенным в Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении стоимости объектов капитального строительства. Применение коэффициентов в сметной документации должно быть обосновано (обязательны ссылки на технические части, вводные указания сборников или другие нормативные документы, отражение в проекте особых условий труда (стесненных, вредных и т.д.) если таковые имеются. Стоимость оборудования, материалов, изделий и конструкций, не включенных, либо не имеющих аналогов в сметных нормативах, определяется в текущем уровне цен на основании информации о текущей стоимости применяемых оборудования, материалов, изделий и конструкций, представленной проектировщиком и согласованной заказчиком. При экспорте локальных смет в Excel необходимо показывать графу «материалы», сметную прибыль с накладными расходами после каждой позиции, итоги по разделам и итоги по смете должны быть «раскрыты» и читаемы. Всю сметную документацию предоставлять в электронном виде в программе ГРАНД Смета и программе Excel, в связи с необходимостью дальнейшей работы Заказчика с документацией, имеющего соответствующее программное обеспечение. Вся проектная и сметная документация для прохождения государственной экспертизы должна быть представлена в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» |
| 25. | Сдача готовой проектно-сметной документации Заказчику | Согласованный со специалистами Заказчика комплект проектной документации передаётся по акту Заказчику на бумажном носителе в сброшюрованном виде (4 экземпляра), и в электронном виде на оптическом носителе типа DVD–R (1 экземпляр). На передаваемый диск наносится чёрным маркером чёткая надпись чертёжным шрифтом, содержащая название проекта и данные Исполнителя (Подрядчика). Электронная версия должна быть содержать исходные документы и быть доступна для просмотра с использованием перечисленных ниже приложений. Использование иных форматов файлов допускается только по согласованию с Заказчиком. Вся подлежащая передаче в электронном виде документация передаётся в двух вариантах – в формате исходных данных (АutoCAD, MS Word, MS Excel) и полностью идентичная ей документация в формате Adobe Acrobat. Передаваемые исполнителем электронные документы должны соответствовать следующим требованиям: • имя файла, содержащего документ, даётся на русском языке; • имя файла должно соответствовать названию конструкторского документа, указанному в штампе чертежа; • в имени файла указывать дату редакции файла, и номер версии. Тип документов Рекомендуемая программа Формат файла Чертежи АutoCAD 2017 .dwg MS Visio 2016 .vsd Adobe Reader .pdf Таблицы, спецификации, MS Excel 2016 .xls Расчёты MS Visio 2016 .vsd MS Word 2016 .doc Adobe Reader .pdf Текстовые документы MS Word 2016 .doc Adobe Reader .pdf Фотографии и сканированные не регламентируется .jpeg, .tiff Документы Сметы MS Excel 2016 .xls Гранд Смета * .gsfx |
| 26. | Сопровождение проектно-сметной документации. | Не предусматривается |
| 27. | Требования к прохождению экспертизы, согласованию проектно-сметной документации | Направление проектно-сметной документации на Государственную экспертизу не требуется Проектно-сметная документация утверждается Заказчиком. |
| 28 | Особые требования | Исполнитель должен иметь обязательный опыт аналогичных работ |