ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектные работы по устройству КПК на въезде на территорию корпуса (г.Сургут)

| N п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование объекта | Территория корпуса №1 |
|  | Основание для проектирования | Выполнение требований подпункт «б» п.30 Постановления Правительства №1421 от 07.11.2019 г. г. к зданиям 1 категории антитеррористической безопасности |
| 3. | Вид строительства | Текущее оснащение здания |
| 4. | Источники финансирования | Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 5. | Стадии проектирования | Рабочий проект и сметная документация |
| 6. | Назначение здания | Учебно-административное здание |
| 7. | Основные технико-экономические показатели | Общая площадь здания – 9543,7 м2. Протяженность периметра – 354 п.м. Численность находящихся на объекте в течение рабочего дня работников, обучающихся и иных лиц – до 1038 человек. Площадь территории – 8130 м2. Количество ворот – 2 шт. Количество ворот со шлагбаумом – 1 шт. Количество калиток – 3 шт. |
| 8. | Объем выполняемых работ | Разработать рабочий проект и сметную документацию на устройство и оснащение необходимым оборудованием помещения контрольно-пропускного пункта, а также оборудование двух калиток электромагнитными замками. В разработке предусмотреть: систему видеонаблюдения КПП (не менее двух камер) для осмотра прилегающей территории и выезжающего-подъезжающего авторанспорта. обеспечение связью КПП с центральным постом здания. охранной-пожарную сигнализацию КПП. освещение прилегающей к КПП территории. обогрев помещений КПП. заменить имеющийся шлагбаум. установку электромагнитного замка, видеодомофона на калитку у ворот запасного выезда, с выводом управления на центральный пост. управление шлагбаумом вывести на КПП и на центральный пост. |
| 9. | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | В качестве сооружения КПП – проходного, закрытого типа, применить: готовый модуль (блок) размером до 3000*2500*2500 мм (окончательно размеры определить проектом), утепление с пароизоляцией, толщина утеплителя: пол – 150 мм, стены – 100-150 мм, крыша – 100-150 мм; наружная отделка стен – оцинкованная, окрашенная сталь С8 0,4 мм; кровля – окрашенный металлический лист до 1,2 мм; двери входные и помещение охраны – утепленные металлические усиленные с встроенным замком и внутренней щеколдой; окна – материал ПВХ, окно в комнате охраны с встроенной форточкой для приема документов, три обзорных окна с поворотно-откидным механизмом; внутренняя отделка: пол – фанера толщиной не менее 15 мм, верхнее покрытие пола линолеум утепленный типа «Таркет», коммерческий; стены – ПВХ, МДФ панели; ввод в КПП кабеля электроснабжения выполнить к закрывающемуся щитку с отключающими автоматами (количество и номинал определить проектом); внутреннюю разводку от щитка выполнить в кабельном канале или гофрированной трубке кабелем ВВГнг 3*2,5 мм2; количество и тип розеток, выключателей определить проектом; освещение снаружи и внутри – светодиодные светильники (ламповые), тип и количество определить проектом; отопление – инфракрасно конвективный обогреватель (количество определить проектом). Оборудовать сооружение камерами видеонаблюдения с монитором для осмотра подъезжающего-выезжающего транспорта и прилегающей к КПП территории. Обеспечить возможность передачи изображения на экраны центрального поста здания, с записью изображения на диск и дальнейшее хранение записи не менее 30 дней. Способ прокладки кабелей определить проектом. Оборудовать сооружение связью с центральным постом, а также тревожной кнопкой с выводом на центральный пост, способ прокладки проводов и кабелей до КПП определить проектом. Оборудовать сооружение системой контроля доступом (турникетом-триподом), со встроенным контроллером, двумя считывателями, ширина прохода не менее 745 мм, диапазон рабочих температур от -40 до +55 градусов, пре-граждающая планка – антипаника, пропускная способность в режиме однократного прохода – не менее 30 человек в минуту, двухстороннее направление движения, степень защиты не менее IP54. Электрическое подключение КПП выполнить отдельным кабелем от электрощитовой здания (точку и способ прокладки определить проектом). На калитку запасных выездных ворот установить электромагнитный замок видеодомофон с выводом управления на центральный пост охраны здания. Калитку оборудовать доводчиком. Считыватель или кнопку «выход» для выхода с территории, разместить на расстоянии от калитки. Управление шлагбаумом вывести на КПП и на центральный пост охраны, пропускная способность шлагбаума не менее 20 ед. транспорта в час. Предусмотреть возможность открывания шлагбаума от радио брелоков. |
| 10. | Представляемые Заказчиком материалы | Архитектурные планировки помещений и схема территории учреждения. |
| 11. | Основные требования к документации и объёмам выдаваемой документации. | Разработать рабочий проект и сметную документацию на объект, согласно стандартов СПДС и национального стандарта РФ. Примерный состав рабочего проекта: титульный лист; содержание рабочего проекта; пояснительная записка; чертежи; схемы электрические принципиальные; схемы электрических соединений; перечни конструктивных элементов; сборочные чертежи конструктивных элементов; кабельный журнал; спецификации оборудования и материалов; сметная документация; Объём выдаваемой Заказчику проектной документации: - четыре экземпляра рабочей документации на бумажном носителе в форматах А3 и А4; - один экземпляр на электронном носителе; - сметная документация в бумажном варианте предоставляется в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. и в текущих ценах (на момент сдачи работ); - электронный экземпляр смет в формате Excel и XML; - пояснительную записку к сметному расчету; - коммерческие предложения на использованные в сметной документации материалы и оборудование; - реестр цен на материалы, базисная стоимость которых определяется по прайс-листам; - мониторинг цен на материальные ресурсы по состоянию на момент выполнения проектирования. - ведомость объемов работ. |
| 12. | Срок выполнения работ | Срок выполнения проектно-сметных работ – с момента заключения гражданско-правового договора в течение 60 календарных дней. |