Приложение №1

к Договору __ от __ ___ 2019г.

Техническое Задание.

- На основе настоящего Технического задания Исполнитель производит обследование и оценку состояния стеновых сэндвич-панелей стен здания «Название объекта», расположенного по адресу: Адрес.

- По результатам обследования Исполнитель подготавливает Технический отчет о состоянии стеновых сэндвич-панелей, узлов крепления, нащельников парапета.

- Перечень фасадов здания «Название объекта» подлежащих обследованию:

  - в осях

  - перечень

  - в осях

Площадь стеновых панелей по указанным фасадам ориентировочно составляет 4300м2.

- В обязательном порядке должен быть проведен осмотр и проверка:

  - Состояния панелей на всех указанных фасадах здания, наличия повреждений панелей, состояния цокольных и парапетных панелей.

  - Наличия панелей со сверхнормативным прогибом, панелей с наличием отслоения обкладок от сердечника (морщинистость, «хлопуны»).

  - Наличия поврежденных панелей с повреждениями, влияющими на прочностные характеристики панелей (вмятины, прорезы, непроектные вставки и т.п.).

  - Произвести выборочное вскрытие парапета, с целью определения наличия стального несущего каркаса парапета, его конструкции и место расположения элементов каркаса. Требуется восстановить герметичность парапета и парапетной крышки после вскрытия.

  - Состояния парапета по всей длине фасадов. Наличие мест с повреждениями парапета, указывающих на недостаточную несущую способность панелей.

  - Состояния парапетной крышки (парапетного нащельника) на всей длине парапета.

  - Параметров крепления панелей к каркасу здания:

    - Количество метизов крепления панелей к главным колоннам и к фахверковым колоннам.

    - Степень коррозионного износа метизов.

    - Фиксация мест с наличием предельным состоянием метизов с точки зрения срока эксплуатации (отсутствие коррозионной защиты).

Результаты проверки и осмотра по списку п.5 должны быть отражены в Техническом отчете.

- Необходимо произвести выборочное обследование узлов крепления в местах наихудших условий работы или повышенного износа панелей. Объем проверки узлов крепления не менее 20 узлов крепления по всей высоте фасада. Объем работ включает в себя: демонтаж существующих нащельников, осмотр и проверка узлов крепления и метизов, монтаж демонтированных нащельников обратно.

- Необходимо произвести выборочные замеры толщины внешней обкладки сэндвич-панелей (зоны дверей, ворот, углов здания по различным плоскостям фасада) в объеме не менее 15 замеров.

- Необходимо произвести анализ существующей технической документации и установить соответствие фактических конструкций и узлов проектным решениям.

- Обследование должно быть проведено в объеме, необходимом и достаточном для экстраполяции выводов на стеновые панели и узлы крепления по всем фасадам здания.

- Обследование производится в соответствии с указаниями и требованиям норм и правил, действующих на территории РФ на момент производства работ по обследованию.

- Технический отчет должен содержать описание, наглядные фотографии мест и элементов согласно п.5, результаты обследования, схемы расположения дефектов на фасадах, дефектная ведомость, выводы и рекомендации по устранению выявленных недостатков. Отчет оформляется в соответствии с правилами оформления научно-технических отчетов либо НИР.

К отчету должны прилагаться Свидетельство СРО с допуском на данный вид работ, перечень специалистов и свидетельства об их квалификации (квалификационные удостоверения), программа обследования, перечень приборов и оборудования (включая сведения о поверке), перечень руководящей научно-технической документации (ГОСТы, СП и СНиПы) использованной при обследовании.

- Технический отчет выдается сброшюрованным в печатном виде с требуемыми подписями и печатями в 3-х (трех) экземплярах. Так же предоставляется копия документации в электронном виде в формате Adobe Acrobat «.pdf»

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| ____________ | ____________ |
| М.П. | М.П. |