Приложение №1

к Договору № 28-2020-743П-1

от «     » октября 2020г.

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации

| 1 | Наименование объекта | Капитальный ремонт системы ливневого водоотведения с выполнением работ по комплексному благоустройству территории МДОАУ д/с № 2 города Свободного, расположенного по адресу 676450, Россия, Амурская область, г. Свободный, ул. Мухина, 69. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид работ | Частичный (выборочный) капитальный ремонт |
| 3 | Основание для проектирования | Недопустимое техническое состояние системы отвода ливневых вод, постоянные подтопления территории детского сада, недопустимое состояние МАФ и иных элементов территории детского сада. |
| 4 | Цель проектирования | С целью предотвращения небезопасных условий эксплуатации улучшения потребительских свойств дошкольного образовательного учреждения. |
| 5 | Основные техникоэкономические показатели | Территория детского сада: 8894 кв.м. Кадастровый номер земельного участка: 28:05:010653:7 Количество воспитанников с разбивкой на возрастные группы: - I младшая группа № 1-25 - I младшая группа № 2-25 - II младшая группа № 1 -25 - II младшая группа № 2-25 - средняя группа № 1 -25 - средняя группа № 2 -25 -средняя группа № 3 - 25 - старшая группа № 1 -25 - старшая группа № 2 -25 - старшая группа № 3 -25 - подготовительная к школе группа № 1 -25 -подготовительная к школе группа № 2 -25 Вид твердых покрытий проездов: асфальтобетонное покрытие, тротуаров: асфальтобетонное покрытие. Существующие малые архитектурные формы: стандартизированные наборы малых форм для возрастных групп не надлежащего технического состояния. Ограждение: металлическое не надлежащего технического состояния. Ворота: 2 штуки, ширина 4 метра. Калитки: 3 штуки, ширина 0,9 метра. Крыльца: бетонно-кирпичные, 7 штук, аварийного состояния. Отмостки: асфальтобетонные, не надлежащего технического состояния. Наличие растительности: типовые деревья, кустарники. Краснокнижных насаждений не имеется. Система ливневого водоотведения: ж/б лоток с западной стороны участка Иные сооружения на участке: деревянные беседки в количестве 9 штук. Прочие сведения: нет |
| 6 | Состав работ | Разработка проектной документации в части проектной проработки концепции, дизайна и презентации. Разработка проектной документации на выполнение частичного (выборочного) капитального ремонта системы ливневой канализации с целью обеспечения водоотведения ливневых и талых вод, выполнения всего необходимого благоустройства, замены ограждения, покрытий проездов и проходов, замены малых архитектурных форм, ремонта крылец, отмостки. Разработка сметной документации. |
| 7 | Требования к техническим решениям | Предусмотреть вертикальную планировку территории детского сада, исключающую попадание ливневых и талых вод с территории прилегающих участков. Разработать систему ливневой канализации в соответствии с техническими условиями. Предусмотреть восстановление территорий общего пользования и улично-дорожной сети после прокладки ливневой канализации. Выполнить замену ограждения с устройством ворот, калиток. На воротах предусмотреть систему автоматического открывания, на калитках предусмотреть посты видео вызова. Выполнить оснащение игровых площадок всеми необходимыми малыми архитектурными формами по возрастным группам в составе: ССЫЛКА НА САЙТ - http://ksil.com/en/ksil-game/ - I младшая группа № 1 (1-4 лет) 006821 - Ящик для хранения Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1200х620х450 мм 004293 - Декоративное ограждение «Аквариум» Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1240х21х432 мм Материал:Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона 004236 - Песочница с крышкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2000х2000х379 мм 004288 - Песочный дворик с горкой «Белоснежка» - 4 Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3700х3680х3550 мм. Высота площадок башен 300 мм 002404 - Скамейка детская "Улитка" Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1248х615х822 мм. Высота сиденья 350 мм 004201 - Горка «Мини» Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2430х570х1750 мм. Высота стартового участка горки 950 мм Возрастная группа:3-7 лет 004322 - Домик-беседка Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2500х1720х1940 мм Возрастная группа:от 2-х лет 004230 - Игровая панель "Такси Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1070х155х1160 мм Возрастная группа:от 3-х лет Материал:Металлические 004173 - Качалка на пружине "Лягушонок Габаритные размеры:(ДхШхВ) 848х466х810 мм. Высота сиденья 370 мм Возрастная группа:4-7 лет - I младшая группа № 2- 006821 - Ящик для хранения Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1200х620х450 мм 004293 - Декоративное ограждение «Аквариум» Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1240х21х432 мм Материал:Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона 002404 - Скамейка детская "Улитка" Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1248х615х822 мм. Высота сиденья 350 мм Теневой навес 8150х5500х3060 мм 004236 - Песочница с крышкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2000х2000х379 мм 004288 - Песочный дворик с горкой «Белоснежка» - 4 Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3700х3680х3550 мм. Высота площадок башен 300 мм 004201 - Горка «Мини» Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2430х570х1750 мм. Высота стартового участка горки 950 мм Возрастная группа:3-7 лет 004230 - Игровая панель "Такси Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1070х155х1160 мм Возрастная группа:от 3-х лет Материал: Металлические 004173 - Качалка на пружине "Лягушонок Габаритные размеры:(ДхШхВ) 848х466х810 мм. Высота сиденья 370 мм Возрастная группа:4-7 лет 004322 - Домик-беседка Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2500х1720х1940 мм Возрастная группа:от 2-х лет - II младшая группа № 1 - 006821 - Ящик для хранения Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1200х620х450 мм 004294 - Декоративное ограждение "Полянка" Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1240х21х432 мм Материал:Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона 002405 - Скамейка детская "Гусеница Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1230х615х770 мм. Высота сиденья 350 мм 004236 - Песочница с крышкой Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2000х2000х379 мм 004288 - Песочный дворик с горкой «Белоснежка» - 4 Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3700х3680х3550 мм. Высота площадок башен 300 мм 004201 - Горка «Мини» Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2430х570х1750 мм. Высота стартового участка горки 950 мм Возрастная группа:3-7 лет 004230 - Игровая панель "Такси Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1070х155х1160 мм Возрастная группа:от 3-х лет Материал:Металлические 004173 - Качалка на пружине "Лягушонок Габаритные размеры:(ДхШхВ) 848х466х810 мм. Высота сиденья 370 мм Возрастная группа:4-7 лет 004322 - Домик-беседка Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2500х1720х1940 мм Возрастная группа: от 2-х лет - II младшая группа № 2 - 006821 - Ящик для хранения Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1200х620х450 мм 004294 - Декоративное ограждение "Полянка" Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1240х21х432 мм Материал:Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона 004236 - Песочница с крышкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2000х2000х379 мм 004288 - Песочный дворик с горкой «Белоснежка» - 4 Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3700х3680х3550 мм. Высота площадок башен 300 мм 002405 - Скамейка детская "Гусеница Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1230х615х770 мм. Высота сиденья 350 мм 004201 - Горка «Мини» Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2430х570х1750 мм. Высота стартового участка горки 950 мм Возрастная группа:3-7 лет 004230 - Игровая панель "Такси Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1070х155х1160 мм Возрастная группа: от 3-х лет Материал: Металлические 004173 - Качалка на пружине "Лягушонок Габаритные размеры:(ДхШхВ) 848х466х810 мм. Высота сиденья 370 мм Возрастная группа:4-7 лет 004322 - Домик-беседка Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2500х1720х1940 мм Возрастная группа:от 2-х лет - средняя группа № 1 -006821 - Ящик для хранения Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1200х620х450 мм -Теневой навес 8150х5500х3060 мм 004236 - Песочница с крышкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2000х2000х379 мм 004281 - Песочный дворик с горкой «Лесная сказка» Габаритные размеры: (ДхШхВ) 4825х4120х2520 мм. Высота площадок башен 650 мм и 300 мм 004195 - Карусель с рулем Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х710 мм Высота платформы 80 мм Возрастная группа:3-12 лет - 002407 - Скамейка детская на металлических ножках "Львенок" Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1000х670х940 мм Возрастная группа:3-12 лет Материал: Металлические элементы должны быть покрыты 004419 - Машинка с горкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2360х2360х1780 мм. Высота площадки башни 650 мм. Возрастная группа:3-10 лет 004230 - Игровая панель "Такси Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1070х155х1160 мм Возрастная группа:от 3-х лет Материал:Металлические 004102 - Качалка-балансир малая Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2110х420х840 мм 004133 - Качалка на пружине "Осьминог Габаритные размеры:(ДхШхВ) 945х460х800 мм.Высота сиденья 370 мм Возрастная группа:3-10 лет 004322 - Домик-беседка Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2500х1720х1940 мм Возрастная группа:от 2-х лет - средняя группа № 2 - 006821 - Ящик для хранения Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1200х620х450 мм - Теневой навес 8150х5500х3060 мм 004281 - Песочный дворик с горкой «Лесная сказка» Габаритные размеры: (ДхШхВ) 4825х4120х2520 мм. Высота площадок башен 650 мм и 300 мм 004195 - Карусель с рулем Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х710 мм Высота платформы 80 мм Возрастная группа:3-12 лет - 004236 - Песочница с крышкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2000х2000х379 мм 004195 - Карусель с рулем Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х710 мм Высота платформы 80 мм Возрастная группа:3-12 лет - 002407 - Скамейка детская на металлических ножках "Львенок" Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1000х670х940 мм Возрастная группа:3-12 лет Материал:Металлические элементы должны быть покрыты 004419 - Машинка с горкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2360х2360х1780 мм. Высота площадки башни 650 мм. Возрастная группа:3-10 лет 004230 - Игровая панель "Такси Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1070х155х1160 мм Возрастная группа:от 3-х лет Материал:Металлические 004102 - Качалка-балансир малая Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2110х420х840 мм 004133 - Качалка на пружине "Осьминог Габаритные размеры:(ДхШхВ) 945х460х800 мм.Высота сиденья 370 мм Возрастная группа:3-10 лет 004322 - Домик-беседка Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2500х1720х1940 мм Возрастная группа:от 2-х лет - Средняя группа № 3 006821 - Ящик для хранения Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1200х620х450 мм 004281 - Песочный дворик с горкой «Лесная сказка» Габаритные размеры: (ДхШхВ) 4825х4120х2520 мм. Высота площадок башен 650 мм и 300 мм 004294 - Декоративное ограждение "Полянка" Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1240х21х432 мм Материал: Фанера влагостойкая не ниже I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона Теневой навес 8150х5500х3060 мм 004236 - Песочница с крышкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2000х2000х379 мм 004195 - Карусель с рулем Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х710 мм Высота платформы 80 мм Возрастная группа:3-12 лет - 002407 - Скамейка детская на металлических ножках "Львенок" Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1000х670х940 мм Возрастная группа:3-12 лет Материал:Металлические элементы должны быть покрыты 004419 - Машинка с горкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2360х2360х1780 мм. Высота площадки башни 650 мм. Возрастная группа:3-10 лет 004230 - Игровая панель "Такси Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1070х155х1160 мм Возрастная группа:от 3-х лет Материал:Металлические 004102 - Качалка-балансир малая Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2110х420х840 мм 004133 - Качалка на пружине "Осьминог Габаритные размеры:(ДхШхВ) 945х460х800 мм.Высота сиденья 370 мм Возрастная группа:3-10 лет 004322 - Домик-беседка Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2500х1720х1940 мм Возрастная группа:от 2-х лет - старшая группа № 1 - 006821 - Ящик для хранения Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1200х620х450 мм Теневой навес 8150х5500х3060 мм 004236 - Песочница с крышкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2000х2000х379 мм 004195 - Карусель с рулем Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х710 мм Высота платформы 80 мм Возрастная группа:3-12 лет - 002403 - Скамейка детская на металлических ножках "Крокодил" Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1840х700х1030 мм. Высота сидений 480 мм Возрастная группа:3-12 лет Материал: Металлические 004230 - Игровая панель "Такси Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1070х155х1160 мм Возрастная группа:от 3-х лет Материал:Металлические 004102 - Качалка-балансир малая Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2110х420х840 мм 004122 - Качалка на пружине "Кораблик" Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1150х860х900 мм. Высота сиденья 530 мм 004420 - Паровозик с горкой Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3320х1250х2300 мм. Высота площадки башни 650 мм. Возрастная группа:3-10 лет 004322 - Домик-беседка Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2500х1720х1940 мм Возрастная группа:от 2-х лет - старшая группа № 2 - 006821 - Ящик для хранения Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1200х620х450 мм 004195 - Карусель с рулем Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х710 мм Высота платформы 80 мм Возрастная группа:3-12 лет - 004230 - Игровая панель "Такси Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1070х155х1160 мм Возрастная группа:от 3-х лет Материал:Металлические 004420 - Паровозик с горкой Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3320х1250х2300 мм. Высота площадки башни 650 мм. Возрастная группа:3-10 лет -Теневой навес 8150х5500х3060 мм 004236 - Песочница с крышкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2000х2000х379 мм 004195 - Карусель с рулем Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х710 мм Высота платформы 80 мм Возрастная группа:3-12 лет - 002403 - Скамейка детская на металлических ножках "Крокодил" Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1840х700х1030 мм. Высота сидений 480 мм Возрастная группа:3-12 лет Материал: Металлические 004230 - Игровая панель "Такси Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1070х155х1160 мм Возрастная группа:от 3-х лет Материал: Металлические 004102 - Качалка-балансир малая Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2110х420х840 мм 004122 - Качалка на пружине "Кораблик" Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1150х860х900 мм. Высота сиденья 530 мм 004322 - Домик-беседка Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2500х1720х1940 мм Возрастная группа: от 2-х лет - старшая группа № 3 - 006821 - Ящик для хранения Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1200х620х450 мм Теневой навес 8150х5500х3060 мм 004236 - Песочница с крышкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2000х2000х379 мм 004195 - Карусель с рулем Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х710 мм Высота платформы 80 мм Возрастная группа:3-12 лет - 002403 - Скамейка детская на металлических ножках "Крокодил" Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1840х700х1030 мм. Высота сидений 480 мм Возрастная группа:3-12 лет Материал: Металлические 004230 - Игровая панель "Такси Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1070х155х1160 мм Возрастная группа:от 3-х лет Материал:Металлические 004102 - Качалка-балансир малая Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2110х420х840 мм 004122 - Качалка на пружине "Кораблик" Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1150х860х900 мм. Высота сиденья 530 мм 004420 - Паровозик с горкой Габаритные размеры: (ДхШхВ) 3320х1250х2300 мм. Высота площадки башни 650 мм. Возрастная группа:3-10 лет 004322 - Домик-беседка Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2500х1720х1940 мм Возрастная группа:от 2-х лет - подготовительная к школе группа № 1 006821 - Ящик для хранения Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1200х620х450 мм Теневой навес 8150х5500х3060 мм 004236 - Песочница с крышкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2000х2000х379 мм 004195 - Карусель с рулем Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х710 мм Высота платформы 80 мм Возрастная группа:3-12 лет - 002414 - Скамейка на металлических ножках "Касатка" Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1875х700х1130 мм . Высота сиденья 480 мм 004230 - Игровая панель "Такси Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1070х155х1160 мм Возрастная группа:от 3-х лет Материал:Металлические 004102 - Качалка-балансир малая Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2110х420х840 мм 004118 - Качалка на пружине "Джип" Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1208х860х1060 мм. Высота сиденья 550 мм 004427 - Пожарная машина Габаритные размеры: (ДхШхВ) 4600х2360х2990 мм. Высота площадки башни 650 мм. Возрастная группа:5-10 лет 004322 - Домик-беседка Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2500х1720х1940 мм Возрастная группа:от 2-х лет -подготовительная к школе группа № 2 006821 - Ящик для хранения Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1200х620х450 мм Теневой навес 8150х5500х3060 мм 004236 - Песочница с крышкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2000х2000х379 мм 004195 - Карусель с рулем Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1640х1640х710 мм Высота платформы 80 мм Возрастная группа:3-12 лет - 002414 - Скамейка на металлических ножках "Касатка" Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1875х700х1130 мм . Высота сиденья 480 мм 004230 - Игровая панель "Такси Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1070х155х1160 мм Возрастная группа:от 3-х лет Материал:Металлические 004102 - Качалка-балансир малая Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2110х420х840 мм 004118 - Качалка на пружине "Джип" Габаритные размеры:(ДхШхВ) 1208х860х1060 мм. Высота сиденья 550 мм 004427 - Пожарная машина Габаритные размеры: (ДхШхВ) 4600х2360х2990 мм. Высота площадки башни 650 мм. Возрастная группа:5-10 лет 004322 - Домик-беседка Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2500х1720х1940 мм Возрастная группа:от 2-х лет - СПОРТИВНА ПЛОЩАДКА – ССЫЛКИ на сайт: https://egoza-tag.ru/liana_detskaya_0401, http://ksil.com/en/ksil-game/ 002454 – Скамейка детская «Дорожка «Большой квадрат» - 2 шт Габаритные размеры:(ДхШхВ) 3300х3300х350 мм Возрастная группа: От 2-х лет Материал: Металлические элементы должны быть покрыты 004141 - Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой Габаритные размеры:(ДхШхВ) 2100х1760х2380 мм от 3лет - 2 шт 004970 - подвеска качели с резиновым сиденьем (для качелей 4141, 4142 4155, 4156) Габаритные размеры: ДхШхВ сиденья 435х175х35 мм. Длина подвеса 1400 мм. Возрастная группа: от 3-х лет -2 шт. Покрытие для беговой дорожки 30 м*3 м (покрытие (МАстерфайбр) Покрытие для спортивной площадки 16 м*6м Шведская стенка: металлическая – 4 пролета по 0,8 м, высота 2,2м, толщина металла 0,025 м (всего: 45,2м) Бум – 1 шт Длина: 3000 мм Ширина: 250 мм Высота от земли: 720 мм Высота общая: 1170 мм Футбольные ворота – 2шт Длина: 2982 мм Ширина: 1018 мм Высота от земли: 2000 мм Высота общая: 2000 мм ЖИРАФ С КОЛЬЦОМ 0436 -2шт Материалы: Труба профильная 40х40; 20х20; Влагостойкая фанера (15/18 мм); Труба круглая (Ø 27/21 мм); Антивандальное кольцо с металлической сеткой Длина: 1520 мм Ширина: 900 мм Высота от земли: 2492 мм Высота общая: 2842 мм БУМ "СПОРТИВНЫЙ" 0414 -1 ШТ. Длина: 3872 мм Ширина: 250 мм Высота от земли: 475 мм Высота общая: 825 мм ЛИАНА "ДЕТСКАЯ" 0401 Длина: 2250 мм Ширина: 680 мм Высота от земли: 1150 мм Высота общая: 1500 мм площадка ПДД с дорожной разметкой (Автогородок) 5*5кв.м 006801 - Щит информационный Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1730х700х2160 мм - 2 шт Предусмотреть устройство проездов из дорожной плитки (в цвете). Предусмотреть устройство проходов из тротуарной плитки (в цвете). Предусмотреть отмостку с гидроизолирующим слоем из тротуарной плитки. Предусмотреть максимальное сохранение зеленых насаждений, при необходимости выполнить дополнительные работы по озеленению территории. Предусмотреть наружное освещение с применением энергоэффективных светильников. Разработать 2-х зонное освещение – общее и локальное – по пешеходным путям. Предусмотреть устройство хозяйственной площадки. Обеспечить доступ территории для маломобильных групп населения. Все формы, внешний вид изделий подбирать по согласованию с Заказчиком путем проведения рабочих совещаний. |
| 8 | Выделение очередей и этапов строительства | Не требуется. |
| 9 | Материалы, предоставляемые Заказчиком | Инженерно-геодезические изыскания, технические условия. |

| 10 | Срок выдачи проектной документации | Концепция и дизайн, проектная документация, сметная документация – в течение 35 рабочих дней. Работы могут выполняться параллельно. |
| --- | --- | --- |
| 11 | Количество экземпляров проектной документации | Документация выполняется и передается Заказчику в 3 экземплярах: 2 на бумажном носителе, 1 в электронном виде. Смета в формате программы ГрандСмета или WinPHK. |
| 12 | Требования к разработке сметной документации | В сметно-нормативной базе 2001 года с применением территориальных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, с пересчетом в текущие цены на момент проектирования с учетом региональных индексов, утвержденных приказом министерства строительства Амурской области на соответствующий период. При применении прайсовых цен использовать прайслисты поставщиков РФ. В сводный сметный расчет линейные затраты по главам: Предусматривать «Временные здания и сооружения» (средства на строительство и разборку титульных и нетитульных временных зданий и сооружений). Предусматривать «Прочие работы и затраты». Не предусматривать «Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия» (средства на содержание службы заказчика). Не предусматривать «Подготовку эксплуатационных кадров» (средства на подготовку эксплуатационных кадров, определяемые расчетами). Не предусматривать «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» (средства: на выполнение проектных работ; проведение изыскательских работ; проведение авторского надзора проектных организаций за строительством; проведение экспертизы предпроектной и проектной документации; испытание свай, проводимое подрядной организацией по техническому заданию заказчика строительства; на подготовку тендерной документации). Смета прорабатывается в укрупнённом виде. |
| 13 | Особые условия | Проектом предусмотреть: Реализацию все утвержденных Заказчиком решений из дизайн проекта. |

«ЗАКАЗЧИК»						«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

_____________/Л.А. Гапонюк/			________________/А.С. Каширин/

м.п.								м.п.