ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение раздела: «Проект организации строительства»

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта, шифр | «Строительство блочных очистных сооружений канализации г.Краснотурьинск» |
| 2 | Назначение объекта | Очистные сооружения канализации |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Месторасположение проектируемого объекта | Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской. Земельный участок с кад. номером 66:50:0534001:301 |
| 5 | Характеристика зданий и сооружений |
| 5.1 | Состав объекта | Здания и сооружения: Сливная станция Станция полной биологической очистки Котельная Резервуар, регулирующий дождевые стоки Резервуар пожарного запаса воды (2 шт.). Насосная станция подачи сточных вод на очистку |
| 5.2 | Категории зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. |  |
| 5.3 | Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности |  |
| 5.4 | Требования к зданиям, сооружениям и помещениям в соответствии с его назначением |  |
| 5.5 | Этапы строительства | не предусмотрено. |
| 5.6 | Срок начала и окончания строительства | - |
| 5.7 | Этажность | 1 |
| 5.8 | Надземная часть | 1 |
| 5.9 | Подземная часть | - |
| 5.10 | Габариты здания | В зависимости от здания. В соответствии с разделами АР, КР |
| 5.11 | Конструктивная схема здания | Каркасная |
| 5.12 | Фундаменты | В зависимости от здания. В соответствии с разделами АР, КР |
| 5.13 | Стены | Панель «УЗСП» с минеральным утеплением 100 мм. В здании котельной- 80 мм |
| 5.14 | Покрытие | Прогоны по металлическим фермам. Панель «УЗСП» с минеральным утеплением 150 мм. В здании котельной- 100 мм. |
| 5.15 | Перекрытие | - |
| 5.16 | Крыша |  |
| 5.17 | Состав помещений | В зависимости от здания и в соответствии с разделами АР, КР |
| 5.18 | Дополнительные требования | При разработке раздела учесть замечания к разделу «ПОС», выданные ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» Учесть замечания, касающиеся раздела «ПОС» от смежных разделов. Изменения внести в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Оформить лист разрешения на изменения с указанием изменений и номерам листов. Заполнить бланк ответов на замечания. В бланке ответов указать «замечание принято», краткое пояснение по замечанию и ссылку на лист (листы) с откорректированной по замечанию информацией. |
| 5.19 | Дополнительные исходные данные | Раздел АР, КР, ПЗУ. Иные сведения в рабочем порядке. Раздел «ПОС», представленный ранее на проверку в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». Замечания к проекту, выданные ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». |
| 6 | Состав раздела «Проект организации строительства» | Текстовая часть: выполнить в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации №87 Пусковые комплексы, сроки и последовательность их ввода; Календарные графики строительства; Ведомость объемов основных строительных, монтажных и спец. строительных работ; График потребности в основных строительных машинах; График потребности в кадрах строителей по основным категории; Ведомость источника получения основных строительных материалов; График выполнения строительных работ; Ведомость потребности в ресурсах, оборудовании, строительных конструкциях, материалах, изделиях; Графическая часть: Генеральные планы площадок для строительных материалов, места утилизации отходов; Организационно-технологические схемы; Схемы организации движения автотранспорта на время проведения строительных работ; Инженерные коммуникации, энергоснабжение строительства; Сводка объемов работ. |
| 7 | Стадия проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 7.1 | Шифр раздела | 532.20-00-ПОС Том 6. Раздел 6 «Проект организации строительства» |
| 8 | Форма, условия и порядок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 9 | Срок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 10 | Наличие документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ | Работы должны соответствовать обязательным требованиям действующих норм на территории РФ |
| 11 | Требования к проектной документации | Работы выполнить в соответствии с Постановление Правительства РФ №87 и (или) ГОСТ Р 21.1101-2009. Необходимо выполнить раздел в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения государственной экспертизы. |
| 12 | Требования к выдаваемой документации | Проектную и (или) рабочую документацию оформить согласно действующим нормам на оформление чертежей выполняемого раздела и ГОСТ Р 21.1101-2013. Работы выполнять (сохранять) в формате dwg не ранее версии 2007года, блоки и вставки разбить. |