УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГБУ «Мосветобъединение

О.И Щеголева

«______»  _______________ 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование КЛ-0.4 кВ для электроснабжения СББЖ ЗАО

г.Москва ул. Багрицкого дом ___

- Основание для проектирования

  - Технические условия для присоединения к электрическим сетям № И-12-00-___________

- Вид строительства – новое строительство

- Стадийность проектирования – проектная и рабочая документация.

- Основные технико-экономические показатели:

4.1.Максимальная мощность энергопринимающих устройств – 65.8 кВт

4.2. Категория надежности вторая.

4.3. Класс напряжения электрических сетей - 0.38 кВ.

- Объем работ:

  - Спроектировать строительство КЛ-0.4кВ от источника питания ТП № 14550 - до ВРУ – СББЖ,. ориентировочная длина КЛ – 0.4 кВ – 300 м (фактическую длину линии определить проектно-изыскательными работами)

- Особые условия проектирования и строительства.

  - Проектную документацию разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87.

  - В составе проекта отдельным тоном выполнить разделы:

- «Охрана окружающей среды»

- «Проект организации строительства»

- «Отчет по инженерным изысканиям»

6.3. Проектно-сметную документацию предоставить на бумажном носителе – 4 экземпляра, на электронном носителе – 1 экземпляр. Сметную документацию в формате МS Excel.

7. Типовые требования к составлению сметной документации:- состав и объем данного раздела необходимо согласовать с заказчиком на этапе разработки локальных смет.

8.  Проект согласовать с; - МКС (17 район) – филиал ОАО МОЭСК.

- владельцем территории прохождения трассы

9.  Срок выполнения проекта до