Приложение №1 к технической спецификации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку ПСД «Модернизация печей установки замедленного коксования

П-1, П-2, П-3 и П-4»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Закон РК №541-IV от 13.01.2012г «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Программа по оптимизации сжегов и потерь ТОО «АНПЗ» 2019-2024гг; Экологический кодекс Республики Казахстан №212-III от 09.01.2007г; Протокольное решение НТС АО КМГ №19-05 от 04.05.2019г о реализации проекта «Программа по оптимизации сжегов и потерь ТОО «АНПЗ» |
| 2 | Вид строительства | 2.1 Техническое перевооружение |
| 3 | Стадийность проектирования | 3.1 Одностадийное |
| 4 | Срок выполнения работ | Сроки выполнения работ – изложены в пункте 12 настоящего технического задания. Сроки выполнения отдельных этапов работ, условия выполнения и график оплаты работ оформляются приложением к договору. |
| 5 | Основные технико-экономические показатели | 5.1 Техническое заключение по обследованию работы печей П-1, П-2, П-3 и П-4 по установке замедленного коксования (УЗК) приведены в Приложение №2 к настоящему ТЗ. |
| 6 | Технические требования, объём выполняемых работ и исходные данные | Цель выполняемой работы: Обеспечение возможности снижения расхода топлива в печах УЗК. Повышение технико-экономических и экологических показателей печей. Модернизация системы регулирования подачи воздуха для горения, снижение выбросов дымовых газов в окружающую среду. Работы в рамках данного технического задания подразделяются на 3 этапа: ЭТАП 1 – Обследование печей и сбор исходных данных. Согласование основных технических решений и Технического задания. В рамках данного этапа выполнить: 6.1 Получить от Заказчика исходные данных о технических характеристиках и текущей загрузке печей, компонентном составе топливного газа и прочее. 6.2 Определить и согласовать с Заказчиком объемов работ по разработке проектно-сметной документации согласно отчета об обследовании печей. 6.3 Предоставление отчета по результатам Этапа I. |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|  |  | ЭТАП 2 – Разработка и согласование ПСД. На основании результатов Этапа I разработать проектно-сметную документацию, в составе которой предусмотреть: Технические требования: 6.4 Замену существующих горелок на новые с обеспечением работы печей в рабочем диапазоне нагрузок. Потенциальный поставщик предлагает Заказчику несколько вариантов типов горелок с обоснованием их технических характеристик и эффективности по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и экономии потребления топлива в печах УЗК. Количество горелок в печи оставить проектное (по 20 горелок на печах П-2 и П-3 и по 22 горелки на печах П-1 и П-4 всего 84 горелки). Максимально использовать существующие элементы газопроводов топливного газа и жидкого топлива. Система измерений, сигнализаций, защит и блокировок (АСУТП печи) должна соответствовать существующей нормативно-технической документации. Предусмотреть шкафы управления по розжигу горелок печей стационарным запальным устройством. Предусмотреть механическое управление шиберов расположенных на выходе дымовых газов на секциях печей, а также электрический и механический привода основных шиберов, расположенных на общих газоходах подачи дымовых газов в котлы утилизаторы. Объем оснащения КИП, арматурой и механизмами оставить существующий. При этом необходимо предусмотреть замену датчиков контроля разряжения в печах и установку анализатора содержания кислорода в дымовых газах в радиантной зоне печи (на перевале). Для контроля режима горения предусмотреть систему ПАЗ по датчику контроля пламени горелок. Объем выполняемых работ: Выполнить анализ исходных данных с изучением проектной документации, эксплуатационных, ремонтных документов и материалов. Разработать предварительные технические решения по горелкам. Произвести корректировку аэродинамического расчета воздушного тракта и выполнить тепловой расчет нагрузки печей и предлагаемых горелок. Разработать рабочий проект в состав, которого должны включаться: - монтаж новых горелок выполняется с учетом существующих геометрических размеров расположения горелок в подовой части печи; - амбразура горелок и обмуровка фронтового экрана в районе горелок; - установочные чертежи горелок, привязка горелок к существующими воздуховодам, газопроводам и трубопроводам подачи жидкого топлива. Предусмотреть фильтра на подводе топливного газа к горелкам для пилотной и основной горелки; |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|  |  | - проект тепловой изоляции горелок и примыкающих топливных линий. - монтаж нового газохода для пилотных горелок печей; - разработка технических решений по регулированию подачи воздуха для горения, а также средств измерений по контролю разряжения и определения кислорода в дымовых газах печей. Согласовать технические решения по выбранному варианту с Заказчиком. Разработать проектно-сметную документацию (ПСД). Разработать и согласовать с Заказчиком Техническое задание, включая основные технические решения, спецификации и производителей оборудования. Выполнить рабочую документацию на АСУ ТП (ПАЗ, обеспечение вывода параметров режима горения на рабочей стол оператора: давление разряжения, содержание О2 в дымовых газах, КПД печей в режиме онлайн, расход газа и сырья в печах). Спецификация оборудования и монтажных материалов утверждается на этапе проектирования. При проектировании принять следующие исходные данные по топливу: Расход условного топлива на печь при номинальной нагрузке 4500 м3/ч. В качестве сжигаемого топлива в печах используется технологический жирный газ коксования со следующими характеристиками: № п/п Наименование характеристики Ед. изм. Смесь природного и технологического газа | 1 Теплотворная способность (низшая рабочая), Qнр. ккал/кг 11 300 2 Компонентный состав топливного газа на рабочую массу: % объем Метан СН4- 39; Этан С2Н6- 16; Этилен С2Н4- 2,5; Пропан С3Н8- 13; Пропилен С3Н6- 5; Изо-бутан С4Н10- 1; Н-бутан С4Н10- 0,44; Бутилены С4Н8- 5; Изо-пентан С5Н12- 0,7; Н-пентан С5Н12- 1,6; С5+ С5Н10- 4; Водород Н2- 6,5; Сероводород Н2S- 0; Диоксид угл-да СО2- 0,3. Требования к проектно-сметной документации: ПСД должна быть выполнена в соответствии с CH PK №1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», а также с действующими на территории Республики Казахстан законодательными актами, стандартами, нормами, правилами, техническими условиями, инструкциями и положениями, |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|  |  | регулирующими вопросы разработки и согласования проектно-сметной документации. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан». В случае использования норм, правил, стандартов, технических условий, не применяемых в Республике Казахстан, согласовать их применение в уполномоченном органе Республики Казахстан и актуализировать за свой счет. Потенциальный поставщик представляет ПСД в 3-х экземплярах на бумажном носителе, 1экз – на электронном носителе. Электронная версия комплекта документации передается на электронных носителях (флэш-накопитель или жесткий диск). Вся информация, содержащаяся на электронных носителях, должна быть ранжирована с указанием: наименования рабочей документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии и прочее. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows. ЭТАП 3 – Согласование и Госэкспертиза проекта 6.19 Согласование и Госэкспертиза проекта: Выполнить Госэкспертизу проектной документации с учетом оценки сметной стоимости работ. Обеспечить проведение Госэкспертизы ПСД. При условии получения отрицательного экспертного заключения или отказа в согласовании, одобрении – недостатки устраняются за счёт стороны, которая их допустила. В случае изменения существующих элементов газопроводов топливного газа и жидкого топлива провести вневедомственную экспертизу проекта или предоставить документ, подтверждающий согласие РГП «Госэкспертиза» о прохождение данного проекта только экспертизы по промышленной безопасности. Согласовать основные технические решения по замене горелок печи у производителя оборудования горелочных устройств. |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 7 | Дополнительные требования и положения | Потенциальный поставщик в рамках данного технического задания обязуется выполнить авторский надзор за проведением строительно-монтажных работ: Потенциальный поставщик приказом назначает руководителя группы и ответственных лиц для осуществления авторского надзора за объектом капитального строительства. Руководитель группы, назначенный потенциальным поставщиком работ за проведением авторского надзора обязан обеспечить: Проверку соответствия выполненных работ проектной документации и основным комплектам рабочих чертежей, требованиям технического регламента; Надзор за качеством проведения СМР, который включает в себя входной контроль и/или наличие у подрядчика документированных результатов входного контроля изделий, оборудования, материалов, а также готовность подрядчика к их правильному монтажу (применению), операционный контроль отдельных строительных процессов и производственных операций, приемочный контроль СМР; В случае выявления дефектов в обязательном порядке составление замечаний о недостатках выполнения работ в письменной форме. При отсутствии дефектов, а также после их устранения оформление акта освидетельствования отдельных видов работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Контроль графика и проверку объемов выполненных работ, а также оформление и подписания акта о приемке выполненных работ; После получения извещения подрядчика о завершении СМР и пуско-наладочных работ по объекту капитального строительства руководитель группы авторского надзора совместно с подрядчиком обеспечивает оформление документов по приемке и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства. |
| 8 | Особые условия строительства | 8.1 Стесненные условия производства СМР в условиях действующего цеха. |
| 9 | Особые условия проектирования | 9.1 Адаптировать все принятые технологические решения по замене горелок печей и монтажа дополнительного оборудования КИПиА, воздуховодов, новых устройств по регулированию разряжения в печах, анализаторов кислорода в дымовых газах с его паспортными техническими характеристиками в части недопущения изменения режимных параметров (давление, температура, расход, тепловая нагрузка и прочее) работы всего технологического оборудования печи. Для возможности управления розжигом по месту расположения горелок предусмотреть стационарное устройство по розжигу горелок, а также системами контроля ПАЗ, с контроллерами и модулями ввода/вывода для сбора и обработки информации от датчиков, обработки и передачи информации на верхний уровень и выдачу управляющих сигналов на исполнительные механизмы. |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 10. | Требования по энергосбережению | 9.1 Решения по Энергоснабжению выполнить в соответствии с Законом Республике Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». 9.2 Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. 9.3 Произвести расчет энергоэффективности мероприятий по оптимизации режима горения в печах УЗК с указанием количества энергосберегающих ресурсов. 9.4 Произвести расчет окупаемости проектных решений. 9.5 Разработать паспорт энергоэффективности проекта. |
| 11 | Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда | 11.1 Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать действующим нормам и правилам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Республики Казахстан, требованиям Технических регламентов Таможенного союза. |
| 12 | Субподрядные проектные организации | 12.1 Определяются Исполнителем, по согласованию с Заказчиком. |
| 13 | График выполнения этапов работы | Этап I – не позднее 1 месяца с даты подписания договора; Этап II – не позднее 4 месяцев с даты подписания договора; Этап III – не позднее 6,5 месяцев с даты подписания договора. Примечание: По этапу III: При условии получения отрицательного экспертного заключения на ПСД или отказа в согласовании, одобрении – недостатки устраняются Исполнителем совместно с Заказчиком. Дополнительные условия по выполнению работ: Потенциальный поставщик обязуется по требованию заказчика в период выполнения строительно-монтажных работ (СМР) направить своих специалистов для обеспечения авторского надзора за выполнением СМР до окончания пуско-наладочных работ, изложенных в разделе 7 настоящего технического задания. |
| 14 | Требования к передаче материалов на электронных носителях. | 14.1 Электронная версия комплекта документации передается на электронных носителях (флеш-накопитель или жесткий диск). 14.2 Вся информация, содержащаяся на электронных носителях должна быть ранжирована с указанием: наименования рабочей документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии и прочее. 14.3 В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. 14.4 Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 14 | Требования к передаче материалов на электронных носителях. | 14.5 Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 7, 8. |