Приложение №1

к Договору №____ от «__»____2021.

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор _________«______________» _______________________ «____» _________________ 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Инжиниринговый центр АТХ» _______________ Д.А. Семенихин «____»_________________ 2021г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Для корректировки ранее разработанной проектной документации на комплекс по хранению для последующей перевалки зерновых культур и патоки

| № пп | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |
| 1.1 | Наименование проекта | Корректировка архитектурных решений, конструктивных решений, конструкций железобетонных на комплекс по хранению для последующей перевалки зерновых культур и патоки |
| 1.2 | Наименование объекта | Комплекс по хранению для последующей перевалки зерновых культур и патоки |
| 1.3 | Заказчик | ООО «ИЦ АТХ» |
| 1.4 | Исполнитель |  |
| 1.5 | Основание для выполнения работ | Договор № _________ г. |
| 1.6 | Месторасположение объекта | Краснодарский край, г. Ейск, ул. Шмидта, д. 2 |
| 1.7 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.8 | Стадийность проектирования | Этап: Корректировка Проектной документации, Рабочей документация в связи с выделением 8-ми этапов строительства |
| 1.9 | Сроки разработки проектной и рабочей документации | 30 календарных дней |
| 1.10 | Документация, передаваемая Заказчиком Исполнителю | Схема планировочной организации земельного участка; Том Стадия «П» по архитектурным решениям, конструктивным решениям (в объёме требований указанных в Пост.87); Том стадия «Р» (разделы АР, КЖ, КМ) |
| 1.11 | Основные требования к конструктивным решениям | Результаты работы представить в следующем виде: Том Стадия «П» по архитектурным решениям, конструктивным решениям (в объёме требований указанных в Пост.87); Том стадия «Р» (разделы АР, КЖ, КМ) |
| 1.12 | Краткое описание объекта проектирования | Резервуарный парк хранения и отпуска патоки на морской транспорт 1.1. Площадка строительства проектируемого комплекса состоит из двух смежных земельных участков с КН 23:42:0102002:2 (44131 кв.м.) и КН 23:42:0102002:4 (9560 кв.м.). 1.2. Приём сырья производится из автотранспорта и железнодорожного транспорта. Отгрузка сырья производится с помощью технологических средств на водный транспорт. 1.3. Схема технологического процесса обеспечивает непрерывную отгрузку зерна и гранулированного сырья (шрота, жома) на водный транспорт с производительностью 350 т/час. 1.4. Хранение зерна в емкостях СПД 20/18 и СПД 17/18. 1.5. Отгрузка зерна на водный транспорт существующей зернопогрузочной машиной. 1.6. Фундаменты сооружений : - под основные сооружения свайные из железобетонных свай с монолитным железобетонным ростверком; - для подсобно-вспомогательных зданий и сооружений на естественном основании. 1.7. Наземные части технологических эстакад над зерновыми силосами выполнить из стальных конструкций окрашенных. 1.8 Стены поста управления, ПЩ выполнить из кирпича, перекрытие и покрытие – из железобетонных плит. Помещение экспресс-лаборатории, помещение весовщика выполнить из металлоконструкций обшитых сэндвичем. |
| 2. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 2.1 | Требования к согласованию документации | Разработанная документация согласовывается с Заказчиком. Исполнитель письменно отвечает на вопросы экспертизы к разработанной документации, оформленные в письменном виде. |
| 2.2 | Требования к представлению и сдаче основных проектных решений | 1. Документация передается Заказчику в 1-м экземпляре на электронном носителе в формате .dwg, .doc, расчёты передаются в редактируемом формате «Лира», «SCAD» и совместимых с acad форматами. |