ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта весовой зернохранилища

2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

2.4 Работы, выполняемые по договору, включают в себя:

2.4.1 Разработка проектной документации на строительство весовой в соответствии с требованиями НТП 05-88, НТП 16-93, НТП 10-12976-2000 для следующих объектов:

- крытая весовая;

- операторная.

2.5.2 Подбор технологического оборудования для выполнения проектных работ для объектов, указанных в п. 2.4.1.

2.4.3 Согласование проектных решений с Заказчиком.

2.6 Технические условия на подключение зернохранилища к сетям:

- Электроснабжение – действующая система электроснабжения предприятия Заказчика.

2.7 Требования к выделению этапов строительства Зернохранилища - этапы не выделяются. Заказчик выполняет функции застройщика.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Весовая предназначается для взвешивания зерновозов с прицепами. Снабжается весовой площадкой, укомплектованной электронными весами и соответствующим пультом управления. В составе весовой предусматривается: весовая платформа, узел автоматического отбора проб зерна, помещение оператора (операторная), навес над площадкой, покрытый металлопрофилем листовым не утепленным.

Размеры весовой назначаются Подрядчиком на основе габаритных размеров зерновозов модели «КАМАЗ» с прицепами и используемой весовой платформы.

Весовая примыкает к территории Завода с наружной стороны и располагается на месте существующей весовой предприятия.

4. Требования, предъявляемые к конструктивным

и объемно-планировочным решениям

Применительно к условиям строительства весовой зернохранилища необходимо выполнить следующие требования.

6.1 Весовая должна соответствовать требованиям, нормам правилам в области промышленной безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья.

6.2 Подрядчик производит определение категорий взрывопожароопасности по действующим расчетным данным для отрасли.

6.3 Вентиляцию помещения выполнить в соответствии с требованиями действующей в РФ нормативной документации.

6.4 Электроснабжение: В качестве осветительных приборов использовать светодиоды. Все электрооборудование должно быть в пожаробезопасном исполнении. Вся электропроводка – в трубах металлических герметично закрытых.

Принимаемые технические решения согласовываются с Заказчиком в рабочем порядке.

6.5 Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий пребывания на объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: в проектных решениях необходимо соблюсти требования СанПиНов и действующего Законодательства по защите здоровья персонала при выполнении им служебных обязанностей.

6.6 Остальные требования к разработке проектной и рабочей документации на строительство зернохранилища Подрядчик назначает самостоятельно, руководствуясь законодательными и нормативными документами.

7. Требования к проектной документации

7.1 Разработка проектной документации на строительство весовой зернохранилища производится Подрядчиком в соответствии с требованиями: Градостроительного Кодекса РФ от 22.12.2004 г. и Постановления №87 от 16.02.2008 г. Правительства РФ, НТП 05-88, НТП 10-12976-2000, действующих ГОСТов и СП.

7.2 Принимаемые в проекте технические и технологические решения должны обеспечивать возможность безопасного и надежного функционирования весовой зернохранилища. Принимаемые решения должны соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм РФ.

7.3 Введение любых дополнительных условий и требований в ТЗ может производится Заказчиком на основе дополнительного письменного соглашения при обоюдном согласии Сторон, с указанием дополнительных сроков выполнения работ и их финансирования. Иные условия и требования считаются не приемлемыми и лежащими за пределами Договора.