Двухэтажный дом с габаритными размерами основной коробки по наружному обмеру 12000 мм на 10000 мм  в соответствии с представленными эскизами первого и второго этажа.

- Фундамент – винтовые сваи.

- Пол первого этажа – SIP панели толщиной 174 мм.

- Перекрытие первого этажа - балочное  деревянное,  утепленное – утеплитель минеральные базальтовые  плиты 200 мм

- Перекрытие второго этажа – SIP панели толщиной 174 мм. В нем предусмотреть технический люк для выхода на чердак.

- Стены:

  - Несущие внешние  из SIP панелей толщиной 174 мм.

  - Несущие внутренние из SIP панелей толщиной 174 мм

  - Ненесущие внутренние перегородки – деревянные каркасные толщиной 120 мм. С заполнителем.

- Крыша двухскатная  угол наклона 35 градусов, холодная. Вынос карнизного свеса 500 мм. Для вентиляции и естественного освещения чердака предусмотреть окна в торцевых стенах.

- Навесы над балконами -  угол наклона 10 градусов.

- Покрытие крыши  - металлочерепица.

- Предусмотреть вентиляционный и инженерный стояк.

- Предусмотреть фундамент(усиление пола) под легкую печь-камин (~ 150 кг.)  в гостиной 1 этажа, а также стояк для прохождения дымохода.

- Высота панелей:  первого этажа -2800 мм, высота второго этажа – 2800 мм.