ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение раздела: «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта, шифр | «Реконструкция административно-производственного корпуса, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, 2Б» 245.12-00 |
| 2 | Назначение объекта | Административно-производственный корпус |
| 3 | Вид строительства | реконструкция |
| 4 | Месторасположение проектируемого объекта | РБ, г. Октябрьский |
| 5 | Сведения об объекте |
| 5.1 | Класс функциональной пожарной опасности | В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» ст.32 гл.9 |
| 5.2 | Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции | Предусмотреть систему отопления входной группы, цокольного и мансардного этажей в соответствии с действующими нормами СНиП 41-01-2003. Система отопления и теплоснабжения: из полипропиленовых армированных труб с утеплением. В качестве приборов отопления предусмотреть водяные конвекторы. В качестве источника теплоснабжения использовать существующую котельную на 1 этаже. В случае недостаточной мощность существующей котельной, предусмотреть установку дополнительного теплогенерирующего оборудования. Предусмотреть воздушные завесы в фасадной входной группе. Предусмотреть естественную вентиляцию каждого производственного блока с установкой регулируемых жалюзийных решеток. Предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции цокольного этажа. Предусмотреть кондиционирование мансардного этажа с использованием мульти сплит-систем с инверторным управлением марки GREE или аналогичных Пожарные отсеки: Один отсек на каждый этаж |
| 5.3 | Необходимая температура внутри помещений | В зависимости от назначения помещений |
| 5.4 | Дополнительные требования | - |
| 5.5 | Дополнительные исходные данные | - |
| 6 | Состав раздела система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые сети | Текстовая часть: выполнить в соответствии с пунктом 19 постановления Правительства Российской Федерации №87: 1. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха; 2. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции; 3. Описание обоснование способов прокладки и конструктивных решений; 4. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; 5. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение; 6. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов; 7. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем; 8. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях; 9. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации. Графическая часть: 1.Общие данные. 2.Принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 3.Поэтажный план сетей теплоснабжения; 4.Поэтажный план систем воздуховодов; 5.Схемы привязки технологического оборудования; 6.Узлы привязки оборудования; 7.Спецификация; |
| 7 | Стадия проектирования |  |
| 7.1 | Шифр раздела | Графическая часть: 245.12-00-ОВ, Текстовая часть: 245.12-00-ИОС4 |
| 8 | Форма, условия и порядок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 9 | Срок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 10 | Наличие документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ | Работы должны соответствовать обязательным требованиям действующих норм на территории РФ |
| 11 | Требования к проектной документации | Работы выполнить в соответствии с Постановление Правительства РФ №87 и ГОСТ Р 21.1101-2009. Необходимо выполнить раздел в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения государственной экспертизы. |
| 12 | Требования к выдаваемой документации | рабочую документацию оформить согласно действующим нормам на оформление чертежей выполняемого раздела и СТО 04.03-2011 «Правила оформления проектной и рабочей документации». Работы выполнять (сохранять) в формате dwg не позднее версии 2007года, блоки и вставки разбить. В графической части применять шрифт GOST AU. |

# Text boxes

Согласовано

ГИП ООО«ПКБТитан»

_____________________________

(фамилия, и.о.,  подпись)

МП «___» __________ 2012г.

Согласовано

_____________________________

(должность, наименование организации)

_____________________________

(фамилия, и.о.,  подпись)

МП «___» __________ 2012г.