Объем:

Назначение этапа

Расчет спецификации материалов по фундаменту, панелей ШП, ШО, СП и стоек экрана, расчет стоимости строительно-монтажных работ

Разработка проектной документации на основе расчетов ветровых нагрузок, собственного веса конструкции, геологических данных и т.д., включая разделы: - Пояснительная записка; - Генеральный план посадки экрана; - Архитектурные чертежи (виды, колористка); - Конструктивные чертежи (чертежи КМ по экрану, чертежи КЖ по фундаменту); - Строительный регламент (производство работ по хранению и монтажу строительных материалов); - Акустический расчет; - Спецификация материалов (фундамент, комплектующие, стойки, панели); - Стоимостный расчет (смета по материалам и строительно-монтажным работам).

Характеристики требуемого экрана:

Экранируем существующий детский сад, примыкающий к дороге, которую будем расширять.

Детский сад №42 располагается по адресу: МО, г.Видное, Жуковский проезд, дом 23

Замерять уровень шума автодороги не имеет смысла, т.к. экран должен обеспечить соблюдение санитарных норм на территории детского сада от деятельности автодороги на 2 полосы в каждую сторону (проектные решения по реконструкции), а не на существующее положение (по 1 полосе в каждую сторону), поэтому необходимо произвести акустический расчет, в-принципе у нас есть акустики, которые это сделают.

Общая протяженность составляет 220 метров, высота предположительно 4 метра (по предварительным акустическим расчетам проходит с запасом), думаю экран допустимо принять прямой (не Г-образный), т.к. на территории детского сада нет высоких нормируемых зданий.

Относительно поглощающей способности – однозначно панели должны быть шумопоглощающими.

В составе проекта должны быть стоимостные расчеты строительно-монтажных работ, материалов конструктива и материалы на фундамент.