Приложение № 1

к Договору на выполнение проектных работ и передачу исключительных прав

№ _______________ от ________________ 2021 г.

Форма технического задания на проектные работы

Техническое задание на проектные работы № _____ от _______________ 2020г.

| № п/п | Перечень основных данных и их требования | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| I. Общие данные |
| 1 | Основание для разработки проектных материалов | Государственная программа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». |
| 2 | Наименование объекта | СОШ на 1100 мест |
| 3 | Адрес или ориентир места размещения объекта | Московская область |
| 4 | Вид работ | Строительство |
| 5 | Стадийность проектирования | 1 этап: - разработка и передача (входной контроль) проектной документации Заказчику. 2 этап: - сопровождение документации при прохождении государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости; - сдача проектной документации Заказчику. |
| 6 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | Предоставляются Заказчиком отдельно. |
| 7 | Срок выполнения работ | В соответствии с приложением № 2 к Договору на выполнение проектных работ и передачу исключительных прав № _______________ от ________________ 2020 г. |
| 8 | Основные технико-экономические показатели объекта | общая площадь объекта не более 17 500 кв.м; количество посетителей (всего) 1100 чел; количество этажей не более 4 эт. без учета подземного и пространства для прокладки коммуникаций; конструктивное решение технического этажа и технологического подполья выполнить без отсыпки части помещений до высоты 1,8 м и менее. Все технико-экономические показатели объекта уточняются проектом и согласовываются с Заказчиком. |
| 9 | Идентификационные признаки объекта | Идентификационные признаки объекта установлены в соответствии со статьей 4 Федерального закона от «30» декабря 2009 г., № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 9.1 | Назначение | Объекты среднего образования. Здание средней школы 26.1.1.1 |
| 9.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит |
| 9.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Отсутствует. |
| 9.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
| 9.5 | Пожарная и взрывопожарная опасность Класс здания по функциональной пожарной опасности: Степень огнестойкости здания: Класс конструктивной пожарной опасности здания: | Уточняется проектом. Ф4.1 I С0 |
| 9.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей. | Имеются. |
| 9.7 | Уровень ответственности | Нормальный. |
| 10 | Требования к качеству, конкурентоспособности проектных решений | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям: Федеральный закон от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями; Федеральный закон от 29.12.2004 г., № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; Федеральный закон от 30.12.2009 г., № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от с изменениями и дополнениями; Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г., № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с изменениями и дополнениями. Постановление правительства Российской Федерации от 28.05.2021 г., № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» а также соответствовать классу энергоэффективности не ниже класса «А». |
| 11 | Источник финансирования работ | Собственные средства Заказчика. |
| 12 | Стоимость работ и порядок оплаты | Стоимость подлежащих выполнению изыскательских работ, разработке и сдаче технической документации Заказчику определяется договорной ценой, которая составляет ________ (_______________) рублей. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 50 % от стоимости подлежащих выполнению работ, указанных в п. 5 настоящего задания, что составляет ___________ (__________) рублей. Окончательный расчет от стоимости подлежащих выполнению работ, указанных в п. 5 настоящего задания, что составляет _________ (_______________) рублей, Заказчик оплачивает в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| II. Требования к отчетным материалам |
| 13 | Состав проектной документации | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети |
| 13.1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | Разработать раздел проектной документации «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» в соответствии с пп. 10, 16 настоящего задания. 1. Разработать документацию по инженерным системам и оборудованию в соответствии с требованиями действующих норм и правил и техническими условиями на подключение к соответствующим инженерным сетям с оборудованием узлов учета. 2. Все применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование, подлежащие сертификации в соответствии с постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 26.09.2016) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должны быть обеспечены сертификатами соответствия. 3. Объект капитального строительства обеспечить следующими инженерными системами: Приточно-вытяжная вентиляция Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением. Количество приточных и вытяжных устройств принять с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения. Приточные установки расположить в технических помещениях подвальной части Объекта, вытяжные – в венткамерах в уровне верхних этажей Объекта. Противодымную вентиляцию следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130. Холодоснабжение Принять холодоснабжение помещений сплит-системами с наружными и внутренними блоками с учетом функционального назначения помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения. Отопление и теплоснабжение В качестве отопительных приборов предусмотреть секционные термобезопасные радиаторы или конвекторы. Количество отопительных приборов, их установленную и расчетную мощности определить расчетом. Приборы отопления оградить от случайного прикосновения защитными экранами. |
| III. Иные требования |
| 14 | Требования к выполнению демонстрационных материалов | Отсутствуют. |
| 15 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Раздел проектной документации выполнить с учетом BIM-модели. |
| 16 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016 № 50, ст. 7122) | ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; |
| 17 | Количество экземпляров проектных материалов, выдаваемых Заказчику. | Проектная документация передаются в электронном виде: - в межплатформенном открытом формате электронных документов типа pdf с подписями разработчика и заказчика. Материал предоставить сформированный в виде самостоятельной книги (тома) с титульным листом. Дополнительно материалы предоставляются: - текстовые и табличные документы в форматах Word, Excel; - чертежи в формате AutoCad. |
| 18 | Проведение государственной экспертизы проектной документации за счет средств | Заказчика. |

| От имени Исполнителя: | От имени Заказчика: Генеральный директор ООО «Архитэк» ______________/Макаров А.В./ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору на выполнение проектных работ и передачу исключительных прав

№ _______________ от ________________ 2021 г.

Форма календарного графика выполнения работ

Календарный график выполнения работ

по Техническому заданию на проектные работы № _____ от _____________ 2021 г.

Объект: СОШ на 1100 мест.

Сроки выполнения работ:

- 1 этап в течение 50 календарных дней с даты подписания Договора;

- 2 этап в течение 30 календарных дней с даты окончания 1 этапа;

- 3 этап в течение 42 рабочих дней с даты окончания 2 этапа.

| № этапа | Наименование этапа | Наименование раздела проектной документации | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 этап: - разработка и передача (входной контроль) проектной документации Заказчику. | Проектная документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепло-вые сети» |  |
| 2 | 2 этап: - сопровождение проектной документации при прохождении государственной экспертизы проектной документации; - сдача отчетно-технической документации Заказчику | Проектная документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепло-вые сети» Проектная документация «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепло-вые сети» |  |

| От имени Исполнителя: | От имени Заказчика: Генеральный директор ООО «Архитэк» ______________/Макаров А.В./ |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору на выполнение проектных работ и передачу исключительных прав

№ _______________ от ________________ 2021 г.

Форма перечня исходных данных.

Перечень исходной документации, предоставленной Заказчиком

по Техническому заданию на проектирование № ______ от ___________ 2021г.

Объект: СОШ на 1100 мест.

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
| 1 | Технические условия |
| 2 | Архитектурные решения |
| 3 | Смежные разделы |

| От имени Исполнителя: | От имени Заказчика: Генеральный директор ООО «Архитэк» ______________/Макаров А.В./ |
| --- | --- |