Задание на проектирование объекта капитального строительства:

«Строительство кладбища «Южное – 2» г. Улан-Удэ»

Местоположение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 6 км Спиртзаводской трассы.

| 1. Основание для проектирования объекта: | Муниципальная программа «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2020-2025 гг. |
| --- | --- |
| 2. Застройщик (технический заказчик): | Муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик» 670042, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова,16 ОГРН 1080326003009, ИНН 0323339440 |
| 3. Инвестор: | - |
| 4. Проектная организация: | Определяется по результатам закупки |
| 5. Вид работ: | Строительство |
| 6. Источник финансирования строительства объекта: | Республиканский и местный бюджеты |
| 7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: | Технические условия на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения будут предоставлены Заказчиком |
| 8. Требования к выделению этапов строительства объекта: | Предусмотреть выделение этапов строительства. Количество этапов строительства определить при выполнении проектных работ, согласовать с Заказчиком (ориентировочно шесть этапов строительства) |
| 9. Срок строительства объекта: | Определяется проектом в разделе «Проект организации строительства» |
| 10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта: | Площадь земельного участка под размещение кладбища составляет 28,55 га. Проектом предусмотреть следующие виды работ (объем и количество определить проектом): - автомобильная дорога; - автостоянка для автомобилей и автобусов; - автобусная остановка; - наружное освещение территории кладбища – ориентировочно 1700 п.м. (протяжённость и марку кабеля уточнить проектом); - дорожные покрытия, с учетом объездной дороги по территории кладбища; - тротуары; - ограждение; - озеленение (посадка деревьев, газон); - места для захоронений; - туалеты общего пользования; - биотуалет для МГН; - площадки для мусоросборников; - стена-колумбарий; - пожарный резервуар ориентировочно - 100 м3 (объем резервуара уточнить при выполнении проектных работ); - установка МАФ; - систему видеонаблюдения. При выполнении проектных работ возможно внесение изменений в виды и объемы работ, по согласованию с Заказчиком. Кадастровые номера земельных участков: - 03:24:000000:70436 – 140386 м2; - 03:24:030803:377 – 145095 м2. |
| 11. Идентификационные признаки объекта: |  |
| 11.1. Назначение: | Городское кладбище |
| 11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: | Территория захоронений смешанного и традиционного типа |
| 11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: | Площадка строительства расположена в сейсмоопасном районе: - расчетную сейсмичность площадки принять по карте сейсмического районирования г. Улан-Удэ. Природно-климатические условия участка строительства: - климатический район – 1; - строительный подрайон – 1В; - скорость напора ветра - 0,38 кПа (38 кгс/м2); - расчетный вес снегового покрова – 0,80 кПа (80 кгс/м2); - средняя высота снежного покрова – 17 см; - температура воздуха наиболее холодных суток (обеспеч. 0,98) минус 38 ℃ , (̊обеспеч. 0,92) минус 37 ℃. |
| 11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: | - |
| 11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: | - |
| 11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: | - |
| 11.7. Уровень ответственности: | - |
| 12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: | - |
| 13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и заданию на проектирование, в том числе: Градостроительному кодексу Российской Федерации; Земельному кодексу Российской Федерации; 3. Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (действующая редакция). 4. Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (действующая редакция); 5."СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (действующая редакция) 6. Закону Российской Федерации от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (действующая редакция); 7. Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...") 8. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле» (действующая редакция) 9. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (действующая редакция); 10. Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (действующая редакция). 11. СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001". 12. Решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.03.2018 №817-82 «О Правилах землепользования и застройки городского округа «Город Улан-Удэ» (действующая редакция) 13. Решению Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 30.08.2018 №447-42 «Об утверждении Правил благоустройства территорий городского округа «Город Улан-Удэ» (действующая редакция) |
| 14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: | 1. Выполнить: инженерно-геодезические; инженерно-экологические; инженерно-геологические; инженерно-гидрометеорологические и другие виды изысканий (при необходимости) в объемах необходимых для выполнения проектной и рабочей документации, получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, положительного заключения государственной экологической экспертизы. 2. Разработать программы инженерных изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений при проектировании объекта, согласовать с Заказчиком. |
| 15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | - |
| 16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта: | Муниципальная программа «Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2020-2025 гг. |
| II. Требования к проектным решениям |
| 17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка: | Схема планировочной организации земельного участка, разработать в соответствии с градостроительным планом земельного участка и требованиями нормативных документов Российской Федерации |
| 18. Требования к проекту полосы отвода: | - |
| 19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: | В соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации |
| 20. Требования к технологическим решениям: | В соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации |
| 21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям: | В соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации |
| 21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): | Определяются Проектировщиком, согласовываются с Заказчиком. |
| 21.2. Требования к строительным конструкциям: | Применить высококачественные износоустойчивые материалы, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации. |
| 21.3. Требования к фундаментам: | Стена колумбарий – определить по результатам инженерно-геологических изысканий Туалеты общего пользования – определить по результатам инженерно-геологических изысканий |
| 21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: | - |
| 21.5. Требования к наружным стенам: | Стена колумбарий – определить при выполнении проектных работ, согласовать с Заказчиком. Туалеты общего пользования – определить при выполнении проектных работ, согласовать с Заказчиком. |
| 21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам: | - |
| 21.7. Требования к перекрытиям: | - |
| 21.8. Требования к колоннам, ригелям: | - |
| 21.9. Требования к лестницам: | - |
| 21.10.Требования к полам: | - |
| 21.11. Требования к кровле: | Туалеты общего пользования – определить при выполнении проектных работ, согласовать с Заказчиком. |
| 21.12. Требования к витражам, окнам: | - - |
| 21.13.Требования к дверям: | - |
| 21.14. Требования к внутренней отделке: | - |
| 21.15. Требования к наружной отделке: | Стена колумбарий – определить при выполнении проектных работ, согласовать с Заказчиком. Туалеты общего пользования – определить при выполнении проектных работ, согласовать с Заказчиком. |
| 21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях, и техногенных воздействиях: | Принять с учётом требований «СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*" |
| 21.17. Требования к инженерной защите территории объекта: | Принять с учётом требований «СП 14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*" и других нормативных документов. |
| 22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта: | - |
| 23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: | - |
| 24. Требования к инженерно-техническим решениям: | В соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации |
| 24.1. Требования к основному технологическому оборудованию: | - |
| 24.1.1. Отопление: 24.1.2. Вентиляция: 24.1.3. Водопровод: 24.1.4. Канализация: 24.1.5. Электроснабжение: 24.1.6. Телефонизация: 24.1.7. Радиофикация: 24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: 24.1.9. Телевидение: 24.1.10. Газоснабжение: 24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация: | - - - - - - - - - - - |
| 24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения: | Наружные сети инженерно-технического обеспечения должны быть выполнены в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации и полученными техническими условиями |
| 24.2.1. Водоснабжение: 24.2.2. Водоотведение: 24.2.3. Теплоснабжение: 24.2.4. Электроснабжение: 24.2.5. Телефонизация: 24.2.6. Радиофикация: | - - - В соответствии с техническими условиями - - |
| 24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: 24.2.8. Телевидение: 24.2.9. Газоснабжение: 24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения: | - - - При необходимости предусмотреть в проекте иные сети инженерно-технического обеспечения в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации |
| 25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: | - |
| 26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: | Разработать раздел ПБ, в соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации |
| 27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: | В соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации |
| 28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: | Принять с учётом требований "СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" и рекомендаций РОФ инвалидов-колясочников «Общество без барьеров». |
| 29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: | Принять с учётом требований "СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования" |
| 30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: | В соответствии с действующими требованиями нормативных документов Российской Федерации |
| 31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Не требуется |
| 32. Требования к проекту организации строительства объекта: | Разработать раздел ПОС, соответствующий нормам и правилам Российской Федерации. Предусмотреть мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства за границами строительной площадки. |
| 33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: | Предусмотреть проектом при необходимости |
| 34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: | При размещении элементов благоустройства должны быть соблюдены требования технических регламентов, санитарные требования, требования к благоустройству объекта |
| 35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: | Проектные решения выполнить в соответствии с "ГОСТ Р 59070-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтезагрязненных земель. Термины и определения" |
| 36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: | Проектные решения выполнить в соответствии с "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" |
| 37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: | Не требуется |
| III. Иные требования к проектированию |
| 38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: | Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 r. № 87 (действующей редакция). Разработка рабочей документации осуществляется в соответствии с действующим законодательствам Российской Федерации в объеме необходимом для строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Разработать раздел ОВОС «Оценка воздействия на окружающую среду». При разработке раздела ОВОС Проектировщик обеспечивает проведение всех этапов оценки воздействия на окружающую среду. Проектировщику поручается размещение публикаций в официальных изданиях для организации и проведения публичных слушаний по проектируемому объекту и оценки воздействия его на окружающую среду. Все затраты на разработку раздела ОВОС, в том числе справки, составление технического отчета, размещение публикаций включены в начальную стоимость контракта. |
| 39. Требования к подготовке сметной документации: | Сметную документацию составить в действующей редакции на момент выхода проектно-сметной документации в базе ГЭСН, ФЭР со всеми изменениями согласно Методики определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя России №421/пр). Перевод в текущие цены предусмотреть с учетом индексов, публикуемых в письмах Минстроя РФ по объекту строительства. Рассчитать и включить следующие затраты в Сводный сметный расчет: - разбивочные работы; на получение технических условий и на согласование с эксплуатирующими организациями; - затраты, связанные с проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы; компенсация за сносимые строения и зеленые насаждения (при необходимости); - исполнительные съемки; - оформление технических планов, с изготовлением кадастрового паспорта; - пуско-наладочные работы; - затраты на лабораторные исследования; - технологическое присоединение объекта к инженерным сетям; - авторский надзор; разработку ПИР; затраты, связанные с использованием для строительства объектов капитального строительства студенческих отрядов; - прочие расходы принять по Методике определения сметной стоимости по Приказу Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2020г. При включении затрат на возведении временных зданий и сооружений по установленной процентной норме в сводный сметный расчет согласно приказа Минстроя России №332/пр от 19.06.2020 предусмотреть перечень (состав) временных зданий и сооружений в ПОС. Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, данные о которых отсутствуют в ФССЦ и во ФГИС ЦС определять на основании конъюнктурного анализа по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах. Результаты конъюнктурного анализа оформлять в соответствии с формой, приведенной в Приложении 1 Методики согласно приказа Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2020г. Составить ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ согласно приказа Минстроя РФ №841/пр от 23.12.2019г. (прил. №5 к Порядку). |
| 40. Требования к разработке специальных технических условий: | Не требуется |
| 41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016, № 50, ст. 7122) | Не требуется |
| 42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: | Не требуется |
| 43. Требования о применении технологий информационного моделирования: | Не требуется |
| 44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: | - |
| 45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ: | Стадийность проектирования: - Проектная и рабочая документация. - Проектировщик самостоятельно проходит государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственную экологическую экспертизу проектной документации, получает положительные заключения экспертиз. При получении отрицательных заключений экспертиз, оплата за повторные экспертизы осуществляется за счет проектной организации. - Проектировщик согласовывает рабочую документацию с эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия для проектирования, а также с Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия. При необходимости возникшей в ходе проектирования проводятся дополнительные согласования с заинтересованными организациями и надзорными органами. По результатам замечаний, полученных в ходе согласования, проектировщик корректирует проект, за счет своих сил и средств. |
| 46. Указания о количестве экземпляров проектно-сметной документации | Проектная и рабочая документация на бумажном носителе по 4 экземпляра, 1 экземпляр в электронном варианте в формате: Word, Excel, PDF, AutoCad, Гранд-Смета. |