Приложение № 1 к Техническому заданию

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники ГБУЗ "Центральная районная больница Ольховского муниципального района" по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Ленинская,39.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Мероприятия по выполнению требований СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и услуг», СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для мало мобильных групп населения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 № 605) |
| 2 | Стадийность проектирования | Одностадийное Проектная документация, Рабочая документация, Сметная документация, |
| 3 | Базовые качественные характеристики | 3.1. на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту помещений поликлиники ГБУЗ "Центральная районная больница Ольховского муниципального района" по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Ленинская,39. 3.2. Документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативными документами, |
| 4 | Основные технико-экономические показатели (ТЭП) | 4.1. Здание поликлиники расположено по адресу; Волгоградская обл. Ольховский район, с. Ольховка, ул. Ленинская, 39 Этажей-3 + цокольный этаж подвал, Общая площадь ремонтируемой части здания — 5387м2, в том числе по программе модернизации –1287,4 м2. Площадь кровли– 350 м2, Лифт - 2 шт. |
| 5 | Особые условия | При проектировании учесть, что строительно-монтажные работы будут производиться в условиях действующего медицинского учреждения, Режим работы учреждения: ежедневно в рабочие дни с 8-00 до 20-00, в выходные и праздничные дни с 8-00 до 16-00, В каждом разделе проектной и рабочей документации должен быть представлен перечень используемых нормативных документов и оформлена ведомость объемов работ, ведомость основных материалов. Необходимые обследования помещений здания поликлиники должны выполняться только в дневное время, в условиях действующего медицинского учреждения, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий. При привлечении субподрядных организаций необходимо указывать виды работ, на которые они привлекаются, и подтвердить их правомочность на выполнение данных работ соответствующими документами. |
| 6 | Перечень исходной документации | Технический паспорт здания поликлиники (прилагается отдельным файла) Техническое заключение (акт обследования строительных конструкций здания. (прилагается отдельным файлом) ) |
| 7 | Технические требования | Порядок выполнения работ: 7.1.1. Исходные данные в объеме, необходимом для проектирования, определить с учетом результатов инженерного обследования строительных конструкций здания. 7.1.2. Выполнить проект организации строительства. 7.1.3. При проектировании капитального ремонта, входных групп, кровли, замене лифтов, согласовать с заказчиком материалы и оборудование. 7.1.4. С соблюдением действующих строительных, противопожарных и санитарных норм и правил предоставить Заказчику на рассмотрение и согласование варианты перепланировки помещений и соответствующие технические решения по организации работы поликлиники, с учетом следующих требований: 7.1.5. Здания поликлиники, - существующие кабинеты приема профильных врачей-специалистов - кабинеты заведующего отделения и старшей медицинской сестры - процедурный кабинет - манипуляционную - кабинеты персонала - регистратуру - зоны комфортного пребывания - туалеты 7.1.6. Произвести замену (прокладку) необходимых для функционирования конструктивных элементов Объекта и инженерных коммуникаций: - замена (установка) оконных и дверных заполнений; - замена (установка) потолочных конструкций; - замена (установка) противопожарных дверей на запасных выходах и выходов - электроосвещение, электроснабжение и силовое электрооборудование; - заземление и уравнивание потенциалов; - внутренняя система водоснабжения; - внутренняя система водоотведения; - система внутреннего противопожарного водовода; - отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха; - система автоматической пожарной сигнализации; - система оповещения и управления эвакуацией и контроля доступа; - локально-вычислительная сеть; - телефония; - система видеонаблюдения. 7.1.7. Предусмотреть подключение сплит-систем, разрешенных для использования в лечебно-профилактических учреждениях. 7.1.8. Предусмотреть подключение бактерицидных облучателей или других устройств обеззараживания воздуха, разрешенных для этой цели, 7.1.9. Согласовать с Заказчиком модификацию план расстановки сантехнических приборов. 7.1.10. При разработке раздел АС, учесть необходимость демонтажа и переноса стен и перегородок. 7.1.11. В соответствии с утверждённой Заказчиком схемой перепланировки, планом расстановки медицинского оборудования, сантехники, согласовать с Заказчиком следующие решения дизайна интерьера: - определение общей цветовой гаммы интерьера объекта с обозначением цветового решения для каждого помещения, - выбор материалов отделки поверхностей потолка, стен и пола. - выбор цвета и материала дверных и оконных блоков. - выбор сантехники для оснащения каждого помещения. - выбор отбойников для защиты стен от стульев, инвалидных кресел. 7.1.12.В обязательном порядке должно быть выполнено: 7.1.13. Планы полов, потолков, стен и перегородок с обозначение типа покрытия. 7.1.14. Ведомости дверных и оконных проемов. 7.1.15. Ведомости отделки помещений. 7.1.16. Ведомость демонтажных работ. 7.1.17. При проектировании замены лифтового оборудования основываться на данных, полученных в результате обследования. 7.1.18. Входные группы -установить двери антивандальные. -покрытие крылец должно быть максимально эффективным, противоскользящим долговечным (варианты покрытия ступеней согласовать с заказчиком). -предусмотреть условия доступности поликлиники для маломобильных групп населения. 7.1.19 Согласование Подрядчиком разработанной проектно-сметной документации с Заказчиком. Обязательное прохождение и получение положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости на выполнение работ по капитальному ремонту в ГАУ ВО «Облгосэкспертиза». Устранение выявленных замечаний. |
| 8 | Требования по технике безопасности | 8.1. Документацию разработать с учетом требований действующих законодательных и нормативных актов. 8.2. Учесть требования: - Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве, Часть.1. Общие требования»; - Строительные нормы и правила СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве, Часть.2. Строительное производство»; - Своды правил по проектированию и строительству СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». |
| 9 | Требования по экологии | 9.1. Документацию разработать в соответствии с: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный Закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями); - СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации и строительства и проектах производства работ» (Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 № 122) и другими нормативными документами в области охраны окружающей среды, действующими или вступающих в силу на момент окончания проектных работ. |
| 10 | Требования по внедрению новой техники, материалов | 10.1. Принятые к использованию в документации оборудование, материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь необходимые сертификаты соответствия (согласно законодательству Российской Федерации), 10.2. Предусмотреть использование долговечных и высококачественных материалов, обеспечивающих эстетичность, вандалозащищенность, отвечающих санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. |
| 11 | Состав и требования к содержанию проектной документации | Сметная документация разрабатывается в 2х разделах. 1 раздел включает в себя площади капитального ремонта региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", 2 раздел выполнение работ по капитальному ремонту учреждения (оставшихся площадей здания, кровля, фасад, входных групп и т.д.). Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТР 21.1101-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации, Система проектной документации для строительства, Основные требования к проектной и рабочей документации". Основные требования к проектным решениям: Технические решения, принятые в рабочей документации, должны соответствовать требованиям: - СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и услуг» - Федерального закона № 384-ФЗ от 30,12,2009г «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 118.13330 2012 Свод правил «Общественные здания и сооружения»; - СП 59.13330.2016 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для мало мобильных групп населения», - Федерального закона от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Технические решения и применяемые материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и обеспечивать надежную, безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта после проведения капитального ремонта, 11.1. В каждом разделе проектно-сметной документации должен быть представлен перечень используемых нормативных документов и оформлена ведомость объемов работ, ведомость основных материалов. В ведомости объемов работ должны быть отражены условия производства работ, необходимые для формирования сметной документации. 11.2. При использовании типовых решений конструктивных узлов, необходимо в рабочей документации указывать ссылки на чертежи и прикладывать их к соответствующему разделу документации. 11.3. В каждом разделе документации должен быть представлен перечень используемых документов. 11.4. В рамках Контракта Проектировщик должен предоставить сметный расчет на проектные работы. 11.5. Документация должна быть разработана в объеме достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы и последующего выполнения строительно-монтажных работ. |
| 12 | Требования к оформлению проектной документации | 12.1. В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт РФ «Система проектной документации для строительства, Основные требования к проектной и рабочей документации». 12.2. Каждый раздел документации должен быть выполнен в соответствии с видом работ и оформлен отдельным томом. 12.3. Проектно-сметная документация предоставляется Заказчику - в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе - в 1 (одном) экземпляре в электронном виде (PDF), Сметы, предоставляемые в электронном виде, должны быть в формате программы «ПК ГРАНД СМЕТА» и в формате «EXL». |
| 13 | Требования к составлению смет | 13.1. Проектная и рабочая документация должна включать в себя соответствующую сметную документацию: - Сметы подготовить с разбивкой по каждому виду работ. - Сметная документация должна быть выполнена в 2-х уровнях цен (в базисной на 01.01.2001 и текущих (прогнозных) ценах по состоянию текущего квартала 2021 года. - Сметная документация должна составлена в соответствии с методикой приказа Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации по сметно-нормативной базе ФЕР-2020. действующей на момент составления сметной документации с применением сметных нормативов, включенных в федеральный реестр, в текущем на момент составления ПСД уровне цен с использованием программы сметных расчетов ПК «ГРАНД СМЕТА». - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.08.2020 №491/пр «Об утверждении нормативов определения стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных и районных больниц по субъектам Российской Федерации». Локальные сметы должны быть составлены с применением базисно-индексного метода пересчета. Применять федеральные индексы в текущем (прогнозном) уровне в локально-сметных расчетах к каждой единичной расценке по статьям затрат в каждой позиции сметы с учётом накладных расходов и сметной прибыли. Стоимость материалов, не учтённых в расценке, должна быть определена в текущем (прогнозном) уровне цен в соответствии с федеральным сборником сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ-2001). Стоимость материалов и технологического оборудования, не включённых в ФССЦ-2001. должна быть определена в текущем (прогнозном) уровне цен по прайс-листам или коммерческим предложениям. Прайс-листы должны быть оформлены с указанием даты, расшифровкой включённых в стоимость затрат (НДС, транспортные расходы и т.д.) в рублёвом исчислении. При отсутствии в прайс-листах расшифровки цен считается, что в стоимости учтены транспортные расходы. 13.2. Сметная документация, подлежащая проверке достоверности сметной стоимости строительства, должна быть составлена с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов. Все документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, не вошедшие в федеральные сборники сметных цен, должны быть определены на основе конъюнктурного анализа. В рамках проведения анализа необходимо получить информацию по цене минимум из трёх источников по каждой позиции материала (оборудования) (коммерческие предложения, прайс-листы и т.п.), Стоимость материала (оборудования) определяется по одному из предложений с предоставлением обоснования выбора (минимальная цена, условия доставки, срок поставки, партия поставки и т.п.). Заказчиком так же должна быть согласована выбранная конъюнктурным анализом стоимость материалов и оборудования. Документацию должна быть разработана с учетом всех изменений к нормативным документам, вышедшим на момент сдачи документов Заказчику. В составе сметной документации предусмотреть: - ведомость объемов работ; - ведомость основных материалов с техническими характеристиками; - локально – сметный расчет; - затраты на проведение пуско-наладочных работ инженерных сетей, Локально-сметный расчеты выполнить базисно-индексным методом в программном комплексе «Гранд-Смета», Сметную документацию выполнить в бумажном и электронном виде. При составлении объектно –сметного расчета учитывать: лимитированные затраты -2%; НДС 20%, остальные затраты не учитывать. |
| 14 | Порядок согласования проектной документации | В объем работ и стоимости по контракту входит устранение замечаний, выявленных при согласовании документации, а также на любом этапе проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства. Подрядчик осуществляет проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в ГАУ ВО «Облгосэкспертиза», получает положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, с последующим предоставлением Заказчику. |
| 16 | Уточнение и дополнение задания | В случае выявления работ, не учтенных заданием на проектирование, без выполнения которых реализация проекта будет невозможна или не обеспечит должное качество строительно-монтажных работ, своевременно уведомить об этом Заказчика в письменном виде. |