ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение раздела: «Архитектурно-строительные решения»

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта, шифр | Реконструкция административно-производственного корпуса |
| 2 | Назначение объекта | Административно-производственный корпус |
| 3 | Вид строительства | Реконструкция |
| 4 | Месторасположение проектируемого объекта | РБ, г. Октябрьский |
| 5 | Характеристика зданий и сооружений |
| 5.1 | Класс функциональной пожарной опасности | В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» ст.32 гл.9 |
| 5.2 | Этажность | 3 этажа |
| 5.3 | Надземная часть | 2 этажа с мансардным этажом |
| 5.4 | Подземная часть | подвал |
| 5.5 | Габариты здания | 30,3х24,8м |
| 5.7 | Конструктивная схема здания | Каркасная с несущими наружными стенами |
| 5.8 | Фундаменты | Столбчатые |
| 5.9 | Стены | Керамический кирпич |
| 5.10 | Покрытие | Ж/б ребристые плиты перекрытия |
| 5.11 | Перекрытие | Ж/б ребристые плиты перекрытия |
| 5.12 | Крыша | Рулонная с утеплителем |
| 5.15 | Дополнительные исходные данные | Цокольный этаж — предусмотреть перепланировку этажа. Предусмотреть устройство въездной группы в подвальной части здания. 2-ой этаж — демонтаж 2-х плит перекрытия между 2-3 этажами с устройством лестничной клетки, перепланировка помещений. 3-ий этаж — предусмотреть устройство каркасного мансардного этажа, новых каркасных стен и перегородок. Высота помещений 2,8м. Предусмотреть устройство входной группы на 1 этаже с помещением для охраны. Предусмотреть противопожарную металлическую лестницу. Перепланировку выполнить в соответствии с планами помещений. |
| 6 | Состав раздела конструктивные и объемно-планировочные решения | Текстовая часть: выполнить в соответствии с пунктом 14 постановления Правительства Российской Федерации №87 Графическая часть: 1. Общие данные. 3. Кладочные планы этажей, ведомость перемычек, проёмов, отверстий; 4.Чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения; 5.Схема расположение несущих элементов кровли (узлы, сечения, разрезы, спецификация); 6.Планы перекрытий, покрытий, кровли; 7.Планы, разрезы, узлы примыкания, конструктивные решения въездной группы, входной группы, внутренней лестничной клетки и противопожарной наружной лестницы; |
| 7 | Стадия проектирования |  |
| 7.1 | Шифр раздела | 245.12-00-АС |
| 8 | Форма, условия и порядок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 9 | Срок оплаты выполнения работ | Согласно договора |
| 10 | Наличие документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ | Работы должны соответствовать обязательным требованиям действующих норм на территории РФ |
| 11 | Требования к проектной документации | Работы выполнить в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2009. Необходимо выполнить раздел в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения государственной экспертизы. |
| 12 | Требования к выдаваемой документации | Документацию оформить согласно действующим нормам на оформление чертежей выполняемого раздела и СТО 04.03-2011 «Правила оформления проектной и рабочей документации». Работы выполнять (сохранять) в формате dwg не позднее версии 2007года, блоки и вставки разбить. |