ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию изделий

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные технические требования |
|  | Описание изделия | Ёмкости цилиндрические, наземные, вертикальные предназначены для накопления, кратковременного хранения сред и технологических составов. Загрузочная воронка с ножом для вспарывания предназначена для подачи мела в мешках (биг-бэгах) в емкость и представляет собой призматическую воронку на опорах (стойках) с заостренными пластинами внутри. |
|  | Задачи проектирования | Разработка конструкции емкостей в соответствии с эскизами 04-21.01.00-ТХ, 04-21.01.00-ТХ, 05-21.01.00-ТХ-ТУ1, 05-21.01.00-ТХ-ТУ2, 05-21.01.00-ТХ-ТУ3, 05-21.01.00-ТХ-ТУ4, 04-21.02.00-ТХ, 05-21.01.00-ТХ-ТУ7: конструкции емкости, включая все необходимые патрубки, люки, штуцера, заглушки и фланцы; металлоконструкции крепления емкости к металлической раме; Выполнение проверочных расчётов на прочность конструкции ёмкости. |
|  | Исходные данные для проектирования | Чертежи и эскизы Заказчика: эскиз конструкции 04-21.01.00-ТХ, 04-21.01.00-ТХ, 05-21.01.00-ТХ-ТУ1, 05-21.01.00-ТХ-ТУ2, 05-21.01.00-ТХ-ТУ3, 05-21.01.00-ТХ-ТУ4, 04-21.02.00-ТХ, 05-21.01.00-ТХ-ТУ7; технология производства работ в части проектируемых конструкций; чертежи фундаментов под установку ёмкости; чертежи металлической рамы крепления для монтажа емкости. |
|  | Этапы выполнения работ | Этап №1: Расчёт конструкции, в том числе: составление расчётной модели; вычисление усилий и деформаций в конструкции от действующих нагрузок; подбор жёсткостных параметров изделия, обеспечивающих надёжность и конструкционную прочность; Этап №2: Разработка чертежей конструкции. |
|  | Основные параметры и технические характеристики | Размеры бункера, номинальный объём загрузки материала. материал загрузки – принять в соответствии с исходными данными; Исполнение: оборудование для химической промышленности. |
|  | Требования к конструкции | Конструкция устройства должна быть прочной и устойчивой, выдерживать нагрузки от веса загружаемого материала. Основные геометрические параметры Изделия, компоновка приведены на чертежах в исходных данных. |
|  | Требования к материалам | В соответствии с исходными данными (уточнить проектом и согласовать с Заказчиком). |
| Дополнительные требования |
|  | Перечень разрабатываемой документации | Комплект КД соответствующего титула конструкции. |
|  | Требования к качеству и объёму выдаваемой документации | Количество экземпляров: 1 экз. на электронном носителе (в форматах PDF, DOC). |
|  | Дополнительные условия | Исходные данные не отражённые в настоящем Техническом задании определить проектом и согласовать с Заказчиком. В случае внесения Заказчиком изменений в Техническое задание в ходе выполнения работ (после подписания Договора), влекущих за собой переработку уже готовой документации, или увеличивающих объем работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение. |
|  | Перечень нормативно-технической документации | ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования". ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности». ГОСТ 2.001-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД)». СП 16.13330.2017 «Свод правил. Стальные конструкции». ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты. Общие технические условия». ГОСТ Р 58031-2017 |
|  | Приложение |  |