| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2021 года | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Башуралремстрой» ______________ Прохоров А.Б. «___» ___________ 2021г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации архитектурного и конструктивного разделов,

раздела «конструкции металлические, конструкции железобетонные производственного здания размером 24 на 12,5м.

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «Башуралремстрой» |
|  | Объект проектирования | Типовой проект производственного здания придорожного сервиса. размером 24 на 12,5 м.. |
|  | Основание для проектирования | Решение Заказчика |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
|  | Подрядчик |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Технико-экономические показатели по зданию | Этажность – 1 Размеры по осям – 12500мм х 24000 мм, в том числе 1.Гаражный бокс для стоянки грузового автомобиля размером 7000 х 24000мм, холодный неотапливаемый .Высота помещения- ориентировочно 5000мм до низа ферм; 2.Гаражный бокс для стоянки легкового автомобиля, размером 5500 х 8 000мм, холодный, неотапливаеый. Высота помещения ориентировочно 4500мм; 3. Помещение персонала ,размером 3000 х 3500мм.Высота помещения ориентировочно 2500мм (до низа ферм 2600мм), теплое;4.Тамбур размером 2000 х 3000мм, высотой 2500мм, теплый;5.Туалет на 1 унитаз размером 1500 х 850мм, теплый; 6.Помещение шиномонтажа, размером 5500 х 6000мм, высотой 2500мм, теплое, на 1 рабочее место; 7.Электрощитовая,размером 2000 х 4500мм, теплая (+5 град.), высотой 2500мм; 8. Помещение ремонта тентов на 1 рабочее место, размером 5500 х4500мм, высотой 2500мм,теплое;9.Тамбур, размером 1500 х 2000мм, высотой 2500мм,теплый. Все размеры ориентировочные, исходя из предлагаемой проектантами планировки и толщины перегородок могут быть изменены. Условия размещения- Иглинский район Республики Башкортостан |
|  | Стадии проектирования | Стадия П и Р. |
|  | Состав выполняемых работ | Раздел АР – архитектурные решения Раздел КР – конструктивные решения Раздел КМ- конструкции металлические. Раздел КЖ-конструкции железобетонные. |
|  | Требования к составу выполняемых работ | Состав и наполняемость разделов проектной документации в соответствии с требованиями, указанными в постановлении Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
|  | Основная нормативная документация по разработке проектной документации | Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС), СП 70. 13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции», СП 294.1325800.2018 «Конструкции стальные», СП 128.13330.2016 «Алюминиевые конструкции», СП 17.13330.2011 «Кровли», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 4.13330.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 56.13330.2011 (с изменениями от 2019г.) «Производственные здания и сооружения», СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования противопожарной безопасности», ГОСТ 21.501-2018 «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений». Применяемые материалы согласовать с Заказчиком. 3.Проектная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате .dwg, .pdf). |
|  | Принципиальные технические решения | Фундаменты – по проекту, возможно столбчатые. Конструкции каркаса из стальных профилей, с огнезащитным покрытием. Привязка колонн по осям 1,2,3 «нулевая», по краю колонн. Фермы из стальных профилей, с огнезащитным покрытием.. Стены (ограждающие конструкции) помещений 3,4,5,6,7,8,9 со стороны помещений 1 и 2 и со стороны осей 1 и 2 и оси А – из панелей «сэндвич» и из листовых материалов (стальных, профлиста, пластиковых) с негорючим утеплителем по расчету на теплопотери и степени огнестойкости.. Кровля над помещениями 3,4,5,6,7,8,9 односкатная, по стальным фермам или балкам (что дешевле), покрытая профлистом с возможным использованием сэндвич-панелей.. Уклон кровли принять 1: 4. Потолки в помещениях 3,4,5,6,7,8,9 подшивные с негорючим утеплителем по расчету по теплопотерям.. Двери в помещениях 3,4,5,6,7,8,9- металлопластиковые утепленные с двойным остеклением. Витражи и окна в помещениях 3,4,5,6,7,8,9- металлопластиковые с двойным стеклопакетом, с отметки +0,6м до ом. + 2,2м. Перегородки между помещениями 3,4,5,6,7,8,9 принять из листовых материалов с утеплителем по расчету на теплопотери и по звукоизоляции. Полы- по предложению проектантов, возможна стяжка по грунту.. Электроснабжение от сети электроснабжения придорожного сервиса. В проекте не показывать. Ограждающие конструкции помещений 1 и 2 со стороны осей 1 и 3- профлисты. В помещении 1 кровля двухскатная, из профлиста, с уклоном ориентировочно 1:5,с тем чтобы совпала с уклоном кровли над помещением 2. Над помещением 2 кровля односкатная из профлиста по фермам или балкам (что дешевле). В помещениях 1 и 2 полы бетонные по грунту. В помещении 1 полы предусмотреть с уклонами в сторону смотровой ямы 1,5%. В помещении 1 предусмотреть смотровую яму глубиной 1500мм, шириной 1200мм и длиной 20000мм, облицованную керамической плиткой. В помещении 1 предусмотреть двое въездных ворот размером 4000мм на 3600мм(высота), по оси А- распашные, по оси Д подъемно-секционные. В помещении 2 по оси Д предусмотреть въездные ворота подъемно-секционные размером 3000мм на 2500мм (высота). В помещении 1 и в помещении 2 на главном фасаде предусмотреть входные двери рядом с воротами, справа от них на виде главного фасада. В помещении 1 предусмотреть сплошное ленточное остекление высотой 1000мм на отметке + 4,0м .В помещении 2 предусмотреть 2 окна- витража шириной по 2500мм и высотой 3000мм, с отметки + 0,6м. |
|  | Исходные данные представляемые Заказчиком | - Предварительная планировка помещений - Информация по грунтовым условиям. |

| от Исполнителя: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ «_____»_______________2021г. | от Заказчика: ________________________ ________________________ ________________________ «____»_________________2021г |
| --- | --- |

Прежде чем назвать свою цену и сроки выполнения задайте свои возникшие вопросы Владимиру Лаврентьевичу по эл. Почте oksburs2007@mail.ru  или по телефону 8-9273307552