| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2021 года | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Башуралремстрой» ______________ Прохоров А.Б. «___» ___________ 2021г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации разделов внутреннего водоснабжения и канализации ряда объектов придорожного сервиса

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «Башуралремстрой» |
|  | Объект проектирования | Гостиница на 35 мест 2. Кафе на 40 мест 3. БВП 4. Гостевой домик на 2 места 5. Торговый павильон на 3 раб.места 6.Производственное здание размерами 12,5м на 24 м.7.Киоск ремонта чехлов на 1 раб. место |
|  | Основание для проектирования | Решение Заказчика |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
|  | Подрядчик |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Технико-экономические показатели по зданию | А) Гостиница на 35 мест, 2 этажа плюс техподполье. Размеры в осях 12,0м на 20,4м. Отметка пола первого этажа выше уровня земли на 1м. Стены из кирпича керамического. Плиты перекрытия-пустотные. Кровля многослойная плоская. Фундаменты ленточные сборные из блоков. Возможна надстройка гостиницы 1 этажом. Перегородки из ГКЛ, в санузлах и душевых из кирпича и ГКЛ(В). В гостинице 9 душей, 10 унитазов,15 раковин. 1 санузел для маломобильных групп населения. Планировки этажей и чертежи подраздела ТХ прилагаются. Б) Кафе на 40 мест, 1 этаж, в одной части этажа подвал размером 4,5х4,5х2,2 (высота)м. Отметка пола этажа поднята на 1м выше уровня земли. Размеры в осях – 18000 х 18000 мм Стены из кирпича керамического, плиты перекрытия пустотные. Кровля мнослойная плоская. Фундаменты ленточные из сборных блоков и столбчатые под колонны. Перегородки из ГКЛ, в санузлах из кирпича и ГКЛ(В). В кафе 3 санузла для посетителей, в том числе 1 для маломобильного населения, 1 санузел для персонала. 8 раковин для мытья рук. 2 ванны-раковины для мытья посуды и 3 для мытья продуктов. К зданию кафе со стороны оси 4 пристраивается летняя открытая веранда размером 4000 х10000мм, с выходом на веранду через обеденный зал. Планировки этажей и чертежи раздела ТХ прилагаются. В) Здание блока вспомогательных помещений (БВП),1- этажное, размером в осях 9,0м на 12,0м. Стены из кирпича керамического. Перегородки из ГКЛ и кирпича, в помывочной, постирочной, душах и санузлах из кирпича и ГКЛ (В). Плиты перекрытий –пустотные. Кровля многослойная плоская. Полы- керамическая плитка по стяжке по грунту. Фундаменты ленточные сборные из блоков. Возможна надстройка еще 1 этажа. В здании 4 санузла на 1 унитаз, 3 душа, 3 раковины для мойки рук. Планировка этажа и чертежи ТХ прилагаются. Г) Гостевой домик на 2 места, 1-этажный, размером 5,2м на 5,4м по наружи. Стены из газобетонных блоков. Перекрытия деревянные. Перегородки из ГКЛ, перегородки в санузле из кирпича и ГКЛ(В). Кровля шатровая двухскатная. Полы деревянные по лагам и кирпичным столбикам. В домике предусмотрен санузел с душем, унитазом и раковиной для мытья рук. Планировки и чертежи ТХ прилагаются. Д) Торговый павильон на 3 рабочих места,1-этажный, размером по наружи 6,0м на 12,0м.Каркас из металлопрофилей, ограждающие конструкции из сэндвич-панелей. Временные перегородки из сэндвич-панелей. В павильоне предусмотрена 1 раковина для мытья рук. Планировка павильона прилагается. Е) Киоск для ремонта чехлов, 1-этажный, размером 3,0м на 6,0м. Каркас из металлопрофилей. Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей. В киоске предусмотрена 1 раковина для мытья рук. Планировка киоска прилагается. Ж) Производственное здание размером 12,5м на 24,0м по осям. Здание -1этажное, но разновысотное. Основную часть здания размером 7,0м на 24мм занимает гаражный бокс для грузовых машин высотой до ферм 5,0м.Холодный, неотапливаемый. Каркас металлический. Ограждающие конструкции – профлист и сэндвич-панели .В другой половине гаражный бокс для легковых автомобилей, размером 5,5м на 8,0м и помещение для персонала, тамбур, туалет, помещение шиномонтажа, электрощитовая, помещение ремонта тентов, тамбур. Гаражный бокс для легковых автомобилей холодный неотапливаемый, каркас металлический, высота до перекрытия ориентировочно 4,5м.Ограждающие конструкции-профлист. Помещение для персонала,, тамбур, туалет, помещение шиномонтажа, электрощитовая, помещение для ремонта тентов, тамбур имеют совокупные размеры 5,5м на16,0м по осям и высоту помещений 2,5м. Они теплые. На все здание 1 туалет с унитазом и1 раковиной для мытья рук .Планировка здания прилагается. Месторасположение объектов - Иглинский район Республики Башкортостан |
|  | Стадии проектирования | Стадия Р. |
|  | Состав выполняемых работ | Разделы В и К |
|  | Требования к составу выполняемых работ | Состав и наполняемость разделов проектной документации в соответствии с требованиями, указанными в постановлении Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
|  | Основная нормативная документация по разработке проектной документации | Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС), СП118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»,СП.257.13330.2020.«Здания гостиниц. Правила проектирования», СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп», СП 136.13330.2012. «Здания и сооружения. Общие правила проектирования с учетом доступности маломобильных групп населения», СП 56.13330.2011 ( с изменениями 2019г) «Производственные здания и сооружения», СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности», СП 30. 13330.2020 «Внутренние водопровод и канализация зданий», СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»),СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. 3.Проектная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате .dwg, .pdf). |
|  | Принципиальные технические решения | Для гостиницы запроектировать внутренние водопровод холодной воды и горячей воды от внешних источников, расположенных с противоположных сторон торцовых стен по цифровым осям через техподполье..Ввод холодной воды со стороны оси А. Ввод горячей воды может быть в одном канале с вводом трубы теплоснабжения в техподполье. Запроектировать канализацию с выпуском в сторону большей по обозначению цифровой оси. Для кафе запроектировать внутренний водопровод холодной воды и горячей воды от внешних источников, расположенных с противоположных сторон стен по цифровым осям. Ввод холодной воды со стороны оси А, ,ввод горячей воды со стороны оси 4 в одном канале с вводом трубы теплоснабжения. Запроектировать раздельные канализации здания кафе с выпусками в сторону оси А. В полу кухни и моечной предусмотреть трапы. Для блока вспомогательных помещений (БВП) запроектировать внутренний водопровод холодной воды от внешнего источника со стороны оси А и горячей воды от собственной бойлерной. Запроектировать канализацию здания БВП с выпусками в сторону оси 1. В общем помещения для душевых и туалетов, постирочной, помывочной и бойлерной предусмотреть трапы в полу по нормам.. В помещении гостевого домика запроектировать внутренний водопровод холодной воды от внешнего источника, горячий водопровод от внутреннего накопительного электрического водонагревателя и канализацию. Предусмотреть трап в санузле. В помещении торгового павильона запроектировать внутренний водопровод холодной воды от внешнего источника со стороны оси А в помещение размером 6х6м, и внутреннею канализацию от раковины в сторону оси А. В помещении киоска ремонта чехлов запроектировать .внутренний водопровод холодной воды с вводом со стороны оси А и канализацию от раковины в сторону оса А. В производственном здании размером 12,5 х 24м запроектировать внутренние холодные водопроводы с вводом со стороны оси 1 и канализацию с выпуском в сторону оси 1 по нормам. |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | - планировки помещений; |

| от Исполнителя: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ «_____»_______________201_ г. | от Заказчика: ________________________ ________________________ ________________________ «____»_________________201_ г |
| --- | --- |

Прежде чем назвать свою цену и сроки выполнения задайте свои возникшие вопросы  Владимиру Лаврентьевичу по эл. Почте oksburs2007@mail.ru  и по телефону 8-9273307552