| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2021 года | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Башуралремстрой» ______________ Прохоров А.Б. «___» ___________ 2021г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации архитектурного и конструктивного разделов и подраздела «Технологические решения»   гостиницы на 35 мест

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «Башуралремстрой» |
|  | Объект проектирования | Типовой проект гостиницы придорожного сервиса (без звезд) на 35 мест |
|  | Основание для проектирования | Решение Заказчика |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
|  | Подрядчик |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Технико-экономические показатели по зданию | Этажность – 2 + цокольный этаж (техподполье) высотой 2-2,3 м с входом с торца здания. Отметка пола первого этажа выше уровня земли на 1,0 м Размеры в осях – 20400х12000 мм Количество мест – 35 Количество номеров: 1-местный – 3 шт. 2-местный – 9 шт. (в т.ч. 1 номер для маломобильных групп населения, 3 номера повышенной комфортности с душем и санузлом). 2-х местный номер для маломобильных групп населения расположить на 1 этаже. 3-местный – 2 шт. (повышенной комфортности с душем и санузлом), двухкомнатный. 8-ми местный – 1 шт. по типу хостел с зоной отдыха. |
|  | Стадии проектирования | Стадия П. |
|  | Состав выполняемых работ | Раздел АР – архитектурно-строительные решения Раздел КР – конструктивные и объемно-планировочные решения Подраздел ТХ- технологические решения |
|  | Требования к составу выполняемых работ | Состав и наполняемость разделов проектной документации в соответствии с требованиями, указанными в постановлении Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
|  | Основная нормативная документация по разработке проектной документации | Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС), СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования», СП118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения», СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп», СП 136.13330.2012. «Здания и сооружения. Общие правила проектирования с учетом доступности маломобильных групп населения» Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. Проектная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате .dwg, .pdf). |
|  | Принципиальные технические решения | Проектирование вести с обеспечением возможности надстройки дополнительного этажа. Фундаменты – ленточные (из фундаментных блоков -сборные) Стены – кирпич керамический с облицовкой облицовочным кирпичом или вентилируемые фасады. Перекрытия из многопустотных плит. Кровля плоская многослойная. Перегородки из ГКЛ с обеспечением звукоизоляции, перегородки в санузлах – кирпичные и из ГКЛ (В). В стенах техподполья выше планировочной отметки земли предусмотреть застекленные продухи прямоугольной формы. В соответствии с п.6.2.4. и таблицей Г.1 приложения Г СП.257.13330.2020 площадь помещений принять: площадь номеров 1- но местных не менее 9 м.кв, 2-х местных-не менее 12м.кв, а на одно место в хостеле не менее 4 м.кв на 1 кровать. Количество общих уборных и душевых комнат на каждом этаже принять в соответствии с. п.6.2.6 СП 257.1325800.2020. Ширину номеров и прихожих принять в соответствии с п .6.2.9 СП 257.1325800.2020. При проектировании уборных учесть требования табл. Д.1 приложения Д СП 257.1325800.2020. Размер санузла в 2-х местном номере для маломобильных групп принять шириной 1,8м, и длиной 2,2м. Расположение унитаза - смещенное в направлении стены соседнего номера. Размер санузлов совмещенных с душевыми в других номерах повышенной комфортности принять 1,6 м на 2,2м. Дверные проемы входа в гостиницу и в номер для маломобильных групп принять в соответствии с п. 6.1.5 СП 59.13330.2020. Размеры входного тамбура в гостиницу принять в соответствии с п.6.1.8 СП 59.13330.2020. Предусмотреть пандус для МБП вдоль фасада. |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | - Предварительные планировки помещений |

| от Исполнителя: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ «_____»_______________201_ г. | от Заказчика: ________________________ ________________________ ________________________ «____»_________________201_ г |
| --- | --- |

Прежде чем прислать свои предложения по цене и срокам исполнения задайте интересующие Вас вопросы Владимиру Лаврентьевичу по эл. Почте

oksburs2007@mail.ru     тел. 8-9273307552