|  | Утверждаю Начальник ФГБУЗ ЦМЧС №38 ФМБА России ____________________ П.Н. Рязанов 20.01.2022г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта выпусков наружной канализации здания Инфекционного корпуса ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Больничный городок, д.3/13.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Заказчик: | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №38 Федерального медико-биологического агентства России» |
| 2. | Местоположение объекта: | Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Больничный городок, 3/13 |
|  | Функциональное назначение | Общественное здание лечебно-профилактического назначения |
| 3. | Стадийность проведения работ: | Рабочий проект |
| 4. | Вид ремонтных работ: | Капитальный ремонт |
| 5. | Источник финансирования | Внебюджетные средства |
| 6. | Основные технико-экономические показатели: | Здание основное существующее, простой конфигурации, 2-х этажное, фундамент - бетонный ленточный, наружные стены – кирпичные, перекрытия- железобетонные плиты, крыша – плоская. Имеется подвальное. Год постройки – 1970г. Общий объем здания составляет – 4199,0 м куб. Общая площадь помещений – 961,5 м кв. Количество лестничных клеток - 2. Площадь здания – 961,5 м кв. |
| 7. | Цель работ | Разработать проектную документацию на капитальный ремонт наружной канализации здания Инфекционного корпуса ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России. Проектная документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные и гигиенические характеристики объекта. В проектной документации должно быть предусмотрено применение строительных и отделочных материалов, конструкций и оборудования российского производства, за исключением продукции, которая не имеет отечественных аналогов или если применение продукции иностранного производства технически и экономически обосновано. |
|  | Дополнительные требования | Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефона, номер факса, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме. Об изменении контактной информации ответственного лица Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений |
|  | Проектные решения должны соответствовать требованиям документов: | Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» СП 118.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 и СНиП 31-05-2003) «Общественные здания и сооружения» ГОСТа Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2); Постановления Правительства РФ от 4.07.2020г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); Постановление Правительства от 16.09.21 №1479 Правила противопожарного режима СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. |
| 8. | Этапы выполнения работ и основные требования к ним: | 1 этап. Обследование и обмеры. До начала проектных работ выполнить обследование объекта проектирования и конструктивных элементов, относящихся к объекту проектирования в соответствии с требованиями СП 13-102-2003, ГОСТ 31937-2011, МДС 13-20, а именно: - выполнить обследование По результатам обследования сделать выводы о техническом состоянии и физическом износе трубопроводов (отчет) в 2-х экземплярах на бумажных носителях и 1 экз. в электронном виде. При производстве работ обеспечить выполнение всех требований безопасности и охраны труда в соответствии с СНиП 12-04-2002 часть 2 «Безопасность труда в строительстве». Восстановить элементы здания и благоустройства территории в местах их повреждения при проведении обследования. 2 этап. Проектирование. Выполнение проектной документации, производится в одну стадию – рабочий проект. Виды работ по подготовке проектной документации: - Составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется капитальный ремонт трубопроводов наружной канализации с учетом нормативного срока эксплуатации отдельных конструктивных элементов и методических рекомендаций по капитальному ремонту. Без дополнительной оплаты: - участвовать в рассмотрении проектной документации с Заказчиком; предоставлять пояснения к ПСД, представлять все необходимые документы и обоснования по требованию Заказчика, вносить все необходимые корректировки и изменения в проектную документацию. При разработке проектной документации предусмотреть: - капитальный ремонт выпусков наружной канализации здания - прочие работы. |
| 9. | Требования к сдаче проектной документации Заказчику | Проектную документацию выполнить в 2-х экземплярах на бумажных носителях и 1 экз. в электронном виде (в формате DOC, DWG, АПРС). |
| 10. | Требования к разработке и составу сметной документации | Сметную документацию разрабатывать с учетом требований действующего законодательства применительно к территории, где будут производиться работы с составлением локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных сметных расчетов, сводных сметных расчетов. Локальные сметы на ремонтные работы необходимо составить базисно-индексным методом в нормативной базе ФЕРр-2020 (редакция 2020) с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости (Минстрой) на текущий период, либо иных нормативов федерального реестра сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на актуализированную дату). Сводный сметный расчет согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории России МДС 81-35.2004 (в ред. Приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр) Локальные сметы на проектные и изыскательские работы необходимо рассчитывать с применением государственных сметных нормативов «справочник базовых цен на проектные работы», «справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительство», «справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства» При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждений соответствия в порядке, установленном действующим законодательством. Сметная документация должна содержать: сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. Виды работ формировать отдельными локальными сметными расчетами. Стоимость основных материалов, не учтенных федеральными единичными расценками определить в текущем уровне цен по «Федеральному сборнику сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (далее ФССЦ). При отсутствии стоимости материалов в ФССЦ, стоимость определяется на основании стоимостных предложений (прайс-листов) организаций производителей или поставщиков материальных ресурсов. Предоставляются в подтверждении цены прайс листы или коммерческие предложения не менее трех поставщиков. Основной комплект сметной документации должен содержать: - Локальные сметы. - Объектные сметы Сметная документация передаётся на бумажном носителе в 4 экз. и на электронном носителе (в формате АПРС). Для перехода в текущий уровень цен применить индексы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации на текущий квартал к ФЕР. |
| 11. | Порядок представления проектной документации: | Проектная документация представляется на согласование Заказчику. При наличии обоснованных замечаний и предложений в ПСД вносятся соответствующие корректировки и изменения без увеличения стоимости работ. |
| 12. | Состав проектной документации: | Водоотведение Спецификации и ведомости, в т.ч. Локальный сметный расчет и т.д. Проектная документация формируется в один том. |
| 13. | Требования о порядке проведения согласований проектной документации | Все необходимые согласования проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком) в объеме требований действующих нормативно-правовых документов при участии Заказчика. |