| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2022 года | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Башуралремстрой» ______________ Прохоров А.Б. «___» ___________ 2022г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации разделов внутреннего теплоснабжения, отопления и вентиляции ряда объектов придорожного сервиса

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «Башуралремстрой» |
|  | Объект проектирования | .1Торговый павильон на 3 рабочих .места 2.Производственное здание размерами 12,5м на 24 м. |
|  | Основание для проектирования | Решение Заказчика |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
|  | Подрядчик |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Технико-экономические показатели по зданию | А) Торговый павильон на 3 рабочих места,1-этажный, размером по наружи 6,0м на 12,0м, состоящий из трех отделов..Каркас из металлопрофилей, ограждающие конструкции из сэндвич-панелей. Временные перегородки из сэндвич-панелей. Вентиляция естественная Б) Производственное здание размером 12,5м на 24,0м по осям. Здание -1этажное, но разновысотное. Основную часть здания размером 7,0м на 24мм занимает гаражный бокс для грузовых машин высотой до ферм 5,0м.Холодный, неотапливаемый. Каркас металлический. Ограждающие конструкции – сэндвич-панели .В другой половине гаражный бокс для легковых автомобилей, размером 5,35м на 8,0м, помещение для персонала размером 3,0м на 3,170м, тамбур размером 3,0м на 2,08м, туалет размером 1,5м на 1,0м, помещение шиномонтажа размером 6,0м на 5,35м, электрощитовая размером 2,0м на 3,75м, помещение ремонта тентов размером 4,55м на 5,35м, тамбур размером 2,0м на 1,5м. Гаражный бокс для легковых автомобилей холодный неотапливаемый, каркас металлический, высота до перекрытия ориентировочно 4,5м.Ограждающие конструкции-сундвич-панели. Помещение для персонала,, тамбур, туалет, помещение шиномонтажа, электрощитовая, помещение для ремонта тентов, тамбур имеют совокупные размеры 5,35м на16,0м по осям и высоту помещений 2,5м. Они теплые. На все здание 1 туалет с унитазом и 1 раковиной для мытья рук. Месторасположение объектов - Иглинский район Республики Башкортостан |
|  | Стадии проектирования | Стадия П. |
|  | Состав выполняемых работ | Разделы ИОС 4.1 «Отопление» и ИОС 4.2 «Вентиляция» |
|  | Требования к составу выполняемых работ | Состав и наполняемость разделов проектной документации в соответствии с требованиями, указанными в постановлении Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
|  | Основная нормативная документация по разработке проектной документации | Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС), СП118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения», СП 56.13330.2011 ( с изменениями 2019г) «Производственные здания и сооружения», СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности», СП 60.13330.2020 (СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»), СП 7.13130.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности с изменениями №1 и 2.» Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. 3.Проектная документация передаётся Заказчику на электронном носителе (в формате .dwg, .pdf, word). |
|  | Принципиальные технические решения | В помещении торгового павильона запроектировать водяное отопление от миниэлектрокотла монтируемого с трубами системы отопления , при этом должно быть предусмотрено автономное отключение каждого из отделений павильона. В производственном здании размером 12,5 х 24м запроектировать внутреннее водяное теплоснабжение и отопление помещений 3,4,5,6,7,8,9 от миниэлектрокотла монтируемого с трубами системы отопления. Запроектировать естественную приточно-вытяжную вентиляцию. |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | - планировки помещений; |

Прежде чем назвать свою цену и сроки выполнения задайте свои возникшие вопросы  Владимиру Лаврентьевичу по эл. Почте oksburs2007@mail.ru  и по телефону 8-9273307552