| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2022 года | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Башуралремстрой» ______________ Прохоров А.Б. «___» ___________ 2022г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации разделов внутреннего водоснабжения и канализации ряда объектов придорожного сервиса

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «Башуралремстрой» |
|  | Объект проектирования | 1.Торговый павильон на 3 рабочих места. 2.Производственное здание размерами 12,5м на 24 м. |
|  | Основание для проектирования | Решение Заказчика |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
|  | Подрядчик |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Технико-экономические показатели по зданию | А) Торговый павильон на 3 рабочих места,1-этажный, размером по наружи 6,0м на 12,0м, состоящий из 3-х отделов размерами: один 6м на 6м и два 3м на 6м.. Каркас из металлопрофилей, ограждающие конструкции из сэндвич-панелей. Временные перегородки из сэндвич-панелей. В павильоне предусмотрена 1 раковина для мытья рук, водяное с электрокотлом отоление, электроводонагреватель.. Планировка павильона прилагается. Б) Производственное здание размером 12,5м на 24,0м по осям. Здание -1этажное, но разновысотное. Основную часть здания размером 7,0м на 24мм занимает гаражный бокс для грузовых машин высотой до ферм 5,0м.Холодный, неотапливаемый. Каркас металлический. Ограждающие конструкции – сэндвич-панели .В другой половине гаражный бокс для легковых автомобилей, размером 5,35м на 8,0м. помещение для персонала размером 3,0м на 3,17м, тамбур размером 3,0м на 2,08м, туалет размером 1,5м на 1,0м, помещение шиномонтажа размером 6,0м на 5,35м, электрощитовая размером 2,0м на 3,75м, помещение ремонта тентов размером 5,35м на 4,55м, тамбур размером 2,0 на 1,5м. Гаражный бокс для легковых автомобилей холодный неотапливаемый, каркас металлический, высота до перекрытия ориентировочно 4,5м.Ограждающие конструкции- панели – сендвич. Помещение для персонала,, тамбур, туалет, помещение шиномонтажа, электрощитовая, помещение для ремонта тентов, тамбур имеют совокупные размеры 5,35м на16,0м по осям и высоту помещений 2,5м. Они теплые. На все здание 1 туалет с унитазом и 1 раковиной для мытья рук. Отопления теплых помещений –водяное с миниэлектрокотлом. Планировка здания прилагается. Месторасположение объектов - Иглинский район Республики Башкортостан |
|  | Стадии проектирования | Стадия П. |
|  | Состав выполняемых работ | Разделы ИОС.2-«Водоснабжение» и ИОС 3-«Водоотведение» |
|  | Требования к составу выполняемых работ | Состав и наполняемость разделов проектной документации в соответствии с требованиями, указанными в постановлении Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. |
|  | Основная нормативная документация по разработке проектной документации | Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС), СП118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения», СП 56.13330.2011 ( с изменениями 2019г) «Производственные здания и сооружения», СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности», СП 30. 13330.2020 «Внутренние водопровод и канализация зданий», СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»), СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». Применяемые оборудование и материалы согласовать с Заказчиком. 3.Проектная документация передаётся Заказчику на электронном носителе (в формате .dwg, .pdf. word). |
|  | Принципиальные технические решения | В помещении торгового павильона запроектировать внутренний водопровод холодной воды от внешнего источника со стороны оси А в помещение размером 6х6м, для смесителя раковины, водонагревателя подпитки системы отопления, и внутреннею канализацию от раковины в сторону оси 1. В производственном здании размером 12,5 х 24м запроектировать внутренние холодные водопроводы с вводом со стороны оси 1 для санузла,и подпитки системы отопления и канализацию с выпуском в сторону оси 1 по нормам. |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | - планировки помещений; |

Прежде чем назвать свою цену и сроки выполнения задайте свои возникшие вопросы  Владимиру Лаврентьевичу по эл. Почте oksburs2007@mail.ru  и по телефону 8-9273307552