ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование Технического перевооружения опасного производственного объекта «Площадка маслоэкстракционного производства» (рег. № А21-____-0001) с установкой системы парового пожаротушения на циклонах в подготовительном цехе А2.77 (МЭП), в составе Маслоэкстракционного завода мощностью 5000 т/сутки

| № п/п | Основные сведения и требования | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Обращение Заказчика. Задание на проектирование. |
| 2 | Вид строительства | Техническое перевооружение. |
| 3 | Район, пункт и площадка строительства | «Площадка маслоэкстракционного производства» (рег. №А21-___-0001), III класс опасности. |
| 4 | Наименование проектной организации | Определяется на тендерной основе. Выбираемая организация должна соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. |
| 5 | Режим работы производства | Непрерывный круглогодичный, с остановкой технологического оборудования на проведение регламентных ремонтных работ; Количество рабочих дней в году – 345; Количество смен в сутки – 2; Продолжительность смены – 12 часов. |
| 6 | Стадийность проектирования | Одностадийное проектирование и экспертиза ПБ. |
| 7 | Объемы проектирования | 1. Рабочая документация, в соответствии с объемом работ (далее – Документация). Разрабатываемая документация должна соответствовать действующим нормативным требованиям в проектировании и строительстве в РФ, в том числе: Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 2. Перечень разделов разрабатываемой документации: - Технология производства (ТХ или ТМ); - Пожаротушение (ПТ); - Конструкции металлические для доступа и обслуживания оборудования системы паротушения (КМ); - Заземление устанавливаемого оборудования (при необходимости). 3. Проектировщик своими силами организовывает прохождение Экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) разработанной документации от имени Заказчика. |
| 8 | Основание для проведения экспертизы промышленной безопасности проектной документации | 1. Федеральный закон от 21.07.1997г №116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", ст. 8; 2. Приказ Ростехнадзора от 03.09.2020г №331 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья", п. 13; 8.3 Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020г №420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности". |
| 9 | Технологические решения | Проектом предусмотреть: Установку следующего оборудования в подготовительном цехе А2.77 (МЭП-3) для возможности порционного подвода пара к циклонам поз. 14А1, 14А2, 714/ 13Р1, 714/ 13Р2, 714/ 13Р3, 714F1, 714F2: трубопроводы пара с ручными запорными клапанами и обратными клапанами на входе в циклоны для предотвращения возвратного попадания пара в трубопроводы системы паротушения; редукционные узлы пара для обеспечения требуемой подачи пара с индикацией следующих параметров: Параметр Ед. изм. Давление пара на входе в циклоны (абс.) Бар Температура пара 0С Система паротушения подключается к существующим паровым магистралям подготовительного корпуса А2.77 (МЭП-3). Система паротушения используется производственным персоналом МЭП-3 в случае затлевания / возгорания продукта в вышеуказанных циклонах. Проектом также предусмотреть: металлические конструкции площадок для доступа и обслуживания оборудования системы паротушения (при необходимости). |
| 10 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Согласно требованиям действующих норм и правил Российской Федерации, а также предусмотреть наличие средств доступа к машинам и механизмам в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14122-2-2010, ГОСТ Р ИСО 14122-3-2009, ГОСТ Р ИСО 14122-1-2009, ГОСТ Р ИСО 14122-4-2009. Все принятые проектные решения должны соответствовать действующему законодательству РФ об охране труда: - Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. Стеснённые условия производства работ, обусловленные работой на действующем предприятии. Предприятие относится к опасным производственным объектам. |
| 11 | Требования по разработке ИТМ ГО и ЧС | Согласно требованиям действующих норм и правил Российской Федерации. |
| 12 | Требования по взрывопожарной и промышленной безопасности | Технические решения по взрывопожарной безопасности предусмотреть в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и Федеральных норм, и правил в области промышленной безопасности, должны соответствовать: - Приказу Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"; - Приказу Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"; - Приказу Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (если применимо); - Федеральному закону от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в действующей редакции); - Федеральному закону от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции); - Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» (в действующей редакции); - другим нормативным документам, действующими на территории Российской Федерации. |
| 13 | Источники обеспечения проектируемого узла: Сырьем Электроэнергией Сжатым воздухом | Определить в процессе проектирования в соответствие с техническими условиями, предоставляемыми Заказчиком. |
| 14 | Требования к электротехническим решениям | Предусмотреть: защитное заземление установленного оборудования; молниезащиту, заземление, уравнивание потенциалов, защиту от статического электричества. |
| 15 | Требования к автоматизации управления производственными процессами | В соответствии с требованиями: - Приказа Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"; - Приказа Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья" - РД-АПК 1.10.17.01-15 «Методические рекомендации по технологическому проектированию предприятий по производству комбикормов» |
| 16 | Особые условия проектирования | Техническое перевооружение ведется на территории действующего производственного комплекса – ОПО «Площадка маслоэкстракционного производства» (рег. №А21-___-0001), III класс опасности. Перед разработкой Документации выполнить предпроектные работы: сбор исходных данных, в том числе осмотр и обмер существующих конструкций и оборудования, для оценки возможности размещения вновь устанавливаемого оборудования; проработка и согласование концепции состава рабочей документации, технических и технологических решений; Выполнить проектирование в соответствии с действующими нормами и правилами Российской Федерации, при этом объём разрабатываемой документации должен быть достаточным для прохождения экспертизы промышленной безопасности; для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ. В текстовых частях разделов Документации отразить по-объектный перечень выполняемых работ (демонтируемые / монтируемые конструкции, оборудование). В проекте должны быть указаны требования к монтажу, пуску-наладке, вводу в эксплуатацию, эксплуатации, обслуживанию вновь устанавливаемого оборудования, указаны сроки эксплуатации оборудования. Вновь устанавливаемое оборудование (включая арматуру, измерительные приборы и т.п.) должно соответствовать требованиям законодательства в области технического регулирования (Техническим регламентам: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под давлением»), что должноы быть подтверждено сертификатами/декларациями. Предусмотреть в проекте требования по технологии процесса установки трубопроводов в объеме, достаточном для разработки проекта производства работ (ППР), в том числе указания по организации частичной разборки ограждающих и несущих конструкций капитальных объектов (при необходимости), использованию грузоподъемных механизмов для демонтажа / монтажа оборудования. В проектной документации определить категории паропроводов в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013, а также сделать расчет на прочность для каждого паропровода. Документация предоставляется в 4 экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе. При оформлении текстовых частей разделов документации использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman. Экземпляр на электронном носителе в форматах: для текстовых документов DOC, XLS; для графических документов DWG. Для прохождения экспертизы проектная документация предоставляется в соответствии с приказом министерства строительства и ЖКХ РФ №783/пр от 12.05.2017г. |
| 17 | Исходные данные | Проектировщик предоставляет объёмы потребляемых ресурсов для выдачи Заказчиком технических условий на присоединение к сетям энергоснабжения. 2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора предоставляет в электронном виде следующие исходные данные: 2.1. Проектную документацию всех объектов, затрагиваемых техническим перевооружением в формате dwg, pdf. 2.2. Последнюю документацию технического перевооружения проектируемых Объектов, либо документацию, в которой отражено создание Объекта и заключение экспертизы промышленной безопасности на указанную документацию. 2.3. Паспорта, технические описания, схемы, руководства по эксплуатации на затрагиваемое проектом оборудование. . 2.5. Свидетельства о регистрации ОПО в реестре Ростехнадзора. 3. Объем и сроки передачи исходных данных также могут согласовываются дополнительно по результатам осмотра и обмеров существующих конструкций и оборудования Проектировщиком. |
| 18 | Дополнительные условия по проектированию | В состав проекта включить ведомости потребности в основных строительных материалах, технические спецификации ограждающих конструкций и металлоконструкций. Изменения в проектную документацию вносятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020. Данное техническое перевооружение не требует увеличения штатов, существующий штат обеспечен санитарно-бытовыми помещениями согласно нормам. Разработать инструкцию по использованию системы в обычном состоянии и при подаче пара на тушение. В инструкции указать параметры среды. 4. Технические решения, разрабатываемые проектировщиком, согласовываются с Заказчиком. |
| 19 | Особые условия | Проектная организация сопровождает прохождение разработанной Документации экспертизы промышленной безопасности в специализированной экспертной организации, поддерживает связь с экспертами, отвечает на вопросы, вносит необходимые корректировки в разработанную Документацию. Итогом работы проектной организации является получение заключения о соответствии разработанной Документации требованиям промышленной безопасности от экспертной организации (положительное заключение ЭПБ). |