| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2022 года | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ООО «Башуралремстрой» ______________ Прохоров А.Б. «___» ___________ 2022г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку визуализаци зданий и сооружений  объекта придорожного сервиса на 1526-1527 км федеральной автодороги М5 (справа»

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «Башуралремстрой» |
|  | Объект проектирования | Визуализация зданий и сооружений объекта придорожного сервиса на 1526-1527 км федеральной автодороги М5 «Урал» (справа). Местонахождение объекта – Иглинский район Республики Башкортостан. |
|  | Основание для проектирования | Решение Заказчика |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика |
|  | Подрядчик |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Состав и требования к выполняемым работам | 1.Выполнить визуализацию всех зданий и сооружений объекта придорожного сервиса в отдельности с соблюдением следующих требований: а) Выполнение фасадов объектов в едином стиле по материалу и цветовому решению для всего объекта придорожного сервиса с частичным включением башкирского орнамента и стилистического решения согласно приложения 4 к Постановлению Правительства Республики Башкортостан № 606 от 15 октября 2020г «О Концепции развития придорожного сервиса на территории Республики Башкортостан на 2020- 2024 годы»; 2. Выполнить панорамную визуализацию всего объекта (вид со стороны автодороги М5) с соблюдением следующих требований: а) Выполнение на территории малых архитектурных форм в едином стиле по цвету и конфигурации с основными зданиями и сооружениями; Панорамную визуализацию выполнить на формате А2 или А4 х 4. б)С обозначением местоположения размещения на территории стендов информационно-справочных материалов (маршрутные схемы, информационные указатели на памятники истории, культуры и природы Республики Башкортостан; |
|  | Технико-экономические показатели по зданиям и сооружениям | А) Гостиница на 35 мест, 2 этажа плюс техподполье. Ориентировочные размеры в плане 13,0м на 22,0м. Отметка пола первого этажа выше уровня земли на 1м. Высота здания вместе с парапетами ориентировочно 7,5м. Парапеты с трех сторон- по главному и боковым фасадам Кровля многослойная плоская. В цокольной части имеются застекленные прямоугольные продухи. Имеется пандус для инвалидов- колясочников группы М4. Переплеты окон и дверей металлопластиковые. Стены из кирпича с облицовкой облицовочным кирпичом или по предложению визуализатора так называемый «сухой фасад» с облицовккой керамогранитом или металлическими кассетами. . Б) Кафе на 40 мест, 1 этаж. Отметка пола этажа поднята на 1м выше уровня земли. Ориентировочные размеры здания в плане– 19,0 м на 20,5 м. К зданию кафе со стороны оси 4 пристраивается летняя веранда размером 4,0м на 10,0м. Выход на веранду через обеденный зал. Перед кафе пристроена открытая площадка- терраса размером 3,5м на 10м. Высота здания с парапетами ориентировочно 5,2м. Парапеты с четырех сторон. Кровля многослойная плоская. У главного фасада пандус для инвалидов- колясочников категории М4. Переплеты окон и дверей металлопластиковые. Стены из кирпича керамического с облицовкой облицовочным кирпичом или по предложению визуализатора так называемый «сухой» фасад с облицовкой керамогранитом или металлическими кассетами. В) Здание блока вспомогательных помещений (БВП), 1-но этажное, ориентировочными размерами 10,0 м на 13,5м. Высота здания вместе с парапетами ориентировочно 4,2 м .Парапеты с 3-х сторон- по главному фасаду и боковым. Кровля многослойная плоская. Переплеты окон и дверей металлопластиковые. Стены из кирпича керамического с облицовкой облицовочным кирпичом или по предложению визуализатора так называемый «сухой фасад» облицованный керамогранитом или металлическими кассетами. Г) Гостевой домик на 2 места- 4 шт., 1-этажный, ориентировочным размером 5,6м на 6,3м (по наружи). Кровля шатровая двухскатная.. Высота здания по коньку кровли ориентировочно 5,2м, высота до основания кровли ориентировочно 2,8м. Переплеты окон и дверей металлопластиковые. Стены из газобетонных блоков с облицовкой по предложению визуализатора так называемый «сухой фасад» с облицовкой керамогранитом или металлическими кассетамию Д) Торговый павильон на 3 рабочих места,1-этажный, размером по наружи 6,0м на 12,0м. Каркас из металлопрофилей, ограждающие конструкции из сэндвич-панелей. Остекление сплошное от середины боковых фасадов по длине и по главному фасаду сплошное от отметки + 0,6м до отм. + 2,9м. Кровля односкатная. Высота здания по коньку кровли по главному фасаду ориентировочно 4,4 м, по противоположному фасаду по низу свеса кровли ориентировочно + 3,2м. По низу сендвич- панелей выполнен цоколь из кирпича керамического с оклейкой утеплителем толщиной 50 мм и оштукатуриванием по сетке высотой 0,6м. Назначение павильона- торговля сувенирами и предметами первой необходимости. Е) Киоск для ремонта чехлов, 1-этажный, размером 3,0м на 6,0м. Каркас из металлопрофилей. Ограждающие конструкции из сэндвич-панелей. Остекление сплошное от середины боковых фасадов по длине и по главному фасаду сплошное от отметки + 0,6м до отм. + 2,4м.Кровля односкатная, Высота здания по коньку главного фасада ориентировочно +3,4м, по противоположному фасаду по низу свеса ориентировочно + 2,6м . По низу сэндвич- панелей – цоколь из кирпича керамического с оклейкой утеплителем толщиной 50 мм с оштукатуриванием по сетке на высоту 0,6м. Ж) Производственное здание ориентировочным внешними размерами 12,8м на 24,3м. Здание -1этажное, но разновысотное. Основную часть здания размером 7,0м на 24,3мм занимает гараж-стоянка для грузовых машин высотой до ферм 5,0м.Холодный, неотапливаемый. Каркас металлический. Ограждающие конструкции – сэндвич-панели .В другой половине гараж-стоянка для легковых автомобилей, ориентировочными внешними размерам 5,8м на 8,0м и помещение для персонала, тамбур, туалет, помещение шиномонтажа, электрощитовая, помещение ремонта тентов, тамбур. Гараж-стоянка для легковых автомобилей холодный неотапливаемый, каркас металлический, высота до перекрытия ориентировочно 4,5м.Ограждающие конструкции-сэндвич-панели. Помещение для персонала,, тамбур, туалет, помещение шиномонтажа, электрощитовая, помещение для ремонта тентов, тамбур имеют совокупные размеры 5,5м на16,0м по осям и высоту помещений 2,5м. Они теплые. Ориентировочно высота здания по коньку кровли гаража-сточнки для грузовых автомобилей + 7,0 м. По стенам гаража- стоянкиа для грузовых автомобилей на отмете + 4,2м идет лента сплошного остекления высотой 0,7м. В наружной стене помещений для персонала по боковому фасаду имеются окна с металлопластиковыми переплетами с отметки + 0,6м до отметки + 2,3м. Также по боковому фасаду в наружной стене гаража-стоянки для легковых автомобилей имеются 2 окна от отм.+0,6м до отметки ориентировочно + 3,5м. На главном фасаде шириной 12,8м находятся двое подъмно- секционных ворот: в гаражный бокс для грузовых автомобилей размером 4,0 на 3,6м и в гаражный бокс для легковых автомобилей размером 3,0м на 2,5м. Справа от обеих ворот находятся входные калитки. На противоположном главному фасаду фасаде находятся в гаражном боксе для грузовых автомобилей распашные ворота размером 4,0м на 3,6м. З) Модульная АЗГС объемом 10м.куб СУГ (Пропан) ориентировочными размерами: длина 6,7м,ширина 2,2м, высота 3,0м. И) ВРУ 0,4кв размером 3,0м на7,0м, высотой 2,3м. К) Операторная размером 3,0м на 3,0м высотой 2,5м. |
|  | Стадии проектирования | Стадия П. |
|  | Основная нормативная документация по разработке проектной документации | Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС), Применяемые материалы согласовать с Заказчиком. 3.Проектная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4 экз. или на электронном носителе (в формате .dwg, .pdf). |
|  | Исходные данные предоставляемые Заказчиком | - Планировки этажей, зданий и черновые фасады зданий. - Предварительная схема ПЗУ |

Прежде чем назвать свою цену и сроки выполнения задайте свои возникшие вопросы  Владимиру Лаврентьевичу по эл. Почте oksburs2007@mail.ru  и по телефону 8-9273307552, или Александру Борисовичу по эл. Почте burs2007@mail.ru  или по телефону 8-9174327426