Описание объекта закупки

Объект:  Модульные очистные сооружения производительностью 200 м

в сутки в п. Золотинка  МО «Нерюнгринскй район» РС (Я)

|  | Наименование объекта | «Модульные очистные сооружения производительностью 200 м3 в сутки в п. Золотинка. |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | Акт обследования технического состояния и дальнейшей эксплуатации КОС п.Золотинка от 26.05.2016г. |
|  | Заказчик | Поселковая администрация городского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района. |
|  | Расположение площадки строительства | Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Золотинка земельный участок площадью 3200 кв.м , расположенный в 230 м. на северо-запад от ж/д вокзала, согласно схеме. |
|  | Генпроектировщик |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство. |
|  | Стадийность проектирования. | Двухстадийное: Проектная документация и рабочая документация. |
|  | Требования к вариантной и конкурсной разработке. | Нет. |
|  | Особые условия строительства. | Сейсмичность площадки строительства 8 баллов. |
|  | Состав проекта: | Разработка проектной документации очистных сооружений, производительностью 200 м3/сутки, в составе: Здание станции биологической очистки комплектной поставки заводского изготовления, включая конструкции здания и инженерное обеспечение здания. Наружные сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. |
|  | Основные технико-экономические показатели. | Производительность станции биологической очистки 200 м3/сутки. |
|  | Основные требования к архитектурно-планировочному и технологическому решению здания | В соответствие с требованиями технических регламентов. |
|  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Фундаменты железобетонные – конструктивные характеристики определить по результатам инженерно геологических изысканий. Наружные сети теплоснабжения – надземной установки на опорах. Наружные сети водоотведения - надземной прокладки. Утеплитель - негорючий минераловатный. |
|  | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию. | Инженерное оборудование здания, включая отопление, вентиляцию, электроснабжение, автоматику технологического процесса и вентиляции поставляется в комплекте со станцией биологической очистки. |
|  | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, СП 31-05-2001 и разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». Предусмотреть устройство наружных пандусов и иные способы доступа маломобильных групп населения. |
|  | Требования к благоустройству площадок и малым архитектурным формам | Разработать раздел «Схема планировочной организации земельного участка» согласно Градостроительного плана, СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Предусмотреть: - благоустройство территории; - проезды и площадки – бетонные; - ограждение территории; - освещение территории. |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС | Проект выполнить в соответствие технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 04 июля 2008г. |
|  | Требования по антитеррористической защищенности объекта | Согласно Свода правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». Согласно действующих норм. |
|  | Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно- эпидемиологических условий к объекту | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Энергетический паспорт». Согласно действующих СНиП и СанПиН. |
|  | Требования к составу проектной документации | Стадию «Проектная документация» выполнить в соответствие с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г, №87, с разработкой следующих разделов: ПЗ - Пояснительная записка; ПЗУ - Схема планировочной организации земельного участка; АР - Архитектурные решения; КР - Конструктивные и объемно-планировочные решения; ИОС-1. Система электроснабжения; ИОС-2. Система водоснабжения; ИОС-3.Система водоотведения; ИОС-4. Отопление, вентиляция; ПОС. Проект организации строительства; Перечень мероприятий по охране окружающей среды; Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов; Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
|  | Особые условия. | Северная строительно- климатическая зона; Iа – климатический район; Расчётная температура наружного воздуха - 49º С; Расчётный вес снегового покрова - 180 г/м2; Скоростной напор ветра – 23 кг /м2; Уровень ответственности здания – II; Степень огнестойкости здания – III. |
|  | Заказчик предоставляет до начала проектирования. | Правоустанавливающие документы на участок. Градостроительный план земельного участка. Инженерно-строительные изыскания площадки строительства. Технические условия на подключение объекта к сетям электро-, тепло-, водоснабжения. Точку приема поселковых стоков. Место выпуска очищенных стоков. Данные о качестве сточной воды, поступающие на очистные сооружения. |
|  | Дополнительные условия выполнения проектных работ | Техническое решение по выбору поставщика модульной станции биологической очистки согласовывается с Заказчиком. Сводный сметный расчет выполнить в базисном и текущем уровне цен. |
|  |  | Перед началом проектированием выехать на место проектируемого объекта. По отдельному договору осуществляется авторский надзор. Выдать ПСД в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе формата PDF или DWF (в т.ч. инженерные изыскания). |