ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение работ по разработке проектной документации для проведения работ по реконструкции ВЗУ с установкой станции водоподготовки

| №№ п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ |
| 1.5. | Вид строительства | Реконструкция Примечание: В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации: строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов |
| 1.7. | Особые условия строительства | Реконструкция ведется без перерыва подачи воды потребителям. |
| 1.8. | Требования к технологии, режиму работы | Целевое назначение ВЗУ– хозяйственно-питьевое водоснабжение; Круглосуточный, круглогодичный режим работы (без присутствия рабочего персонала – в автоматическом режиме). |
| 1.9. | Технические характеристики объекта водоснабжения | Производительность: -ВЗУ – 9000 м3/сут (уточнить проектом при сборе исходных данных). Состав сооружения ВЗУ: ВЗУ – скважин 4 шт, РЧВ – 2 шт, насосная станция – 1 шт. |
| 1.10. | Специализация объекта | Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды-I. |
| 1.11. | Категория сложности объекта | III |
| 1.12. |  |  |
| 1.13. |  |  |
| 1.14. | Границы и площадь выполнения работ | Площадь земельного участка 0,7637 (га) Категория земель - земли населенных пунктов Вид разрешенного использования - для размещения зданий, строений, сооружений коммунального хозяйства Примечание: При планировании размещения элементов благоустройства за границами земельного участка: указать реквизиты земельного участка, вид разрешенного использования земельного участка, общую площадь земельного участка, отводимого только под благоустройство (при планировании благоустройства на земельном участке); указать описание территории (расположение), площадь территории, ссылку на графическую схему с указанием границ благоустраиваемой территории (при планировании благоустройства, на территории, на которую не установлены кадастровые границы) заполняется только в случае если на территории, на которую планируются проектные работы, расположены здания, строения, сооружения: Сведения о сохранении/сносе существующих зданий, строений сооружений - На территории ВЗУ расположена аккредитованная химическая и бактериологческая лаборатория, водонапорная станция с машинным отделением второго подъема, скважиной № 1 и скважиной № 2. Скважина №3 и скважина №4 вынесены, и находятся в отдельных павильонах, выполненных из керамического кирпича. Скважина № 4 находится за территорией ВЗУ-1 на отдельном участке с удалением 220 м. Также на территории станции находится два резервуара чистой воды объемом 800 м3 каждый. Указать сведения о территории скважины № 4 и участке земли под водовод. Проектируемая территория ограничена (указывается описание, что расположено вдоль границ территории, на которую планируются проектные работы: объекты капитального строительства, объекты благоустройства): с северо-запада: участок с назначением «под коммунальное обслуживание»; с северо-востока: берег реки Серебрянка; с юго-востока: участки частных домовладений и многоквартирного жилого дома; с юго-запада - земля городского поселения общего пользования, капитальные строения отсутствуют. Схема Проектируемой территории – Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию. |
| 1.15. | Планировочные ограничения, существующие зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) | сведения по существующим ЗОУИТ (на проектируемой и прилегающих территориях): санитарно-защитная зона (указать размер СЗЗ, класс опасности объекта ЗСО) I пояс – 50м; II пояс - данные отсутствуют; СЗЗ - данные отсутствуют земли лесного фонда или лесные участки (указать: расположение - на проектируемой и (или) прилегающей территории) – уточнить при проектировании охранная (техническая) зона объекта инженерной инфраструктуры (указать: сведения по объекту инженерной инфраструктуры, расположение - на проектируемой и (или) прилегающей территории) – уточнить при проектировании зона с особыми условиями водного объекта (указать: сведения по водному объекту, береговой, прибрежной полосах, водоохраной зоне, расположение - на проектируемой и (или) прилегающей территории) – Территория ВЗУ № 1 находится в водоохранной зоне р. Серебрянка, по части территории ВЗУ № 1 проходит береговая полоса р.Серебрянка Береговая полоса р. Серебрянка – 20 м. Водоохранная зона – 100 м. Скважины № 1-4 имеют Зоны санитарной охраны 1-3 поясов, границы которых определить проектом. Зону санитарной охраны водопроводных сооружений определить проектом. Примечание: В настоящем пункте должны быть перечислены все ограничения, подлежащие учету при проектировании (иные ограничения, указанные в форме подлежат удалению из ТЗ) |
| 1.17. | Инженерные изыскания | Инженерные изыскания для подготовки проектной документации должны обеспечивать получение: материалов о природных условиях территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения; материалов для обоснования компоновки зданий и сооружений для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных процессов и явлений, разработки схемы (проекта) инженерной защиты (при необходимости) и мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства или реконструкции объекта; исходных данных для расчетов оснований, фундаментов и конструкций, а также (при необходимости) для проектирования сооружений инженерной защиты, выполнения земляных работ и принятия окончательных проектных решений при подготовке, экспертизе, согласовании и утверждении проектной документации. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. Выполнить в соответствии со СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» в объемах необходимых и достаточных для получения положительного заключения экспертизы и получения разрешения реконструкцию, в т.ч.: инженерно-геодезические изыскания инженерно-геологические изыскания инженерно-гидрометеорологические (при необходимости - контроля развития опасных гидрометеорологических процессов, включая возможности подтопления) инженерно-экологические изыскания техническое обследование реконструируемого здания, строения, сооружений, в том числе выполнить инструментальное обследование строительных конструкций следующих зданий и сооружений: - лаборатория чистой воды – 1 ед.; - водонапорная станция с машинным отделением второго подъема – 1 ед.; - павильоны скважин №1.4 – 4 ед.; -резервуар чистой воды – 2 ед. |
| 1.18. | Технико-экономические показатели, характеристики объекта капитального строительства | Функциональное назначение: станция водоподготовки Предусмотреть реконструкцию станции водоподготовки с максимальным суточным расходом 9000 м3. Предусмотреть реконструкцию следующих объектов капитального строительства: - насосной станции второго подъема; - павильонов и водозаборных сооружений скважин № 3 и № 4; - резервуаров чистой воды – 2 шт. по 800 м3 с установкой фильтров-поглатителей (при необходимости); - ограждения ВЗУ № 1 и скважины № 4 с устройством периметриальной охранной сигнализации контрольно-пропускного пункта с помещением для охраны; - внутриплощадочных инженерных сетей, водовода и кабельных линий до скважины № 4. Решение о реконструкции существующих объектов капитального строительства принять с учетом материалов инженерных изысканий, обследования конструкций и освидетельствования состояния инженерного оборудования. Пожарный запас предусмотреть в РЧВ и только на нужды тушения объектов на ВЗУ № 1. Запас воды на промывку фильтров предусмотреть в РЧВ. насосная ст-я II-го подъема ВЗУ - 1 площадь застройки 130,8 кв.м. общая площадь объекта 140,9 кв.м. количество посетителей (всего при наличии) -- чел. этажность 1 эт. количество этажей 1 эт. количество подземных этажей -- 1эт. информация о составе помещений машинный зал; бытовые помещения; кладовая; туалет; лестница, помещение артскважины. основные параметры рассматриваемого настоящим Техническим заданием нового/реконструируемого здания: общая площадь объекта не более – определить проектом кв.м. этажность не более ____2______ эт. количество этажей не более ____2____ эт. Пожарные насосы определить проектом Пожарный запас определить проектом конструктивное решение технического этажа и технологического подполья выполнить без отсыпки части помещений до высоты 1,8 м и менее; Технико-экономические показатели и характеристики здания водоподготовки определить проектом, провести сравнительный анализ технических и эксплуатационных характеристик различных технологических решений, выполнить в соответствии с Технологическим заданием (приложение 2 к настоящему Техническому заданию) |
| 1.25. | Требования к представлению результатов | Выполнить следующее: - необходимые решения для обеспечения соответствия представленной в Проектной документации и Рабочей документации системы видеонаблюдения всем ОТТ проекта "Безопасный регион" и правилам подключения к системе "Безопасный регион" Московской области: - учесть при проектировании объекта демонтаж существующих ВК и последующую установку ВК с подключением к системе «безопасный регион»; - разработать проектные решения, обеспечивающие доведение исходной воды до уровня требований СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; - оформить технический отчет обследования зданий и сооружений расположенных на площадке ВЗУ №1 и сооружений скважины № 4, а также осведетельствование установленного в них инженерного оборудования в объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы; - разработать проект ЗСО (зоны санитарной охраны) для существующих водозаборных скважин; - разработать проектную документацию стадии «П» в объеме, необходимом для прохождения государственной экспертизы (включая реконструкцию существующих скважин, зданий и сооружений); - разработать смету на реконструкцию в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы; - разработка рабочей документации (стадии «Р») в объеме необходимом для строительства. Принятые в проекте инженерные решения должны обеспечить экологическую безопасность и экономическую эффективность в процессе строительства и эксплуатации. Технологические решения должны обеспечить очистку воды до соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; Оборудование предусмотреть из коррозионностойких материалов. Составом оборудования предусмотреть фильтры (количество ступеней уточнить проектом) автоматизированную запорную арматуру, насосное оборудование (состав определить проектом). Загрузку фильтров выбрать с малой истираемостью и измельчаемостью и сроком службы не менее трех лет. Обеспечить равномерное распределение потоков воды при обратной промывке основного фильтрующего слоя. Исключить зоны застаивания в фильтре, обеспечить промывку фильтра по всему сечению. Подобрать необходимый объем загрузки для каждой производительности фильтра. Каждый фильтр должен быть оснащен системой индикации осоновных технологических параметров фильта. Проектирование вести в соответствии с: - СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий.; - СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; - СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85; -СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85; - СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; -СП 485.1311500.2020 системы противопожарной защиты установки пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования. Результат выполненной услуги передается Заказчику Исполнителем: на бумажном носителе – в четырех экземплярах (за исключением положительного заключения государственной экспертизы, передаваемого в трех экземплярах, и рабочей документации*); на электронном носителе – в одном экземпляре. Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде: текстовые части – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel; графические части – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD; сметная документация – в форматах файлов табличного процессора типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов типа Гранд-смета или аналогичных. в целях предоставления полиграфической продукции в электронном виде и регистрации результатов работ в ИСОГД, скомплектовать материалы (в т.ч. исходные данные) на электронном носителе по видам работ и отдельным разделам в межплатформенном формате электронных документов PDF постранично и в виде единых организованных PDF-файлов (с учетом требований национальных стандартов к составу и комплектованию документации). файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла; файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования); не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла; при формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла; архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт); представление части документа (не в полном объеме) не допускается; для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации; копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей; каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения); файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей. * рабочие чертежи зданий и сооружений, ведомости объемов строительных и монтажных работ, ведомости и сводные ведомости потребности в материалах передаются заказчику в трех экземплярах; объектные и локальные сметы, сборники спецификаций оборудования, чертежи металлических конструкций (КМ), технологических трубопроводов, воздуховодов, а также проектно-сметная документация на реконструкцию зданий и сооружений, входящих в состав пускового комплекса, – в четырех экземплярах. Рабочие чертежи типового проекта, по которому должно осуществляться реконструкция на одной площадке нескольких одинаковых зданий или сооружений, выдаются в полном количестве экземпляров только для одного из этих зданий и сооружений, а для остальных – по два экземпляра. Требования к представлению документации: По запросу Заказчика Исполнителем работы предоставляются графические и текстовые материалы, характеризующие выполнение работы, для их демонстрации на совещаниях и иных обсуждениях проектных решений. Материалы, представляемые для получения заключения экспертизы, получения Свидетельства о согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, загружаемые в ИСОГД, передаваемые Заказчику, представляемые для совещаний и иных обсуждений проектных решений не должны содержать противоречий в характеристиках, параметрах и визуализации. Материалы подготавливаются Исполнителем в объеме, виде, составе и содержании, необходимом для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием. |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1. | Требования к архитектурным решениям | Архитектурные решения выполнить в соответствии настоящим Техническим заданием и Технологическим заданием. Архитектурные решения должны быть выполнены с учетом современных тенденций проектирования аналогичных объектов на территории Российской Федерации и в мировой практике: создание максимально комфортной среды, учитывающей ростовозрастные, психологические и технологические особенности планируемых функциональных процессов; визуальная привлекательность и узнаваемость функционального назначения в фасадных решениях и благоустройстве – знаковый облик общественного здания в городском и природном контексте; гармоничная интеграция в сложившуюся среду и природный ландшафт (учет сложившихся градостроительных ансамблей, основных и второстепенных видовых точек восприятия, подходов, подъездов, ценных элементов архитектурной среды, рельефа и озелененных территорий); экологичность и энергоэффективность; рациональность и компактность планировочной структуры исходя из планируемых строительно-монтажных работ, эксплуатации; транформируемость помещений исходя из функциональных потребностей, пригодность планировок для модификаций; долговечность, ремонтопригодность и высокое качество применяемых материалов, изделий, оборудования, мебели, составляющих элементов благоустройства. 3. Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) до конструкций подвесного потолка (в случае их применения) во вновь проектируемых общественных зданиях принимать не менее 3 м. 4. Архитектурные решения согласовать с Заказчиком. |
| 2.2. | Основные требования к конструктивным решениям | Конструктивные решения выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием и требованиями действующих законодательных актов и норм, отдавая предпочтение при выборе изделий и материалов продукции, производимой на территории Московской области. Сопряжение помещений, предназначенных для прокладки коммуникаций (высота менее 1,8 м - при наличии) с техническими помещениями, предназначенными для размещения оборудования и коридорами, обеспечивающими доступ в эти помещения (высота более 1,8 м) достигать с помощью ломанного сечения фундамента (в т.ч. фундаментной плиты) с устройством локальных понижений/возвышенностей. (при устройстве переменной высоты технического этажа исключить «искусственное» уменьшение высоты, путем засыпки (подсыпки), а также технологически необоснованного увеличения толщины конструктивных элементов (конструкций)). В здании водоподготовки предусмотреть рабочее место для персонала станции. При прокладке инженерных систем в коробах, шахтах (в т.ч. ОВ, ВК) исключить расположение коробов, шахт в виде отдельных элементов (частей таких элементов), создающих преграды при организации функциональной взаимосвязи между помещениями, технологической организации помещения (исключить сокращение полезной площади помещений путем расположения отдельных элементов (частей таких элементов), выходящих в пространство помещения более, чем 1-й поверхностью (плоскостями)). При использовании в конструктивной системе колонн и пилонов, необходимо располагать данные элементы вровень с основной плоскостью стены по всем поверхностям элемента (за исключением случаев их отдельного местоположения). Несущие конструктивные элементы выполнять из монолитного, сборного железобетона, кирпича или металлоконструкций. Фундаменты – по результатам инженерно-геологических изысканий (возможно применение заводских бетонных и железобетонных конструкций). Предусмотреть наружные ограждающие конструкции (стены, окна, покрытие) с улучшенными теплотехническими характеристиками в соответствии с требованиями Свода правил СП 50.13330.2018 «Тепловая защита зданий» (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003). |
| 2.3. | Требования к инженерным решениям | Разработать проектные решения по инженерным системам и оборудованию в соответствии с требованиями действующих норм и правил и техническими условиями на подключение к соответствующим инженерным сетям с оборудованием узлов учета. Все применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть обеспечены декларациями или сертификатами соответствия. Сводный план инженерных сетей согласовать со всеми ресурсоснабжающими организациями. Объект капитального строительства обеспечить следующими инженерными системами: Приточно-вытяжная вентиляция Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим и естественным побуждением. Количество приточных и вытяжных устройств принять с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения. Приточные установки расположить в технических помещениях подвальной части ОКС, вытяжные – в венткамерах в уровне верхних этажей ОКС. Холодоснабжение Принять холодоснабжение помещений сплит-системами с наружными и внутренними блоками с учетом функционального назначения помещений, режима работы, возможностей конструктивного исполнения (при необходимости). Отопление и теплоснабжение Предусмотреть теплоснабжение ОКС от центральной сети. В качестве отопительных приборов предусмотреть секционные термобезопасные радиаторы или конвекторы. Количество отопительных приборов, их установленную и расчетную мощности определить расчетом. Приборы отопления оградить от случайного прикосновения защитными экранами. Электроснабжение ОКС выполнить по 1-ой категории надежности в соответствии с ТУ Заказчика. Количество электроприемников, их установленную и расчетную мощности принять в соответствии с расчетом и технологическим заданием. Предусмотреть проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения, мероприятия по экономии электроэнергии, по заземлению (занулению) и молниезащите. Тип, класс проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве ОКС, определить расчетом. Электроснабжение Количество электроприемников, их установленную и расчетную мощности принять в соответствии с расчетом и технологическим заданием. Предусмотреть проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения, мероприятия по экономии электроэнергии, по заземлению (занулению) и молнеезащите. Электроосвещение и силовое электрооборудование Предусмотреть следующие виды освещения: – рабочее; – аварийное (резервное и эвакуационное). Типы светильников для всех освещений принять в зависимости от характеристик помещений. В качестве осветительных приборов использовать светильники с энергосберегающими (диодными) лампами. Аварийное освещение выполнить во всех технических помещениях, на путях эвакуации. Управление внутренним освещением выполнить с помощью выключателей, установленных по месту. Управление светильниками наружного освещения (в том числе охранного) – при помощи сумеречного реле или таймера, с возможностью централизованного управления с рабочего места администратора или охраны. Электроснабжение оборудования насосной станции и водоподготовки предусмотреть по I категории надежности электроснабжения. Для надежности функционирования электросистемы в качестве резервного источника питания принять дизель-генератор. Дизель-генератор установить на площадке в контейнере, без резервного хранения топлива. Систему электроснабжения и силового электрооборудования запроектировать на основании требований действующих нормативных документов и согласно технических условий на присоединение мощности к электросети (предоставляются Заказчиком). Прием и распределение эл. энергии выполнить на вводно-распределительном устройстве типа БАВР с применением логического реле. Учет эл. энергии выполнить в отдельных шкафах учета, с возможностью передачи показаний в существующую систему АСКУЭ. В насосной станции предусмотреть частотный преобразователь для каждого основного насоса. Шкафы управления по возможности установить в машинном зале. Электротехническое оборудование должно иметь сертификаты соответствия. Предусмотреть места подключения переносного ремонтного оборудования и понижающих трансформаторов для безопасного освещения. Проводку электрических сетей внутри здания выполнить кабелем с медными жилами с негорючей оболочкой. Кабельная продукция должна соответствовать ГОСТ 31565-2012. Для прокладки в земле предусмотреть медный кабель из сшитого полиэтилена Все электрощитовое оборудование и кабельные прокладки должны соответствовать по степени защищенности климатическим и эксплуатационным требованиям и быть не ниже IP 64. Предусмотреть систему заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиту сооружений. Заложить средства защиты персонала по электробезопасности. Электроосвещение и силовое электрооборудование Предусмотреть следующие виды освещения: – рабочее; – аварийное (резервное и эвакуационное). Типы светильников для всех освещений принять в зависимости от характеристик помещений. В качестве осветительных приборов использовать светильники с энергосберегающими лампами. Аварийное освещение выполнить во всех инженерных помещениях, на путях эвакуации, в помещениях с постоянным пребыванием людей. Управление электроосвещением помещений выполнить: – для основных коридоров и лестничных клеток – централизованное, управляемое с рабочего места помещение охраны. – для остальных помещений – местное с выключателями у входов. Управление светильниками наружного освещения (в том числе охранного) – при помощи сумеречного реле или таймера, с возможностью централизованного управления с рабочего места администратора или охраны. Водоснабжение и канализация Объект капитального строительства должен быть обеспечен водой, отвечающей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" Разработать мероприятия по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей, мероприятия по резервированию воды, по учету водопотребления; по рациональному использованию воды и ее экономии с учетом автоматизации системы водоснабжения. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды определить с учетом расходов на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное (при необходимости). Предусмотреть наружные поливочные краны для полива территории, установку пожарных шкафов, оснащённых пожарными кранам, рукавами, стволами и местом для установки ручных огнетушителей. Предусмотреть канализование хозяйственно-бытовых и технологических стоков в - канализацию Дренаж и гидроизоляция Предусмотреть решения по сбору и отводу дренажных вод (при необходимости) с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании, конструктивных и технических решений подземной части ОКС. Внутренний водосток Системы сбора и отвода сточных вод, объем сточных вод, концентраций их загрязнений, способы предварительной очистки, применяемые реагенты, оборудование и аппаратуру, схемы прокладки канализационных трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, материалы трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод предусмотреть с учетом сложившихся топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условий земельного участка, сведений о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании, конструктивных и технических решений подземной части ОКС. Отведение ливневых и талых вод с кровли предусмотреть системой внутренних водостоков в ливневую сеть канализации в соответствии с ТУ Заказчика. Параметры ливневой канализации определить с учетом расчетного объема дождевых стоков. Охранно-пожарная сигнализация и оповещение о пожаре Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части. Пожарные извещатели предусмотреть адресно-аналоговыми. Система охранной сигнализации ОКС должна включать следующие мероприятия: – контроль состояния дверей и окон; – контроль состояния помещений. Контроль и управление доступом Предусмотреть применение видеодомофонов и электронных замков, оснащённых считывателями и брелоками идентификации на служебных входах в ОКС с размещением абонентских устройств в помещении охраны. Предусмотреть автоматическое открытие замков по сигналу ПОЖАР системы автоматики противопожарной защиты. Автоматизация и диспетчеризация Выполнить автоматизацию технологических процессов проектируемого блока. Обеспечить управление и контроль технологическим процессом в автоматическом режиме с выводом всех технологических показателей в местный диспетчерский пункт (диспетчерскую службу МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал» - «Водоканал городского округа Пушкино». Наличие приемного устройства и монитора предусмотреть в ПиР. Режимы функционирования АСУТП. АСУ выполнить с учетом следующих режимов функционирования: 1. Режим мониторинга хода технологического процесса (опрос, обработка и вывод информации от измерительных преобразователей); 2. Режим мониторинга хода технологического процесса и состояния основного и вспомогательного технологического оборудования с визуализацией по типу «моносхем»; 3. Режим автоматического управления; 4. Режим дистанционного управления; 5. Аварийный режим. Видеонаблюдение Предусмотреть систему круглосуточного видеоконтроля территории ВЗУ № 4 (по периметру). Оборудование охранного видеонаблюдения должно включать в себя наружные стационарные камеры, наружные купольные видеокамеры, центральное оборудование – видеомониторы и аппаратуру видеорегистрации для просмотра текущих или записанных видеоизображений в полноэкранном или мультиплексированном режимах со сроком хранения видеоданных не менее 30 суток. Места установки и расположения камер определить с учетом функционального назначения обслуживаемых помещений с учетом согласования рабочей группой по рассмотрению вопросов создания и развития системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», созданной на территории каждого муниципального образования Московской области. Наружные стационарные видеокамеры оборудовать климатическими кожухами, обеспечивающими работу оборудования при любых погодных условиях. Видеокамеры оснастить объективами с различными характеристиками в соответствии с требуемым углом обзора и местом установки в соответствии с общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Центральное оборудование системы охранного телевидения расположить в помещении с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала (КПП). Камеры наблюдения расположить таким образом, чтобы просматривались периметр, прилегающая территория ОКС, внутренняя площадь ОКС в соответствии с общими техническими требованиями к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Произвести необходимый расчет потребности системы видеонаблюдения исходя из условия исключения возможности возникновения «мертвых зон». Предусмотреть возможность построения интегрированной системы охранного видеонаблюдения с использованием только цифрового оборудования с подключением к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». Согласовать проектные решения системы видеонаблюдения "Безопасный регион" в Главном управлении региональной безопасности Московской области и в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. |
| 2.4. | Требования к благоустройству территории | При размещении элементов благоустройства должны требования технических регламентов, санитарные требования, а также требования к благоустройству, установленные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. При подборе составляющих элементов благоустройства должны быть обеспечены характеристики: безопасность; функциональность; долговечность, ремонтопригодность, экономичность в эксплуатации; визуальная привлекательность и соответствие вида элементов благоустройства фасадам здания. Разработать проект благоустройства территории реконструкции с учетом сохранения показателей гидрологического, геологического, планировочного комфорта на прилегающих территориях и земельных участках, исключающих заболачивание и эрозию почвы: 1) выполнить вертикальную планировку территории с дренажной системой, подпорными стенками и укрепленными откосами (при необходимости); 2) при проектировании подпорных стенок (при необходимости) выполнить их с учетом разницы высот сопрягаемых террас (перепад рельефа менее 0,4 м оформить бортовым камнем или выкладкой естественного камня, при перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными видами подпорных стенок); 3) предусмотреть ограждения подпорных стенок и отвалов вдоль проездов и пешеходных дорожек (при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м), высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м; 4) при организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (применение открытых водоотводящих устройств не допускается); 5) при проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений, предусмотрев зонирование территории стационарным озеленением (группами, солитерами, живыми изгородями, кулисами, шпалерами, газонами, цветниками), использование сезонного озеленения допускается только для мобильных элементов; 6) озеленение должно обеспечивать визуальную привлекательность участка начиная с этапа ввода объекта в эксплуатацию, а также всесезонный благоприятный вид; 7) подбор растений должен быть осуществлен из адаптированных пород посадочного материала с учетом действующих нормативных ограничений и с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов в условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется формировать многорядные посадки; 8) виды покрытий должны быть прочными, ремонтопригодными, экологичными, не допускающими скольжения, выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования (с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4); мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных; 9) колористические решения применяемых видов покрытий выполнять с учетом цветового решения здания; 10) для сбора бытового мусора предусмотреть малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб.м) и (или) урны (в том числе у площадок и скамей), во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок; 11) при проектировании освещения должны быть предусмотрены: а. экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии; б. удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. |
| 2.5. | Проект организации строительства | 1. Разработать раздел ПОС, соответствующий нормам и правилам, требованиям Российской Федерации. Предусмотреть мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства за границами строительной площадки. 2. Разработать график выполнения строительно-монтажных работ с учетом требований Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.06.2018 № 336/пр «Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты, выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ». |
| 2.6. | Система электроснабжения | Электроснабжение оборудования водоподготовки предусмотреть по I категории надежности электроснабжения, в качестве второго источника питания принять дизель-генератор. Закупку, установку и подключение дизель-генератора предусмотреть в ПиР. Систему электроснабжения и силового электрооборудования запроектировать на основании требований действующих нормативных документов и согласно технических условий на присоединение мощности к электросети (предоставляются Заказчиком). Электротехническое оборудование должно иметь сертификаты соответствия. Кабельная продукция должна соответствовать ГОСТ 31565-2012. Проектными решениями предусмотреть устройство контура заземления, молниезащиту зданий и сооружений. Проектирование вести в соответствии с: - ПУЭ, изд. 6, 7 «Правила устройства электроустановок»; - ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»; - ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»; - ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные»; - РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; - А10-93 ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» «Защитное заземление и зануление электрооборудования»; - серия 5.905-26.08 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций газифицированных зданий и сооружений»; - ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; - Федеральный закон РФ от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федирации». |
| 2.7. | Система водоснабжения и водоотведения (внутренние и наружные сетей) | Выполнить в соответствии с техническими условиями, а также в соответствии с действующими нормами и правилами. На сети водоснабжения предусмотреть учет подаваемой воды в сеть потребителя. Прокладку водопровода выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 (диаметр определить проектом в соответствии с ТУ). Канализацию выполнить из двухслойных полиэтиленовых труб, по возможности выполнить сеть в самотечном режиме. Отвод поверхностного стока (ливневых вод) предусмотреть по спланированной поверхности в существующие сети ливневой канализации расположенные вблизи ВЗУ. Отвод технологических и хозяйственно-бытовых стоков выполнить в городскую хозяйственно-бытовую систему канализации в соответствии с ТУ Заказчика. Проектирование вести в соответствии с: - СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; - СП 485.1311500.2020 системы противопожарной защиты установки пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования; - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". |
| 2.8. | Инженерно-геодезические изыскания | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в соответствии с требованиями СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» в масштабе М1:500. Согласовать нанесенные на выполненную топографическую съемку сети с эксплуатирующими организациями. Изыскания выполнить на территории ВЗУ-1. Объем работ должен обеспечить прохождение государственной экспертизы. |
| 2.9. | Инженерно-геологические изыскания | Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». Изыскания необходимо выполнить под планируемым пятном застройки проектируемых зданий, а также по трассе проектируемых сетей. Объем изысканий уточнить в процессе проектирования. Объем работ должен обеспечить прохождение государственной экспертизы. |
| 2.10. | Инженерно-экологические изыскания | Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с требованиями СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». В составе изысканий выполнить радиологическое обследование территории. Также выполнить дендрологическое обследование зеленых насаждений. Объем работ должен обеспечить прохождение государственной экспертизы. |
| 2.11. | Обследование зданий и сооружений | Выполнить работы по обследованию существующих на территории ВЗУ зданий (кроме лаборатории) и сооружений в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». По результатам обследования составить дефектные ведомости с перечислением объемов демонтажных работ и строительных работ, в том числе технологического оборудования. |
| 2.12. | Охрана окружающей среды | 1. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 1) для всех форм воздействия объекта должны быть подобраны проектные решения по нейтрализации (или уменьшению) негативного влияния объекта на окружающую среду с обоснованием и выбором наилучших технических решений, обеспечивающих предотвращение или сокращение выбросов в атмосферу, водную среду, снижающих землеемкость объекта, уменьшающих количество и токсичность отходов производства и т.п.; 2) обоснование принятых решений должно быть подкреплено расчетами экономической эффективности применяемых природоохранных мероприятий; 3) при определении эффективности следует сопоставлять затраты на реализацию природоохранных мероприятий с величиной предотвращенного ущерба, выявляемого для всех реципиентов. |
| 2.13. | Требования к энергоэффективности | Проектные решения выполнить в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»: установить класс энергоэффективности здания – В («высокий»): оснастить системы отопления автоматизированными узлами управления; предусмотреть увеличенное сопротивление теплопередачи наружных стен и перекрытий здания по отношению к базовому уровню; предусмотреть систему централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, систему децентрализованного теплоснабжения; предусмотреть энергоэффективные оконные и витражные системы; оснастить термостатами и измерителями расхода потребляемой тепловой энергии, установленными на отопительных приборах вертикальных систем отопления, термостатами на отопительных приборах; оснастить устройствами, оптимизирующими работу вентсистем (воздухопропускные клапаны в окнах или стенах, автоматически обеспечивающие подачу наружного воздуха по потребности, утилизаторы теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного, использование рециркуляции); оснастить регуляторами давления воды в системах холодного и горячего водоснабжения на вводе в здание, строение, сооружение; оснастить энергосберегающими осветительными приборами; оснастить дверными доводчиками; оснастить второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепловой энергии; оснастить ограничителями открывания окон; Предусмотреть энергоэффективное технологическое оборудование ВЗУ; Выполнить энергетический паспорт. |
| 2.14. | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию выполнить в соответствии с Порядком ценообразования и сметного нормирования в строительстве Московской области (ПЦСН-2014МО), с применением территориальных сметных нормативов, актуальных на момент их разработки, в двух уровнях цен: базисном и текущем с применением сертифицированного программного обеспечения в формате единого блока обмена (АРПС), с учетом норматива цены строительства (НЦС), установленного федеральным нормативным актом для объектов на территории Московской области (приказ Минстроя РФ от 28.08.2014 № 506/пр, приказ Минстроя РФ от 11.12.2015 №899/пр «О внесении изменений в сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета», приказ Минстроя РФ от 21.09.2015 №675/пр): Локальные сметы должны быть составлены на основании Проектной документации, исходя из: объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ, определяемых по проектным материалам; номенклатуры и количества оборудования, принятых по спецификации, ведомости проектной документации. Стоимости оборудования и материалов, не предусмотренные ТСНБ, определять с учетом затрат на транспорт, услуги посредника и заготовительно-складские расходы на основании счетов или прайс-листов, копии которых должны быть приложены к соответствующим сметам (не менее 3 вариантов). В сводном сметном расчёте предусмотреть затраты на: арендную плату за пользование земельным участком, затраты заказчика при вводе объекта в эксплуатацию (техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учёта и пр.), оплату за технологическое присоединение объекта к электрическим сетям (при необходимости), на проведение пуско-наладочных работ инженерных сетей и оборудования, строительный контроль и авторский надзор. Разработать отдельную смету на приобретение и монтаж монтируемого и немонтируемого технологического оборудования. При строительстве затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в проекте организации строительства, либо в Технических требованиях. Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ входят в расчетный зимний период и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начислять в процентах в размере не превышающем указанных в Приказе Минстроя № 421/пр от 04.08.2020 «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» пункт 179 и в утвержденных Технических требованиях. Сводный сметный расчет выполнить в базовом уровне цен и в текущем уровне на момент окончания проектирования. В раздел сводного сметного расчёта стоимости строительства включить: затраты на содержание дирекции (строительный контроль); затраты на архитектурный надзор; затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям; затраты на тепловизионное обследование объекта; затраты по вырубке и компенсации зеленых насаждений в том числе растительного слоя и газонов; затраты по изготовлению технических, кадастровых паспортов объекта, сооружений инженерных сетей, инструкции по эксплуатации здания и декларации пожарной безопасности, архитектурно-художественного паспорта здания. затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; затраты на проверку достоверности определения сметной стоимости строительства. 9) Выполнить постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижения заказчиком». 10) Сметная документация должна быть выполнена с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.10.2017 № 1470/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.05.2018, регистрационный № 51079), в соответствии методикой утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" (Зарегистрирован 23.09.2020 № 59986), разработана в сметно-нормативной базе ТСНБ-2001 регистрации 2014 года для строек на территории Московской области с применением для пересчёта в текущий уровень цен индексов пересчёта для Московской области к ТСНБ-2001 МО (в редакции 2014г.) ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», в соответствии с методикой ПЦСН-2014 МО ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" с последними актуальными изменениями. Сметная документация должна быть разработана базисно-индексным методом, в двух уровнях цен: базисном и текущем, с применением сертифицированного программного обеспечения, представлена в формате единого блока обмена АРПС, а также в форматах pdf и xlsx. В соответствии с Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр локальные сметные расчеты (сметы) должны быть разработаны и разделены с учетом конструктивных решений и (или) комплексов (видов) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учетом условий их выполнения. 11) В соответствии с Приложением № 1 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 № 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства" выполнить разработку в составе проектной документации ведомости объемов конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ и проекта сметы контракта в соответствии с требованиями данного приказа. - Необходимо оформление проектной документации в форме информационной модели объекта капитального строительства, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331. - Накладные расходы и сметную прибыль в локальных сметных расчетах учесть от ФОТ по видам работ в соответствии с приказами Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр и от 11.12.2020 № 774/пр. |
| 2.15. | Состав проектной документации | Содержание разделов Проектной документации должно быть сформировано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижения заказчиком», а также с учетом Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 и иных стандартов СПДС , в т.ч.: Раздел 1 «Пояснительная записка»: текстовая часть должная быть выполнена в соответствии с требованиями п. 10 раздела II ППРФ № 87; Документы, копии документов в соответствии с подпунктом б) пункта 10 раздела II ППРФ № 87 должны быть в полном объеме приложены к пояснительной записке. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»: текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 12 раздела II ППРФ № 87; Раздел 3 «Архитектурные решения»: текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 13 раздела II ППРФ № 87; Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 14 раздела II ППРФ № 87; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» должен состоять из 7 подразделов: подраздел 1 «Система электроснабжения» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 16 раздела II ППРФ № 87; подраздел 2 «Система водоснабжения» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 17 раздела II ППРФ № 87; подраздел 3 «Система водоотведения» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 18 раздела II ППРФ № 87; подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 19 раздела II ППРФ № 87; подраздел 5 «Сети связи» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 20 раздела II ППРФ № 87; подраздел 6 «Система газоснабжения» - не требуется подраздел 7 «Технологические решения» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 22 раздела II ППРФ № 87; Раздел 6 «Проект организации строительства» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 23 раздела II ППРФ № 87; Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (указать только при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства) текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 24 раздела II ППРФ № 87; Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 25 раздела II ППРФ № 87; Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 26 раздела II ППРФ № 87; Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» - не требуется Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» текстовая и графическая части должны быть выполнены в соответствии с требованиями п. 28 раздела II ППРФ № 87; Раздел 11 «Смета на реконструкцию объектов капитального строительства» текстовая часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями п. 29 раздела II ППРФ № 87; Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» - определить проектом |
| 2.16. | Состав проекта интерьеров | не требуется |
| 2.17. | Состав проекта благоустройства | 1. Содержание проекта благоустройства должно полностью соответствовать Проектной документации, перечням покрытий, малых архитектурных форм, уличной мебели, оборудования, элементам озеленения, освещения, информации и навигации. 2. К составу проекта благоустройства прилагаются прайс-листы сметного расчета, сохраняемые для отчетности не только с текстовыми характеристиками, но и визуальными изображениями выбранных элементов и составляющих элементов. 3. Проект благоустройства выполнить в объеме, необходимом для обустройства всей территории объекта, а также территорий, благоустраиваемых и реабилитируемых для нужд объекта по разделам: Раздел 1. Материалы по комплексному благоустройству и озеленению территории: 1) пояснительная записка, обосновывающая принятые решения; 2) графические материалы: - схема существующего использования территории в период подготовки Проектной документации (опорный план) М 1:500; - генеральный план, М 1:500; - план организации рельефа, М 1:500; - план земляных масс, М 1:500; - план дорожных покрытий М 1:500; - схема расстановки элементов освещения; - визуализация покрытий, мусорных контейнеров, ограждений. |
| 2.18. | Состав и содержание рабочей документации | Состав и содержание разделов рабочей документации обеспечить в объеме, необходимом для осуществления строительно-монтажных работ, благоустройства территории и обустройства помещений с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно-технических документов. Содержание Рабочей документации должно полностью соответствовать Проектной документации. Содержание Рабочей документации должно соответствовать выполнению ППРФ от 03.12.2020 № 214 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижения заказчиком». |
| 2.19. | Экспертиза проектно-сметной документации. | Представление проектной документации, результатов инженерных изысканий для проведения государственной экспертизы, обращение о проверке достоверности сметной стоимости осуществляется Исполнителем через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области и личный кабинет ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», в строгом соответствии с приказом Минстроя от 12.05.2017 № 783/пр. Исполнитель представляет на государственную экспертизу результаты инженерных изысканий, разработанную проектную и сметную документацию в электронном виде и получает положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость экспертизы оплачивает Исполнитель. Исполнитель предоставляет заказчику положительное заключение экспертизы в электронном виде, подписанное цифровыми подписями с приложением криптоконтейнера. |
| 2.20. | Рассмотрение архитектурного облика | Архитектурный облик ОКС подлежит рассмотрению в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 30.12.2016 № 1022/47 через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Исполнитель представляет на согласование материалы архитектурно-градостроительного облика и получает Свидетельство о согласовании архитектурно-градостроительного облика ОКС на территории Московской области. |
| 2.21. | Регистрация в ИСОГД | Проектная документация подлежит регистрации в ИСОГД. Исполнитель работы регистрирует в ИСОГД Проектную документацию и получает регистрационный номер. |
| 3. | Гарантийные обязательства | Исполнитель гарантирует качество и безопасность услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Гарантийный срок: 24 месяца с даты подписания или утверждения Заказчиком, подписанного всеми членами приемочной комиссии (в случае создания Заказчиком приемочной комиссии) документа о приемке, указанного в разделе «Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов» приложения 3 к Контракту. В ходе исполнения гарантийных обязательств Исполнитель обязуется за свой счет устранять недостатки оказанных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и с требованиями Заказчика. Не позднее двух рабочих дней с даты обнаружения недостатков услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить недостатки в срок, установленный в уведомлении. |
| 4. | Требования о применении технологий информационного моделирования | Состав документации, разрабатываемой с ТИМ: Инженерные изыскания Проектная документация Рабочая документация. Разработка цифровых информационных моделей должна выполняться, в том числе, с учетом требований следующих нормативных документов: ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481-1:2016 "Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат»; ГОСТ Р 57563-2017 «Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений» ГОСТ Р 57311-2016 «Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершенного строительства»; ГОСТ Р 21.101-2020 « Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; ГОСТ Р ИСО 22263-2017 «Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Структура управления проектной информацией»; СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами»; СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»; СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»; СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла». СП 404.1325800.2018. «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования" Подрядчик обязан развернуть и обеспечить функционирование программно-аппаратного комплекса для организации обмена информацией в единой среде общих данных между всеми участниками проекта, включая: Размещение и использование информации в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»; Обеспечение требований установленных в «Перечне сведений, отнесенных к государственной тайне» (утв. Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. N 1203); Размещение всей информации по проекту на серверах расположенных на территории Российской Федерации; Организацию доступа к информации в соответствии с правилами согласованными Заказчиком и условиями договора; Согласовать с Заказчиком форматы файлов и протоколы обмена информацией; · Обеспечить хранение и резервирование информации в течение всего срока реализации проекта, включая передачу копий всей базы данных проекта Заказчику 1 раз в неделю, в согласованном сторонами формате Разработать и предоставить на согласование Заказчику План реализации проекта с применением технологий информационного моделирования Информационная модель, разработанная в соответствии с Техническим заданием передается заказчику в 2-х экземплярах на электронном носителе в редактируемом (исходном) формате, а также в открытом формате обмена проектными данными IFC. Все электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги, каждая книга или чертежи в отдельный файл. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

на оказание услуги  «_____»

Схема с указанием границ территории, в отношении которой должны быть выполнены работы, предусмотренные Техническим заданием

Условные обозначения:

Границы земельного участка с кадастровым номером 50:13:0070210:9133/1; 50:13:0070210:9133/2.

Границы благоустраиваемой территории

Сносимое здание (отметить при необходимости)

Приложение № 2

к Техническому заданию

на оказание услуги  «_____»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технологические решения должны обеспечить очистку воды до соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»» и ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

Оборудование предусмотреть из коррозионностойких материалов.

Составом оборудования предусмотреть фильтры (количество ступеней определить проектом), автоматизированную запорную арматуру, резервуары, насосное оборудование (состав оборудования уточнить проектом).

Загрузку фильтров выбрать с малой истираемостью и измельчаемостью и сроком службы не менее трех лет.

Обеспечить равномерное распределение потоков воды при обратной промывке основного фильтрующего слоя. Исключить зоны застаивания в фильтре, обеспечить промывку фильтра по всему сечению. Подобрать необходимый объем загрузки для каждой производительности фильтра.

Каждый фильтр должен быть оснащен системой индикации основных технологических параметров фильтра.

Предусмотреть проектом отвод конденсата с оборудования и воздушно-водяной смеси с автоматических воздухоотводчиков в систему канализации.

Проектирование вести в соответствии с:

- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. Атуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

# - СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85;

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».