«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Башуралремстрой»

__________Прохоров А.Б.

__  ______________ 2022г.

Задание на разработку раздела МОДИ (Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов) объекта :   объекта придорожного сервиса , расположенного на 1526-1527 км федеральной автодороги М5 «Урал» (справа)

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие требования |
| 1.1. | Основание для проектирования | Решение Заказчика |
| 1.2. | Заказчик - застройщик | ООО «Башуралремстрой» |
| 1.3. | Проектная организация | Не определена |
| 1.4. | Генеральная подрядная организация | ООО «Башуралремстрой» |
| 1.5. | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.6. | Вид финансирования | Собственные и заемные средства |
| 1.7. | Сведения об участке строительства. | Участок на 1526-1527 км автодороги М-5 «Урал» (справа) кадастровый номер 02:26:130901:141 площадью 17996 м.кв.. |
| 1.8. | Нормативные документы и утвержденная проектная и градостроительная документация | Утвержденная проектная и градостроительная документация отсутствуют Проектная документация по стадии «П» на все здания имеется. |
| 1.9. | Перечень зданий и сооружений входящих в состав объекта | 1.Гостиница на 35 мест 2.Кафе на 40 мест,3.БВП (блок вспомогательных помещений), 4.Гостевые домики на 2 места-4шт, 5. Торговый павильон на 3 рабочих места, 6. Производственное здание, 7. Киоск для ремонта чехлов, 8.Площадка для контейнеров с мусором, 9.Модульная АЗГС на 10 м.куб СУГ (пропан), 10. Выгреба на 100 м. куб-2шт. 11.Открытая стоянка на 15 легковых автомобилей, 12. Открытая стоянка на 15 грузовых автомобилей, 13. Зона отдыха и детская площадка, 14.Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кв 15. Операторная, 16. ВРУ 0,4КВ, 17.Скважина, 18. Выгреб на 50 м.куб, 19.Колодец с фильтрующим патроном по т.п. 503-6-6.83, 20. Колодец- отстойник по т.п. 503-6-6.83.; Площадь тротуаров асфальтобетонных- 604,50 м.кв. Площадь проездов асфальтобетонных 8742 м.кв. Площадка для отдыха-36м.кв.; Газоны 6738,65 м.кв. |
| 1.10. | Сведения об инженерных изысканиях | ООО «ГЕОКОМ» Топографическая съемка автомобильной дороги федерального значения М5 «Урал» на 1526-1527км. М1:500. Отчет об инженерно-геодезических изысканиях. Г. Уфа, 2021г. ООО «ЦКИ».Объект придорожнолго сервиса на 1526-1527км федеральной автодороги М5 «Урал» (справа) в Иглинском районе Республики Башкортостан. Г. Магнигорск, 2022г. |
| 1.11. | Сведения о технических условиях | 1.ТУ на : пересечение кабелей ВОЛС ПАО «Ростелеком» №16/21 и ПАО «Вымпелком №17/21 » от 14.12.2021 подъездными дорогами 2.Технические требования и условия на на строительство примыкания в полосе отвода и придорожной полосе автомобильной автодороги М5 "Урал" (справа) ФКУ «Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агенства.» от 03.06.2022г. |
| 2.1. | Стадийность проектирования | 1. Разработать раздел МОДИ "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидам" по стадии «П» на Объект. |
| 2.2 | Требования к составу и оформлению проекта | При разработке проекта учесть требования СП 59. 13330-2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.",СП 42.13330-2016- "Планировка и застройка городских и сельских поселений." Предусмотреть устройство зоны отдыха для инвалидов, парковочные места для инвалидов на открытой стоянке для легковых автомобилей и так же временных стоянок у здания кафе и торгового павильона, пандусы съезда инвалидов-колясочников с тротуаров на проезжую часть. Так же учесть , что при разработке проектов кафе, торгового павильона, производственного здания,киоска для ремонта чехлов, БВП ширина дверных проемов принята 1000 мм. В проекте гостиницы предусмотрен пандус для инвалидов-колясочников,размеры входного тамбура 2200мм на 2200мм,входные двупольные распашные двери шириной 1860мм, 2-х местный номер для инвалидов-колясочников на 1 этаже, входные двери в номер шириной 1000мм, санузел размером 1800мм на 2200мм. Вкафе предусмотрен пандус для инвалидов-колясочников, входные двери шириной 1000мм, санузел для инвалидов-колясочников размером 1800мм на 2200 мм. Рабочих мест для инвалидов не предусматривается . На АЗГС инвалиды в операторную не заезжают, обслуживаются в общей очереди. Проект выполнить и оформить в соответствии с системой СПДС, ГОСТ Р 21.101-2020, Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г Документация передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе или в электронном виде в формате (word. pdf. dwg). |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1. | Необходимость прохождения государственной экспертизы проектной документации | Не требуется |
| 4.1 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов, их состав. | Учесть, что строительство будет осуществляться в:3 очереди (пусковых комплекса): 1-я очередь: (пусковой комплекс) : кафе на 40 мест, БВП, торговый павильон, гостевые домики-4 шт, детская площадка, выгреба на 100м.куб и 50 м.куб, канализация от данных объектов, линии электроснабжения данных объектов, ВРУ-0,4кв, благоустройство в зонах примыкающих к данным зданиям и сооружениям. 2-я очередь строительства (пусковой комплекс)- гостиница на 35 мест, АГЗС,. операторная, открытая стоянка на 15 легковых автомобилей, инженерные сети к ним,пожарные водоемы или резервуары, благоустройство в их зоне; 3-я очередь (пусковой комплекс) – производственное здание, киоск ремонта чехлов, инженерные сети к ним, благоустройство в их зоне, ливневая канализация. |
|  | Прилагаемые документы | 1. Раздел СПОЗУ 2. Раздел НВК 3. Разделы ЭС- наружные силовые сети, ЭН- наружное электроосвешение, ПС и СОУЭИ – автоматическая пожарная сигнализацияи система оповещения и управления эвакуацией, СТН- система видеонаблюдения, 4.. Готовые проекты по зданиям и сооружениям. 5..Проект размещения модульной АГЗС на 10 м.куб.. |

Контактные телефоны Заказчика-Застройщика: 8-(3472)-84-18-36,

8 -9173427426 Прохоров А.Б, электронная почта:burs2007@mail.ru