ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-сметной документации по объекту:

«Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 9 по адресу: Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь, пр-т Труда, 20»

г. Россошь, 2022 г.

|  | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |
| 1 | Заказчик | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г. Россоши Россошанского муниципального района Воронежской области (МКОУ СОШ № 9 г. Россоши Россошанского муниципального района Воронежской области) |
| 2 | Заказчик-застройщик | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 г. Россоши Россошанского муниципального района Воронежской области (МКОУ СОШ № 9 г. Россоши Россошанского муниципального района Воронежской области) |
| 3 | Генеральный проектировщик | ООО «ИНЖИНИРИНГ-М» |
| 4 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5 | Стадийность проектирования | Двухстадийное: - ПД, РД |
| 6 | Назначение объекта | Общеобразовательное учреждение |
| 7 | Идентификационные признаки объекта: |  |
| 8 | Функциональное назначение объекта капитального стр-ва | Группа – Объекты среднего образования. Вид объекта строительства – Здание школы среднего образования. Код – 26.1.1.4 |
| 9 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит |
| 10 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Отсутствует |
| 11 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не относится |
| 12 | Пожарная и взрывопожарная опасность | Не категорируется |
| 13 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Помещения с постоянным пребыванием людей: административные и учебные помещения. |
| 14 | Уровень ответственности | Нормальный |
| 2. Исходно-разрешительная документация |
| 15 | Исходно-разрешительная документация | Поэтажные инвентаризационные планы БТИ здания школы. Правоустанавливающие документы на здание (выписки из ЕГРН) Все дополнительные исходные данные, сведения и справки, оформление и получение всех согласований, разрешений и прочих документов в уполномоченных органах, необходимых для осуществления проектных работ в полном объеме, предоставляет муниципальный заказчик. |
| 16 | Требования к составу проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация должна быть выполнена на основании задания на проектирование, исходных данных, технических условий, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ (в действующей редакции), технического регламента о безопасности зданий и сооружений, в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых, на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 N 985, а также требованиями в области стандартизации, определенных приказом Росстандарта от 02.04.2020 N 687 и другими правовыми актами РФ в действующей редакции. Состав проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в действующей редакции) и др. нормативным документам. Проектную документацию выполнить в объеме: Раздел 1 Пояснительная записка. Исходные данные Раздел 3 Архитектурные решения. Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: Подраздел 5.1 Система электроснабжения Подраздел 5.2 Система водоснабжения Подраздел 5.3 Система водоотведения Подраздел 5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети Подраздел 5.5 Сети связи Раздел 11 Смета на строительство объектов капитального строительства Рабочая (техническая) документация должна содержать всю необходимую информацию для реализации принятых в проектной документации технических решений. Рабочую (техническую) документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 17 | Основные объемно-планировочные показатели | 1. Здание школы. Общая площадь здания – 8126,6 м2 Год постройки – 1984г. Этажность – 3 этажа с подвалом. Конструктивная схема –каркасно-панельная. Пространственная жесткость (устойчивость) здания обеспечивается жёсткостью горизонтальных дисков перекрытий, постановкой сборных железобетонных вертикальных диафрагм жёсткости и кирпичными участками стен, закреплёнными к колоннам. Фундаменты – ленточные сборные. Междуэтажные перекрытия – сборные железобетонные. Кровля здания скатная, покрытие - профлист по деревянным наклонным стропилам с наружным неорганизованным водостоком. Кровля над спортзалом и столовой плоская, бесчердачная. Отмостка - бетонная. Наружные стены – сборные, навесные на колонны панели. Внутренние стены – из силикатного кирпича. Лестницы - сборные железобетонные. Характеристика – нежилое, отдельностоящее, отапливаемое. Сведения о проводимых капитальных ремонтах, реконструкциях – отсутствуют (по внешним признакам не производились). Уровень ответственности – II (нормальный) |
| 18 | Инженерное оборудование | Проектную документацию разработать с учетом технического состояния инженерных коммуникаций здания и действующей нормативной документации. Проектной документацией в здании школы предусмотреть: замену труб водоснабжения, раковин, моек; замену канализации, унитазов и писсуаров; Системы инженерного оборудования должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов и документов в области нормативно-технического регулирования (национальных стандартов, сводов правил и др.). Все коммуникации инженерных систем проложить максимально «скрыто»: за подвесными потолками, в штробах, каналах и т.д. Применяемые материалы должны быть сертифицированы. |
| 19 | Примечание | Школа построена в 1984 г. Капитального ремонта с тех пор не было ни разу. Поэтому меняем все по кругу. |
| 20 | Особые условия | Проектировщик уточняет все необходимые данные и условия у ГИПа, посредством телефонной связи или через электронную почту. Сам проектировщик обязан быть на связи по телефону. Переписка через функционал сайта не принимается. |