Техническое задание

На всем участке ремонта улица имеет единую двухполосную проезжую часть без

разделительных полос.

рассматриваемый участок улицы относится к категории сельских улиц и дорог – улица в жилой  застройке (табл. 9 СП 42.13330-2011 «Градостроительство ….»), к классу дорога обычная (табл. 1 ГОСТ 33382-2015).

Идентификационные признаки сооружения в соответствии с Федеральным законом от

30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

- назначение – в соответствии с п. 1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ

автомобильная дорога предназначена для движения транспортных средств;

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры – в соответствии с п. 1 статьи

3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ автомобильная дорога - объект транспортной

инфраструктуры;

- принадлежность к опасным производственным объектам – в соответствии с п.1 ст. 48_1

Градостроительного кодекса РФ, автомобильная дорога не относится к опасным

производственным объектам;

- пожарная и взрывопожарная опасность – в соответствии с п. 2 статьи 27 автомобильная

дорога не относится ни к одной из категорий по пожарной и взрывопожарной опасности.

Уровень ответственности сооружения – нормальный.

По результатам обследования установлено, что процесс разрушения переходного типа

покрытия (гравий) происходит за счет застаивания воды в области проезжей части, кромок и на обочинах, отсутствие фильтрации слабых не фильтрующих грунтов в рабочем слое, застоя воды под низом дорожной одежды и как следствие образование просадок и пучин. 	Капиллярная подпитка рабочего слоя происходит в весенне-осенний период за счет не фильтрующей и не спланированной обочины, а также за счет отсутствия водопонижающего кювета. Все это приводит к застою воды на проезжей части.

Такие участки требуют дополнительных  мероприятий в ходе проектирования по устранению причин попадания влаги в грунты земляного полотна.

Кюветы, прикромочные лотки, сбросы с насыпи на обследуемом участке отсутствуют.

Покрытие сельской улицы переходного типа, гравий-щебень, шириной от  4,5- до 6,0 м

Максимальный продольный уклон 45. Поперечные уклоны проезжей части варьируются от -2‰ до 50 ‰,

Состояние покрытия сельской улицы неудовлетворительное, кроме дефектов земляного

полотна, встречаются ямы и просадки.

Спрофилированные и укрепленные обочины на проектируемом участке отсутствуют.

необходимо

предусмотреть следующие мероприятия, необходимые для приведения улицы в нормативное

состояние:

1. Земляное полотно

- выполнить очистку от грунта, с обеих сторон, на всем протяжении участка

проектирования, выполнить планировку;

- снять растительный слой глубиной 0,2 м на ширину устройства кюветов;

- обеспечить снос кустарника на ширину 3 м от кромки покрытия, для обеспечения

водоотвода, видимости и безопасности дорожного движения.

- выполнить нарезку кювета слева и справа в соответствии с генеральным планом

глубиной до 1 м, с заложением внешнего и внутреннего откосов 1:1,5 на участке ремонта;

- в пониженных местах в соответствии с продольным и поперечным профилем улицы

выполнить подсыпку песком средней крупности.

2. Дорожная одежда

- при ремонте предусмотреть устройство слоя переходного типа покрытия из щебня

устроенного методом заклинки на толщину не менее 0,20 м. На рабочий слой земляного

полотна предварительно уложить нетканый материал с напуском в сторону кюветов не менее

0,5 метра.

- при ремонте обочины предварительно срезать 15 см существующего растительного

грунта, перемешанного с ГПС. В качестве материала укрепления присыпной обочины

использовать щебеночную смесь С5, со средней толщиной 0,15 м.

Перечень и сроки выполнения работ:

| № п/п | Наименование раздела | Сроки выполнения работ по разделу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Разработка эскизного проекта и проектной документации стадии «П», состав работ только в объеме, необходимом для составления сметы | До 06.09.22 , экспертизы проекта нет |
|  | Смета в ТЭР - ах Раздел «Сметная документация» разработать в соответствии с п.п. 28-31 ПП № 87, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 года № 421/пр «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» в составе: • сводный сметный расчет стоимости строительства; • объектные сметы; • локальные сметы; • пояснительная записка ??. | До13.09.22 , экспертиза достоверности смет органом местной экспертизы |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации стадии «Р» выполнить минимум, только для СМР и для смета | После утверждения бюджета - в первом квартале 2023 г. |