ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта технического перевооружения в производстве хромового ангидрида в здании цеха №3 (корпус А) на территории АО «Русский Хром 1915».

Требуемый материал трубопроводов: полимерный материал, сертифицированный для гипохлорита натрия:

1. Трубопровод подачи гипохлорита натрия из ж/д цистерны на насосы поз. 56, 56/1 заменить на трубопровод подачи гипохлорита натрия из ж/д цистерны в баки поз. 24/1, 24/2 через поз.50/1:

- диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм, длина трубопровода 24,5 м (от насоса 56/1 до очистки диаметр 73 мм, материал титан);

- диаметр 78 мм, длина трубопровода 154,7 м (от цистерны до насоса 56/1 и до поз. 50/1 и от участка диаметр 63 мм материал ПНД до баков поз. 24/1, 24/2).

2. Трубопровод гипохлорита натрия из баков поз. 24/1, 24/2, 24/4, 24/5 до насосов 56/2, 56/3, 56/5, 56/6 заменить на трубопровод подачи гипохлорита натрия из баков поз. 24/1, 24/2, 24/4, 24/5 до насосов 56/2, 56/3, 56/4, 56/5:

- диаметр 80 мм, длина трубопровода 1,28 м (от баков поз. 24/1, 24/2 до коллектора диаметр 108 мм, титан, с коллектора диаметр 108 мм, титан на насосы поз. 56/2, 56/3, на коллектор диаметр 89 Ст.3);

- диаметр 108 мм, длина трубопровода 2,86 м (от участков диаметр 80 мм, титан до трубопровода  диаметром 80 мм, длина трубопровода 1,28 м);

- диаметр 32 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина трубопровода 0,08 м (от коллектора диаметр 89 мм до крана на подачу воздуха);

- диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм, длина трубопровода 0,45 м (от участка коллектора диаметр 89 мм до насоса поз. 56/5);

- диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина трубопровода 5,11 м (коллектор от участка диаметр 80 мм, длина 12 м до участка диаметр 89 мм к баку поз. 24/5);

- диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина трубопровода 1,12 м (от бака поз. 24/4 до участка диаметр 89 мм, длина 0,29 м, Ст.3).

3. Трубопровод гипохлорита натрия от насосов 56/2, 56/3 до баков  поз. 24/3, 24/4, 24/5 заменить на трубопроводы подачи гипохлорита натрия от насоса поз. 56/2 до бака поз. 24/3 и в трубопровод откачки гипохлорита натрия из ж/д цистерны в баки 24/1, 24/2 и трубопровод подачи гипохлорита натрия от насосов поз. 56/3, 56/4 до баков поз. 24/3, 24/4, 24/5:

- диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм, длина трубопровода 23 м (от насосов поз. 56/3, 56/4 до бака поз. 24/3 и до трубопровода откачки гипохлорита натрия из ж/д цистерны в баки 24/1, 24/2);

- диаметр 54 мм, длина трубопровода 15,84 м (от насосов поз.56/3, 56/4 до бака поз. 24/3 и участков диаметр 60 мм и 76 мм, титан);

- диаметр 60 мм, длина трубопровода 0,48 м (от участка диаметр 54 мм до бака поз. 24/4);

- диаметр 76 мм, длина трубопровода 0,81 м (от участка диаметр 54 мм, титан до бака поз. 24/5).

4. Трубопровод гипохлорита натрия от бака поз. 24/3 до бака поз. 24/4 заменить на трубопровод подачи гипохлорита натрия из бака поз. 24/3 в баки поз. 24/4, 24/5:

- диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм, длина трубопровода 3,4 м (от участков диаметр 57 мм, Ст.3 до баков поз. 24/4, 24/5);

- диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм, длина трубопровода 0,2 м (от бака поз. 24/3 до участка диаметр 63 мм, ПНД).

5. Кольцевой трубопровод гипохлорита натрия от насосов поз. 56/5, 56/6 до баков поз. 14/2, 19/5, 26/а, 24/5 заменить на трубопровод подачи гипохлорита натрия от насоса поз. 56/5 в перелив с бака поз. 14/5 в бак поз. 14/2:

- диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм, длина трубопровода 1,0 м (от насоса поз. 56/5 до стыка с ПНД);

- диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм, длина трубопровода 91,0 м (от стыка с металлической трубой до перелива с бака поз. 14/5 в бак поз. 14/2).