Юридический адрес:  Россия, 681017, г. Комсомольск-на-Амуре,

ул. Гагарина, д. 20/2 - 48

Тел: (4217) 34-05-01, e-mail: stal.intek@mail.ru

ОГРН  1092703003964, ИНН 2703053232, КПП 270301001

Общество с ограниченной ответственностью

«СТАЛЬИНТЕК-КОМСОМОЛЬСК»

Приложение № 2

к договору № ОГ/10/11 от 2 декабря 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование «Площадка для разгрузки, хранения и погрузки                    химических реагентов». ООО «Стальинтек-Комсомольск»

расположенного по адресу Комсомольск на Амуре

Наименование объекта: «Площадка для разгрузки, хранения и погрузки                    химических реагентов».

Адрес объекта: Хабаровский край, г. Комсомольск-на -Амуре, Северное шоссе, 42.

Представитель заказчика: Директор ООО «Стальинтек-Комсомольск»

Васильев Д.В тел. 89242242291

- Проектирование площадки для разгрузки, хранения и погрузки химических реагентов ООО «Стальинтек-Комсомольск»

Предмет хранения на площадке: Аммиачная селитра, нитрат аммония, известь негашёная, цианид натрия, кислота серная.

В соответствии с ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Таблица 1, Приложение 2 данный склад химических реагентов-это Опасный производственный объект III класса опасности.

  - Состав и содержание разделов проектной документации принять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в актуальной редакции), с и в соответствии с ГОСТ21.1101-2009 (в актуальной редакции).

  - Федеральный Закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений»,

# 1.3 Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений",

  - Наименование разделов проекта:

1. Раздел 1 «Пояснительная записка»

2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

3. Раздел 3 «Архитектурные решения»

4. Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»

5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

5.1. Подраздел «Система электроснабжения. Наружное электроосвещение территории»

5.2. Подраздел «Система водоснабжения» Водоснабжение и пожаротушение.

Для обеспечения хозяйственного водоснабжения и пожаротушения предусмотреть подземный резервуар емкостью не менее 15 м3.

5.3. Подраздел «Система водоотведение» Предусмотреть автономную систему водоотведения.

5.7. Подраздел «Технологические решения»

Раздел 6 «Проект организации строительства»

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечения пожарной безопасности»

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

1.3 Проведение экспертизы Промышленной безопасности у независимых экспертов.

1.4 Участие в подготовке пакета исходно-разрешительной

документации (ИРД) необходимой для успешной регистрации экспертизы в государственных органах

1.5 Организацию под строительство площадки реагентов производит

ООО «Стальинтек-Комсомольск» хоз. способом.

  - Строительство площадки реагентов в соответствии с проектом под ключ.

Основные параметры конструкции площадки:

- Длина 90 м;

-Ширина 22 м ;

- Установка пожарной сигнализации;

- Напольное покрытие по всей площадке «Бетонное» с гидроизоляцией;

- Осветительные приборы по периметру площадки;

Получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности;

Климатические условия;

- Согласно СП 131.13330.2012;

- Площадка строительства расположена на территории города Комсомольска на Амуре Хабаровский край;

- Нормативное значение ветрового давления 0,38 кПа (38 кг/м2) для III ветрового района согласно СП 20.13330.2016;

- Расчетное значение веса снегового покрова -2,4 кПа (240 кг/м2) согласно СП 20.13330.2016;

- Климатический район строительства

Изготовление и монтаж конструкций производить

в соответствии с требованиями

### - ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические             условия;

- СП 16.13330.2017    СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ;

-  СП 70.13330.2012 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ;

- СП 72.13330.2016 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ;

### - ГОСТ 12.3.005-75 Работы окрасочные. Общие требования безопасности;

- СП 28.13330.2017 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

## 4. Срок выполнения всех работ согласно данного ТЗ- не более трех месяцев.

5. Участие во вводе в эксплуатацию склада реагентов

Заказчик

Директор

ООО «Стальинтек-Комсомольск»

Васильев Д.В. __________________