Техническое задание на обследование фундамента в целях выявления причины подтопления:

1. Наименование объекта: «МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "ЧАСЦОВСКИЙ" (МБУК КДЦ "ЧАСЦОВСКИЙ) адрес:143060, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВО ГОРОД, ЧАСЦЫ ПОСЕЛОК, 19».

2. Заказчик: ИП Сметанникова Л.В.

3. Проектная организация: ИП Сметанникова Л.В.

4. Стадия проектирования: проектная документация + рабочая документация.

5. Сложность инженерно-геологических условий участка изысканий: II категория.

Объёмы и методика выполнения работ

Осуществить проходку шурфов, с целью определения типов, геометрических характеристик и состояния фундаментов под несущими стенами и колоннами здания и оценки состояния грунтов оснований. Провести бурение из шурфов скважин с отбором проб грунтов. Выполнить комплекс лабораторных исследований грунтов по определению их физико-механических свойств. Выполнить комплекс работ по определению прочностных характеристик материалов фундаментов неразрушающими методами. Отобрать образцы грунта из шурфов и определить физико-механические свойства грунтов, непосредственно подстилающих подошву фундаментов. Оценить несущую способность грунтов основания. Оценить давление под подошвой фундаментов здания.

Количество шурфов – 2 шт. по 10 м.

По окончании буровых работ предусматривается:

а) ликвидация всех пройденных выработок путём их обратной засыпки грунтом;

б) ликвидация мест загрязнения почвы от ГСМ.