УТВЕРЖДАЮ

Директор АО Свинокомплекс Красноярский

____________________ Е.В. Лазарев

«___»__________ 2023 г.

Техническое задание на проектирование

Предмет тендера: проектирование и подбор необходимого оборудования для камер интенсивного охлаждения и доохлаждения мяса на кости в действующем цехе убоя АО «Свинокомплекс Красноярский» без проведения реконструкции камер.

| № п/п | Перечень основных сведений и требований | Данные по проектируемому объекту |
| --- | --- | --- |
|  | Производительность в смену | Не равномерно, от 800 до 1500 голов в смену |
|  | Количество мяса в парном состоянии, проходящее через камеру интенсивного охлаждения | Не равномерно от 80 тонн до 158 тонн |
|  | Средний вес туши, поступающей в камеру интенсивного охлаждения, кг | В камеру интенсивного охлаждения поступают неравномерно и туши (крестьянского забоя) весом от 70 до 110 кг, так и полутуши весом от 35 до 55 кг |
|  | Толщина шпика, мм | Неравномерно от 25 до 50 мм |
|  | Порода | Скрещение 3х пород: крупно-белая (йоркшир)+ ландрас +дюрок |
|  | Потери при полном цикле охлаждения (результат проектирования), не более | 1,5 % (шоковое охлаждение+доохлаждение+хранение. Общее время - не более 27 часов) |
|  | Камера интенсивного охлаждения | Время прохождения в камере не более 90 минут |
|  | Камеры доохлаждения и хранения | Время доохлаждения до температуры +4С не более 12 часов. В камерах осуществляется доохлаждение и хранение. |
|  | Сроки сдачи результата проектирования | Март 2023 год |

На предприятии уже имеются камера интенсивного охлаждения с подвесными путями и камеры доохлаждения с подвесными путями, оснащены холодильным оборудованием. Общие данные по камерам,  установленному холодильному оборудованию представлены в таблице. Обязательное условие для проектирования - необходим  выезд на объект с целью проведения обследования действующего оборудования, помещений и принятия решения о возможности  использования действующего оборудования.

Результатом проектирования должно быть:

-  перечень необходимого оборудования (без проведения реконструкции действующих камер) для обеспечения необходимых требований: потери при полном цикле охлаждения – не более 1,5%, время доохлаждения до температуры +4С в камерах доохлаждения – не более 12 часов, хранение. Общее время (шоковое охлаждение+доохлаждение+хранение – не более 27 часов)

- расчеты по холодопроизводительности и характеристики оборудования, подтверждающие обеспечение потерь при охлаждении

- чертежи с размещением оборудования.

| Данные для проектирования |
| --- |
| Общие данные по помещениям | Характеристики продукта |
| № пом. | Наименование помещения | Тем-ра воздуха в камере, °C | Относит. влажность в камере, % | Габаритные размеры камеры | Наименование поступающего продукта | Емкость камер, туш/полутуш | Суточный грузооборот, т | Температура продукта, ОС | Продолжит. обработ., час | Параметры установленного оборудования |
|  |  |  |  | Площадь, м2 | Высота, м |  |  |  | Вход | Выход |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Камера интенсивного охлаждения | Параметры для проектирования и подбора оборудования | 172,8 | 5,5 | Туши и полутуши | - | От 80 до 158 тонн | +42 | Параметры для проектирования и подбора оборудования | Не более 90 минут | HSN 7471-75 (4шт) AU.s -6шт HSN 7471-75 (2 шт) DVS-p-946310-5шт. | - |
| 2 | Камера охлаждения и хранения полутуш | Параметры для проектирования и подбора оборудования | 71,8 | 4,2 | Туши и полутуши | 160 туш или 320 полутуш | 17,5 | По ТЗ поставщика | -1,5..+4 | Доохлаждение не более 12ч, хранение не более 27 часов | HGX8/2470 -4s (3шт), агрегат на базе 2-х поршневых компрессоров Bitzer (1 шт) DVS-p-626310 -12 шт., воздухоохладители двухпоточные (6 шт) | Камеры доохлаждения между друг другом разделены только шторами ПВХ, капитальных дверей между камерами нет |
| 3 | Камера охлаждения и хранения полутуш | Параметры для проектирования и подбора оборудования | 70,9 | 4,2 | Туши и полутуши | 160 туш или 320 полутуш | 17,5 | По ТЗ поставщика | -1,5..+4 | Доохлаждение не более 12ч, хранение не более 27 часов |  |  |
| 4 | Камера охлаждения и хранения полутуш | Параметры для проектирования и подбора оборудования | 70,9 | 4,2 | Туши и полутуши | 160 туш или 320 полутуш | 17,5 | По ТЗ поставщика | -1,5..+4 | Доохлаждение не более 12ч, хранение не более 27 часов |  |  |
| 5 | Камера охлаждения и хранения полутуш | Параметры для проектирования и подбора оборудования | 70,9 | 4,2 | Туши и полутуши | 160 туш или 320 полутуш | 17,5 | По ТЗ поставщика | -1,5..+4 | Доохлаждение не более 12ч, хранение не более 27 часов |  |  |
| 6 | Камера охлаждения и хранения полутуш | Параметры для проектирования и подбора оборудования | 70,9 | 4,2 | Туши и полутуши | 160 туш или 320 полутуш | 17,5 | По ТЗ поставщика | -1,5..+4 | Доохлаждение не более 12ч, хранение не более 27 часов |  |  |
| 7 | Камера охлаждения и хранения полутуш | Параметры для проектирования и подбора оборудования | 70,9 | 4,2 | Туши и полутуши | 160 туш или 320 полутуш | 17,5 | По ТЗ поставщика | -1,5..+4 | Доохлаждение не более 12ч, хранение не более 27 часов |  |  |
| 8 | Камера охлаждения и хранения полутуш | Параметры для проектирования и подбора оборудования | 70 | 4,2 | Туши и полутуши | 160 туш или 320 полутуш | 17,5 | По ТЗ поставщика | -1,5..+4 | Доохлаждение не более 12ч, хранение не более 27 часов |  |  |
| 9 | Камера охлаждения и хранения полутуш | Параметры для проектирования и подбора оборудования | 72 | 4,2 | Туши и полутуши | 160 туш или 320 полутуш | 17,5 | По ТЗ поставщика | -1,5..+4 | Доохлаждение не более 12ч, хранение не более 27 часов |  |  |
| 10 | Камера охлаждения и хранения полутуш | Параметры для проектирования и подбора оборудования | 73,6 | 4,2 | Туши и полутуши | 160 туш или 320 полутуш | 17,5 | По ТЗ поставщика | -1,5..+4 | Доохлаждение не более 12ч, хранение не более 27 часов |  |  |

Схематическое изображение камеры интенсивного охлаждения и камер доохлаждения представлены на чертеже (Приложение 1 к Техническому заданию). Обозначение помещений на чертеже:

Помещение 92- камера интенсивного охлаждения с подвесными путями

Помещение 95 – холодильно-компрессорный цех где размещено оборудование системы холодоснабжения

Помещение 96 – коридор, выход из камеры интенсивного охлаждения

Помещения 100-108 – камеры доохлаждения и хранения (вход в камеры доохлаждения из помещения 96 по помещению 99; выход из камер доохлаждения и хранения по помещению 98 на отгрузку в помещение 68)

| Заместитель директора по первичной переработке |  | Еремичева Ю.Г. |
| --- | --- | --- |