ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Блочно-модульная котельная, расположенная на ЗУ с кад. №67:01:0010105:18 
по адресу: Смоленская обл., г. Велиж, ул. Володарского, уч. 13А»

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование проектируемого предприятия, здания, сооружения | Блочно-модульная котельная |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Сроки начала и окончания строительства | 2023 г. |
| 4 | Мощность предприятия | Установленная мощность 4.0 МВт |
| 5 | Основание для проектирования | Договор |
| 6 | Область, район, пункт и площадка строительства | Смоленская обл., г. Велиж, ул. Володарского, уч. 13А |
| 7 | Наименование заказчика | ООО «СБК» |
| 8 |  |  |
| 9 | Вид проектирования | Индивидуальная разработка |
| 10 | Стадийность проектирования | П, с комплектом рабочих чертежей |
| 11 | Разбивка на очереди, выделение пусковых комплексов | Не требуется |
| 12 | Режим работы предприятия | Круглосуточно в течение отопительного сезона |
| 13 | Категория потребителя по надежности теплоснабжения | Вторая |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14 | Основные технологические требования | Установленная тепловая мощность котельной – 3,44 Гкал/ч (4,0 МВт): Системы теплоснабжения двухтрубная. Схема подключения системы отопления – зависимая. Котельная без постоянного присутствия обслуживающего персонала с передачей сигналов об авариях посредством SMS-сообщений. Предусмотреть БМК полного заводского изготовления. БМК выбрать на основе конъюнктурного анализа и согласовать с Заказчиком Подключение сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, тепловые сети) выполнить в соответствии с соответствующими техническими условиями. Границы проектирования сетей инженерно-технического обеспечения – в соответствии с Техническими условиями. |
| 15 | Параметры теплоносителей | Теплоноситель для системы отопления – вода с параметрами: - температурный график – 95/70 0С; - давление в подающем трубопроводе – 6.0 кгс/см2; - давление в обратном трубопроводе – 2.0 кгс/см2. |
| 16 | Состав проектной документации | Раздел 1. Пояснительная записка. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения. Раздел 4. Конструктивные решения. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 1. Система электроснабжения. Подраздел 2. Система водоснабжения. Подраздел 3. Система водоотведения. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Подраздел 6. Система газоснабжения. Раздел 6. Технологические решения. Раздел 7. Проект организации строительства. Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды" Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 17 | Исходные данные, передаваемые Заказчиком | Градостроительный план земельного участка; Технические условия: - на подключение к электрическим сетям, - на подключение к тепловым сетям, - на подключение к сетям газоснабжения, - на подключение к сетям водоснабжения, - на подключение к сетям водоотведения. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на участке строительства (не старше 3-х лет); Отчет по инженерно-геологическим изысканиям на участке строительства (не старше 3-х лет); Отчёт по инженерно-экологическим изысканиям (не старше 3-х лет); Химанализ исходной воды; Паспорт блочно-модульной котельной; Иная документация при необходимости. |
| 18 | Особые условия строительства | Нет |
| 19 | Способ строительства | Подрядный |
| 20 | Согласование проекта | Проект согласовывает Заказчик при участии Проектировщика. Счета за согласование оплачивает Заказчик. |
| 21 | Количество экземпляров проектной документации передаваемой Заказчику | Три на бумажном носителе, один на электронном в формате pdf. |