СВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости

Реконструкция ул. Березовая, пр. Победы до ул. Комсомольская в г. Долинск 
Этап 2: Капитальный ремонт на участке от моста через р. Эверон до училища

| № п/п | Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замечания по сметной стоимости |  |  |
|  | Замечание по порядку пересчета сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен |  |  |
|  | Применить соответствующие индексы на перевозку | Локальные сметные расчёты | П. 45 Методики 421/пр, письмо Минстроя России от 27.11.2022 №63135-ИФ/09, форма №1 локального сметного расчета (сметы) для базисно-индексного метода с применением индекса к СМР |
|  | Замечания по сводному сметному расчету |  |  |
|  | Перечень затрат по ССРСС уточнить совместно с застройщиком (техническим заказчиком), в дополнение к пункту 18.8 Задания на проектирование от 16.02.2021 (приложение№ 1 к МК от 16.02.2021 № 0161300006320000303. | Раздел 9 СМ, ССРСС | Уточнение затрат по ССРСС |
|  | При расчёте норматива затрат на строительство временных зданий и сооружений не учтена глава 1 ССРСС | Глава 8 ССРСС | П. 25 Методики 332/пр |
|  | Норматив затрат на осуществление строительного контроля определить от итогов глав 1-9 ССРСС в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468, пунктом 167 Методики №421/пр. | Глава 10 ССРСС | П. 167 Методики №421/пр. |
|  | По п. 18, 19 ССРСС представить обоснование затрат (документальное обоснование тарифа на утилизацию) | П. 18, 19 ССРСС |  |
|  | Замечания по объектным и локальным сметным расчетам |  |  |
|  | Форма локальных сметных расчётов не соответствуют приложению № 2 форме №1 локального сметного расчета (сметы) для базисно-индексного метода с применением индекса к СМР | Локальные сметные расчеты | Приложение №2 Методики 421/пр (форма №1 локального сметного расчета (сметы) для базисно-индексного метода с применением индекса к СМР |
|  | В локальных сметных расчётах исключить применение понижающего коэффициента к сметной прибыли 0,85 (в ЛСР не применяются повышающие коэффициенты к ЗП 1,15 и ЭМ 1,25) | Локальные сметные расчёты | П. 16 Методики 774/пр |
|  | ЛСР 01-01-02 Демонтаж существующих элементов (101,84/1629,46 тыс. руб.) По п. 1,2 разночтение объёмов по двум позициям суммарно учтен демонтаж труб 32,8+19=51,8 м, по ВОР 9демонтаж труб диам. 400 мм и 500 мм всего – 32,8м). Внести коррективы в ЛСР и ВОР | ЛСР 01-01-02 | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | П. 6 исключить (не обосновано ВОР) | - //- | П. 35 Методики №421/пр |
|  | ЛСР 02-01-01 Земляные и планировочные работы (73,79/1180,60 тыс. руб.) По п. 2, 10 завышена длина перемещения (в смете учтено перемещение 10+100=110 м, по ВОР -100 м, учесть к=9) | ЛСР 02-01-01 | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | ЛСР 02-01-03 Дорожная одежда (1646,27/26340,34 тыс. руб.) нормативы сметной прибыли принять в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли...», утв. приказом Минстроя РФ от 21.12.2020 №774/пр с учётом изменений (приказы Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр, от 21.12.2020 №812/пр ,636/пр | ЛСР 02-01-03 | Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли...», утв. приказом Минстроя РФ от 21.12.2020 №774/пр |
|  | По п. 8 разночтение объёмов (в смете2244 м, по ВОР - 3617 м2); - по п.9, 10 разночтение объёмов | - //- | П. 35 Методики №421/пр |
|  | ЛСР 02-01-04 Устройство тротуара (396,59/6345,41 тыс. руб.) нормативы сметной прибыли принять в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли...», утв. приказом Минстроя РФ от 21.12.2020 №774/пр с учётом изменений (приказы Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр, от 21.12.2020 №812/пр ,636/пр | ЛСР 02-01-04 | Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли...», утв. приказом Минстроя РФ от 21.12.2020 №774/пр |
|  | По п. 3 завышен объём, исключить к=5, применить расценку ФССЦ-02.2.05.04-1617, завышение на 2,38 млн. руб. с учётом НДС | - //- | П. 35 Методики №421/пр |
|  | ЛСР 02-01-05 Мероприятия водоотведения (921,26/14740,21 тыс. руб.) По п. 4 применить расценку на разработку грунта экскаваторами с погрузкой в автомобили -самосвалы | ЛСР 02-01-05 | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | По основанию под лотки: - по п.7,8 применить расценку ФЕР08-01-002-02; - По п. 9 завышена стоимость щебня, применение марки щебня М 1000 не обосновано проектом, рекомендуется применить расценку ФССЦ-02.2.05.04-1617 | - //- | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | По п. 22, 23 разночтение объёмов | - //- | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | По п.35 завышена стоимость щебня, применение марки щебня М 1000 не обосновано проектом, рекомендуется применить расценку ФССЦ-02.2.05.04-1617 | - //- | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | По монтажу ФОПС: - по п. 36, 43 применить расценку ФЕР23-03-001-08 с заменой материалов по проекту согласно технологии работ, одновременно п. 47 исключить | - //- | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | По п. 44 уточнить материал крышки, применить соответствующую расценку | - //- | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | По п. 49 применить расценку ФЕРи37-01-001-05 | - //- | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | П. 51 исключить (не обосновано СВОР) | - //- | П. 35 Методики №421/пр |
|  | По п. 52 уточнить объём (не соответствует количеству -6шт.0, также обосновать СВОР вес и объём пескоулавливающего колодца | - //- | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | По п. 74, 76 обосновать уплотнение грунта в объёме 900+1130 м3 только пневмотрамбовками), учесть уплотнения механизированным способом | - //- | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | ЛСР 04-01-02 Наружное освещение (335,60/5366,18 тыс. руб.): ЛСР перенести в главу 7 ССРСС, присвоить номер 07-01-03 | ЛСР 04-01-02 | П. 152 Методики №421/пр, |
|  | По п. 14 выполнить корректный расчёт надбавки к бетону (расчёт к объёму в плотном теле) | - //- | П. 4 приложения 15 ОП ФССЦ 81-01-2001 |
|  | По п. 15 вес закладной фундамента обосновать СВОР | - //- | П. 35 Методики №421/пр |
|  | по п. 29 уточнить объём (в смете 1 штх50 м, по проекту 75штх1 м, т.е. 75/50 шт. | - //- | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | ЛСР 05-01-01 Устройство сетей связи (44,79/716,57 тыс. руб.): - по разд. 1 учесть корректное наименование раздела Земляные работы По п. 12 исключить (учтено расценкой на укладку труб по ФЕР34-02-003-01 | ЛСР 05-01-01 | П. 12, 35 Методики №421/пр, состав работ по ФЕР34-02-003-01 |
|  | П. 16-20 обосновать (к чему это относится) | - //- | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | По п. 23 применить расценку на разработку грунта экскаваторами с погрузкой в автомобили -самосвалы | - //- | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | П. 238 исключить (учтено п. 27 расценкой ФЕР01-02-061-02) | - //- | П. 12, 35 Методики №421/пр, состав работ по ФЕР01-02-061-02 |
|  | По п. 29, 31 монтаж муфт учесть расценкой ФЕРм10-06-028-04 (стоимость муфт учтена расценкой) |  |  |
|  | ЛСР 06-01-01 Сети водоснабжения (921,26/14740,21 тыс. руб.) Объёмы земляных работ обосновать СВОР | ЛСР 06-01-01 | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | По п. 36 ,37 обосновать СВОР демонтаж труб в непроходных каналах | - //- | П. 12, 35 Методики |
|  | Дать пояснение, где учтены мероприятия по перевозке демонтируемыхз труб, внести коррективы в СВОРи ЛСР | - //- | П. 12, 35 Методики |
|  | ЛСР 07-01-01 Благоустройство территории (921,26/14740,21 тыс. руб.) По п. 1 применить расценку ФЕР27-07-015-02 | ЛСР 07-01-01 | П. 12, 35 Методики №421/пр |
|  | В составе материалов корректировки сметной документации учесть изменения по результатам отработки замечаний экспертизы к проектным решениям, представить запрашиваемые материалы, доработанные ведомости объемов работ и корректирующую записку по сметной документации с необходимой информацией по изменённым объёмам (дать ссылки на замечания, на чертежи и т.д., за подписью ГИПа и исполнителя). |  |  |
|  | Исп. Ким И.Н E-mail: i.n.kim@sakhalin.gov.ru Телефон: 8 (4242) 433-677 |  |  |