«Согласовано»

Директор по строительству

и реконструкции

___________________

«_____»___________________2013г.

Техническое задание

на проектирование системы пожаротушения  помещений по адресу

Общие положения

Техническое задание, является частью документации проводимой закупки услуг.

Задание является перечнем работ необходимых для выполнения проектирования системы пожаротушения на мансардном этаже эксплуатируемого здания Детской клиники

Участником закупки предоставляется коммерческое предложение, в котором указываются сведения об участнике, расчёт стоимости, так же прикладывается смета на оказание услуг, содержащая описание видов работ, их объемные и стоимостные показатели. Описание видов работ, их объемные показатели должны соответствовать настоящему техническому заданию. Участник закупки предоставляет календарный план производства работ. Все расходы, связанные с выполнением работ, а так же согласования проектной документации, транспортные расходы, все налоги и обязательные платежи должны быть включены в стоимость работ. Коммерческое предложение должно быть действительно в течение 2-и месяцев со дня окончания приёма предложений.

- Общая характеристика объекта

1.1. Месторасположения объекта:

г. Москва,

1.2. Цель работ

- проведение работ по проектированию  раздела системы пожаротушения на мансардном этаже клиники.

- согласование с  МЧС.

1.3. Назначение объекта:

1.3.1. Нежилое, лечебно-санитарное, здание используется под размещение детской клиники.

1.4. Основные технико-экономические показатели

Общая площадь вновь устраиваемых помещений:

- мансардный этаж 439 м2

1.5. Исходная документация.

·         Планировки мансарды, утвержденные Заказчиком.

·

1.6. Сроки начала и окончания проектирования:

Начало работ: 30.04.2013 г.

Окончание работ: 30.05.2013 г.

- Общие требования к Исполнителю

2.1. Наличие опыта выполнения работ по предмету закупки не менее 3 лет;

2.2. Наличие специалистов соответствующей квалификации;

2.3. Наличие действующего на момент выполнения работ свидетельства о допуске на работы по подготовке проектной документации, по предмету закупки;

2.4.   Наличие действующего на момент выполнения работ свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, по предмету закупки;

2.5.   Наличие сертификации по системе менеджмента качества на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008, по предмету закупки;

2.6.   Наличие опыта выполнения проектно-изыскательских работ, аналогичных предмету закупки, за последний год:

·         не менее одного;

2.7.   Выполнение нормативных мероприятий, регламентированных действующим законодательством РФ.

3.      Требования к Исполнителю при проведении работ

3.1. Исполнитель проводит регистрацию изменений в инвентаризационной технической документации в территориальных органах технической инвентаризации.

3.2. Исполнитель обеспечивает согласование проектной документации в установленном законом порядке в органах государственного надзора.

3.3. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий договора подряда на выполнение проектных и ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

3.4. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

3.5. Исполнитель по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

4.       Основные требования к выполнению работ.

4.1. Требования к выполнению работ определяются следующими нормативными и техническими документами:

Федеральный закон от 22.07.08 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ».

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности».

СП	5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования».

СП6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности».

СП10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД. Требования пожарной безопасности».

СНиП   2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97 «Пожарная  безопасность зданий и сооружений».

5.     Содержание работ и общие требования

5.1. Техническое заключение.

Требования к содержанию:

в текстовой части

а) общая пояснительная записка.

5.2. Проектная документация

5.2.1.

а) Общая часть

б) перечень и характеристики защищаемых помещений

в) Назначение  автоматической установки пожаротушения

г) Подробное описание решений принятых в проекте, чертежи, учитывающие  ориентировочное положение инженерных систем и планировок. Решения  также должны учитывать существующую в здании систему порошкового  пожаротушения.

д) Раздел  по монтажу электрических сетей, кабельные трассы и проч.

е) Решения по размещению оборудования

ж) Электропитание

з) Заземление

и) Мероприятия по охране труда и техники безопасности

к) Техническое обслуживание  и содержание  автоматической установки пожаротушения.

л)  заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительными регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации здания и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий

6.       Требования к качеству проектной документации.

6.1. Проектная документация должна соответствовать требованиям действующих законодательства и нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации объектов.

6.2. Проектная документация должна соответствовать требованиям, которые заданы в других проектных решениях по данному объекту на предыдущих стадиях и уровнях принятия проектных решений.

Проектная документация должна соответствовать новейшим достижениям отечественной и зарубежной науки и техники.

6.3. Проектная документация должна:

·         иметь объем информации о проектируемом объекте, необходимый и достаточный для использования при проведении экспертизы, финансировании работ, выполнении строительно-монтажных работ, работ по вводу объекта в эксплуатацию.

·         таким образом, чтобы смысл изложения проектного решения в документации (условные изображения (сокращения), обозначения, символы и т. п.) должен быть однозначно определен (исключать толкования) как для проектировщика, так и для пользователей проектной документации.

7.       Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

7.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, настоящим Техническим заданием, законодательством Российской Федерации.

7.2. Еженедельно Исполнитель направляет Заказчику отчет о выполненных работах в соответствии с утвержденным планом-графиком.

7.3. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

7.4.  Исполнитель обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, стандартов, технических условий, технических регламентов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания  сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

7.5.   Проектная документация выполняется Исполнителем и передается Заказчику в двух видах:

- на бумажном носителе – 4 экземпляра;

- в электронном виде:

·       графическая часть (чертежи, планы, схемы, узлы) в форматах dwg;

·       текстовая часть в формате doc.

7.6. По завершению выполнения работ Исполнитель готовит и передает Заказчику проектную документацию на бумажном носителе полностью оформленной с оттиском оригинальной печати исполнителя, и подписанную в соответствии с «Регламентом подписей на проектной документации» Исполнителя.