| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1. | Наименование проектируемого объекта | «Капитальный ремонт систем внутреннего противопожарного водопровода в зданиях Литер А Блок 1,2,3,4 на территории ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Бориса Алексеева, д. 57. |
| 1.2. | Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
| 1.3. | Исполнитель | Определяется по результатам запрос котировок в электронной форме |
| 1.4. | Основание для проектирования | Техническое задание |
| 1.5. | Сведения об участке проектирования: |
| 1.5.1. | Адрес объекта: | 414041, г. Астрахань, ул. Бориса Алексеева, д. 57. |
| 1.5.2. | Административный округ: |  |
| 1.5.3. | Район: | Кировский район |
| 1.5.4. | Абонент | - |
| 1.5.5. | Границы работ | 414041, г. Астрахань, ул. Бориса Алексеева, д. 57. |
| 1.5.6. | Существующие землепользователи (для согласования с ним проектно-сметной документации) | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
| 1.5.7. | Особые условия проектирования | Не требуется |
| 1.6. | Принадлежность проектируемого объекта | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
| 1.7. | Цель проектирования | Капитальный ремонт систем внутреннего противопожарного водопровода в зданиях Литер А Блок 1,2,3,4 на территории ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Бориса Алексеева, д. 57. |
| 1.8. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.9. | Необходимость выделения этапов строительства (пусковых комплексов) и их состав | Не требуется |
| 1.10. | Необходимость разработки вариантов проектных решений | Не требуется |
| 1.11. | Сроки начала и окончания проектирования объекта | Начало: с даты заключения контракта. Окончание: 6 месяцев с даты заключения контракта. |
| 1.12. | Источник финансирования проектирования | Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи В Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (обеспечение противопожарной безопасности) 854 0909 01Б0010510 244 000001 |
| 1.13. | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 1.14. | Предельная стоимость ремонтных работ | В соответствии с проектно-сметой документацией |
| 1.15. | Наименования комплекса работ | 1. Обследование существующей системы внутреннего противопожарного водопровода (далее - ВПВ); 2. Разработка предпроектной документации по капитальному ремонту ВПВ; 3. Согласование предпроектной документации по капитальному ремонту ВПВ Заказчиком; 4. Разработка проектно-сметной документации; 5. Согласование проектно-сметной документации. 6. Получение положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости. |
| 1.16. | Цель оказания комплекса работ | 1. Капитальный ремонт системы ВПВ для обеспечения надежного функционирования; 2. Приведение ВПВ к действующим стандартам нормативно-технической документации и правилам. 3. Восстановление исполнительной документации ВПВ |
|  | 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |
| 2.1. | Исходные данные | Литер А блок 1 -длина - 126,08_ м, ширина – 13,84 м, высота - 18 м. Литер А блок 2 -длина – 36,92 м, ширина – 13,83 м, высота – 6,5 м. Литер А блок3 -длина – 48,09 м, ширина – 12,55 м, высота – 9,6 м. Литер А блок4 -длина – 31,88 м, ширина – 41,41 м, высота – 9,0 м. Общая площадь зданий – 12706,1 м2 Этажей здания: 5 этажей |
|  | 3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 3.1 | Цель проектно-сметных работ: |
| 3.1. | Состав проектной и рабочей документации | Раздел: «Проектно-сметная документация»: Проектно-сметная документация должна содержать - ПЗ «Пояснительная записка»; - ПЗУ «Схема планировочной организации земельного участка» в рамках реконструкции противопожарного водопровода (замена ввода водопровода); - ИОС 5.1. «Система электроснабжения» (в объеме капитального ремонта противопожарного водопровода); -ИОС 5.2. «Система водоснабжения» (в объеме капитального ремонта противопожарного водопровода); - ПОС «Проект организации строительства» (в объеме капитального ремонта противопожарного водопровода); - СМ «Сметная документация». Раздел - ОТС «Обследование инженерно-технического состояния инженерных сетей» в объеме необходимом для разработки проектно-сметной документации в части работ по капитальному ремонту внутреннего противопожарного водопровода. |
| 3.2. | Требования к техническим решениям при проектировании и выполнении монтажных и пуско-наладочных работ. | Технические решения предварительно согласовываются Подрядчиком с Заказчиком. Технические решения должны отвечать следующим требованиям: 1. Должны быть направлены на совершенствование систем и установок безопасности учреждения. 2. При проектировании руководствоваться следующими нормативными документами: - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ N 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 1 декабря 2021 года. - СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты «ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД» Нормы и правила проектирования. - СП 484.1311500.2020 «СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ» Нормы и правила проектирования. - СП 485.1311500.2020 «УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ» Нормы и правила проектирования. - СП 486.1311500.2020 «ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИСТЕМАМИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» Требования пожарной безопасности. |
| 3.4. | Основные требования к разработке проектной документации | 1. На основании заключения по результатам предпроектных работ и согласованных решений Заказчиком выполнить разработку проектной документации с учетом технических рекомендаций: - Все монтируемое оборудование должно быть сертифицировано в области пожарной безопасности. - На каждом вводе должна быть установлена вводная электрифицированная задвижка с ручным приводом. - Для компенсации утечек и поддержания давления в системе в дежурном режиме установить жокей насос, давление которого выбрать исходя из минимального требуемого давления перед самым удаленным спринклером. - На коллекторах установки должны быть установлены отсечные дисковые затворы, позволяющие осуществлять ремонт любого из насосных агрегатов или обратных клапанов. - Соединительные элементы коллекторов насосной установки выполнить бессварными соединениями. - Все запорные механизмы (ручные дисковые затворы) должны обеспечивать визуальный и автоматический контроль открытого и закрытого положения запорного органа. - Сигнализаторы давления (датчики давления) должны обеспечивать диапазон регулировки от 0,15 Мпа до 1,4 Мпа и максимальное рабочее давление 1,6 МПа. - Каждый пожарный шкаф должен быть укомплектован клапаном пожарным запорным с соединительной головкой, рукавом пожарным напорным с присоединенным к нему пожарным стволом, и огнетушителями. - Аппаратура управления должна обеспечивать контроль всех линий связи на обрыв и короткое замыкание (включая силовые линии от шкафа управления до всех электроприводов насосной станции пожаротушения). - Аппаратура управления должна обеспечивать возможность контроля и управления переферийного оборудования, не входящим в состав насосной установки (электрофицированная задвижка, клапан дренчерной завесы, световых табло и прочее). - Аппаратура управления должна обеспечивать контроль основного и резервного электровводов и расшифровку возникающих неисправностей. - Аппаратура управления должна обеспечивать возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки (насосов). - Аппаратура управления насосной станции пожаротушения должна интегрироваться в общую систему пожарной безопасности объекта. - Все приборы, применяемые в установке пожаротушения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 53325-2012. 2. Все проектные решения, в том числе основные планировочные и функциональные решения раздела, выбор производителя оборудования, материалы, принципиальные схемы предварительно должны быть согласованы с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и службой безопасности объекта. 3. Проектно-сметная документация должна быть в полном объеме и соответствовать всем нормативно-техническим требованиям, в том числе быть достаточным при проведении государственной экспертизы, бюджетном финансировании и проведении монтажных работ. |
| 3.5 | Требования к составлению и оформлению сметной документации | Сметная документация должна быть разработана на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр) в Сметно-нормативной базой ФЕР-2020 введена в действие с 31 марта 2020 года приказом Минстроя России от 26.12.2019 г. № 876/пр, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов с пересчетом в текущие цены индексами, рекомендованными Минрегион России на момент составления сметной документации на комплекс работ. Сводный сметный расчет предоставить в двух уровнях цен: базисном и текущем. |
| 3.6. | Особые условия к разработке проектно-сметной документации | 1. Предусмотренные в проекте решения должны быть приняты без изменения конструктивной схемы и строительного объёма здания. 2. В случае необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Исполнитель руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика. 3. Принятые в документации решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 4. Каждый пожарный шкаф должен быть укомплектован в соответствие НПБ клапаном пожарным запорным с соединительной головкой, рукавом пожарным напорным с присоединенным к нему пожарным стволом, и огнетушителями. Кроме того, каждый пожарный шкаф должен быть снабжен кнопками ручного пуска пожарных насосов. 5. Исключить использование и прохождение труб противопожарного водопровода в помещениях серверных, кроссовых и электрощитовых. 6. Трубопроводы системы водяного пожаротушения выполнить из труб из стеклонаполненного полипропилена. |
| 3.7. | Требование к разработке сметной документации | Включить в сметную стоимость все необходимые затраты согласно требованиям законодательства РФ. В сводный сметный расчет включить затраты на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, затраты на пусконаладочные работы (вхолостую). |
| 3.8. | Особые условия | Подрядчик согласовывает проектно-сметную документацию со всеми необходимыми службами, эксплуатирующими органами, с Заказчиком. Проведение государственной экспертизы проектной документации (в объеме капитального ремонта внутреннего противопожарного водопровода) в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта, в экспертной организации осуществляется за счет Подрядчика. Разработка рабочей документации (далее РД) на основании ПСД, прошедшей экспертизу. В состав РД включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации. |
|  | 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 4.1. | Количество экземпляров проектно-сметной документации выдаваемой Заказчику | 1. Проектная-сметная и рабочая документация должна быть представлена в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде в формате «xml», «pdf», «dwg». 2. Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 года за №190-ФЗ и Постановления от 16 февраля 2008 г. За №87, - а также в 1 экземпляре в электронном виде 3. При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р 21.101–2020. Прием-передача документации между Заказчиком и Подрядчиком производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Подрядчик оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений. |