ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку  рабочей документации  для строительства мойки легковых автомобилей

на два поста

| № | Наименование | Задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект проектирования | Разработка рабочей документации для строительства мойки легковых автомобилей на два поста в имеющемся помещении: 1 пост - портальная мойка - робот, 1 пост ручная мойка. Нахождение объекта - г. Ухта, Республика Коми. |
| 2 | Вид строительства | Реконструкция |
| 3 | Требуемые разделы проекта | -АР не нужен (разработан Заказчиком) -Конструкции железобетонные ( бетонная стяжка, кессон, водосборные лотки); -Отопление и вентиляция ; -Водоснабжение и водоотведение (внутреннее и внешнее); -Электроснабжение и электроосвещение; -Энергоэффективность; -Организация доступа инвалидов; -Перечень мероприятий по охране окружающей среды; -Проект организации строительства ПОС; -Расчет тепла и топлива (для ТУ); -Расчет необходимой электрической мощности и необходимого количества воды (в виде справки) - для получения ТУ.; - Пожарная безопасность Другие разделы для прохождения согласования |
| 4 | Пояснения по разделам |  |
| 4.1. | Архитектурные решения | Стены из сэндвич панелей толщиной 60 мм. Наполнитель -PIR (пенополиизоцианурат) Каркас здания из легких металлоконструкций типа ЛСТК. В здании автомойки располагается 1 пост для мойки грузовых автомобилей (робот) и 1 пост для мойки легковых автомобилей (ручная бесконтактная мойки), ворота в здании с 2-х сторон (всего 4 ворот). В здании предусматривается два встроенных помещения для размещения оборудования автомойки – склад и компрессорная. Габариты мойки: Габариты мойки: ширина-10660 мм , глубина – 14880 мм. Вспомогательные помещения (склад, компрессорная): ширина – 9320 мм, глубина- 2240 мм Тип ограждений мойки : Металлический каркас по технологии ЛСТК , Cэндвич-панели – 60 мм (наполнитель PIR) Крыша односкатная – профлист (пол 2-ого этажа). Внутренняя перегородка между постами – сэндвич панели (наполнитель PIR). Внутренние перегородки не контактирующие с зоной мойки из влагостойкого КГЛ с обшивкой в 2 слоя и заполнением минераловатными плитами в качестве шумоизоляции. Ворота Промышленные подъемно-секционные – 4 шт . Устанавливаются на моечные посты. Устанавливает Заказчик. Размеры ворот уточняются Двери Металло-пластиковые: Между моечными постами: 2060*880 мм – 01 шт На склад: 2060*880 мм – 01 шт В компреcсорную : 2060 мм*880 мм – 01 шт В правое помещение : 2060 мм*880 мм – 01 шт В левое помещениие : 2060 мм*880 мм – 01 шт Противопожарные двери Окна Не предусматриваются Пол Моечный зал : Бетонная шлифованная армированная стяжка с наклоном в сторону бетонных лотков и кессона. На лотках и кессоне устанавливаются оцинкованные решетки. Пол в местах примыкания ворот к полу обогревается. |
| 4.2. | Конструкции железобетонные | Бетонная шлифованная армированная стяжка с наклоном в сторону бетонных лотков. Лотки соединены с бетонным кессоном с габаритами: Длина -10000 мм, ширина- 1000 мм, глубина – 1500 мм. На моечном посту –роботе устанавливается мойщик днища. По прочностным характеристикам плита должна выдерживать вес автомобилей до 5 т. |
| 4.3. | Водоснабжение и канализация | Водоснабжение. Ввод в техническое помещение здания диаметром 50 мм из трубы ПНД согласно схеме. Материал труб ХВС - полипропилен. Моечное оборудование. Гидравлическая система – открытого типа. Мойка осуществляется чистой водопроводной водой. Отвод воды в канализацию. Система очистки воды производительностью 120 л/ч – Фор-МА- 120. Один бетонный кессон для сбора загрязненной воды. Расположен между постами. Вода из кессона отводится самотеком по трубе во внешний колодец. Диаметр трубы 110 мм. Потолочная поворотная консоль на посту ручной мойки – 1 шт. Аппарат высокого давления без подогрева воды – 1 шт Портальная мойка - Робот Евротек - 1 комплект Пыле-водосос – 1 на каждый пост – 2 шт Пеногенератор с компрессором для подачи моющего средства на пост ручной мойки. Штора ПВХ, разделяющая посты – 1 шт Наружные сети в объем работ не входят и проектируются отдельно после получения ТУ на подключение объекта. Граница проектирования водоснабжения объекта до наружной задвижки на вводе в здание. Граница проектирования водоотведения до границы первого колодца на выпуске из здания. Гарантированный напор в точке подключения 25 м.вод.ст Наружное пожаротушение составляет 10 л/с и обеспечивается от существующих пожарных гидрантов на территории предприятия. |
| 4.4. | Вентиляция и отопление | Вентиляция Принудительная вытяжная вентиляция моечных постов Естественная вентиляция помещений склада и компрессорной Воздуховоды прямоугольного сечения. Отопление Централизованное отопление. Водяные регистры на моечных постах. Водяные стальные панельные радиаторы в помещении склада и компрессорной. Водяные тепловые завесы на 4 ворот. Тепловентиляторы Volkano на моечных постах. Температура воздуха в зоне мойки принята 5°С в соответствии с п. 6.10 СанПин 2.2.4.548-96 (в связи с экономической целесообразностью). |
| 4.5 | Электроснабжение | Светильники модели – светодиодные , IP65 Лампы светодиодные. Освещенность помещений не менее 150 люкс. |
| 4.6 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | Счета для получения справки о фоновых концентрациях и прочих данных для раздела ПМООС оплачивает заказчик. Запрос на получение справок готовит исполнитель. |
| 5. | Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ 35 календарных дней с момента заключения договора и передачи полного комплекта исходных данных. Подрядчик выдает готовые разделы проекта по мере готовности . |
| 6. | Исходные данные | ТУ на подключение к водоснабжению и канализации ТУ на подключение к электроснабжению Инженерно-геологические изыскания Топосъемка земельного участка в формате .DWG Инженерно-экологические изыскания Частные технические задания на системы составляются дополнительно в процессе работ (при необходимости). Планировка здания согласованная заказчиком. Справка о фоновых концентрациях и прочих данных для раздела ПМООС Типы отделки помещений и предпочитаемый материал по помещениям для пола, стен, потолка. |
| 7. | Требования к Рабочей документации, передаваемой Заказчику | Для согласования передается документация в электронном виде. Документация в электронном виде –в виде файлов формата: чертежи – AutoCAD (*.dwg; *.pdf), текстовые документы – MSOffise (*.doc, *.xls). |

Планировка здания