Приложение № 3

к Извещению о проведении закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной документации «Дооснащение инженерно-технических средств охраны площадки

1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по разработке проектной документации «Дооснащение инженерно-технических средств охраны площадки.

2. Количество выполняемых работ:

# Работы необходимо провести в объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Перечень принятых сокращений:

АКПП	–	автомобильный контрольно-пропускной пункт;

ЗИП	–	запасное имущество и принадлежности;

ИТСО	–	инженерно-технические средства охраны;

КПП	–	контрольно-пропускной пункт;

КСП	–	контрольно-следовая полоса;

ЛКПП	–	людской контрольно-пропускной пункт;

НСО	–	нетиповые изделия и материалы;

ПСД	–	проектно-сметная документация;

СК	–	система кабелепровода;

СО	–	средство обнаружения;

СОС	–	средство охранной сигнализации;

ССОИ	–	средство сбора и отображения информации;

СКУД	–	средство контроля и управления доступом;

СФЗ	–	система физической защиты;

СЭП	–	система электропитания;

ТВС	–	тревожно-вызывная сигнализация;

ТСО	–	технические средства охраны;

ЧЭ	–	чувствительный элемент.

# 3. Место выполнения работ: Работы выполняются на территории:

4. Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения контракта по 30 ноября 2023 г.

5. Общие сведения

5.1. Наименование работы «Дооснащение инженерно-технических средств охраны площадки.

5.2. Стадийность проектирования: Проектная документация.

5.3. В качестве исходных данных для проектирования использованы:

- материалы обследования объекта;

6. Цель и назначение разработки

6.1. Работа проводится для приведения в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 2017 года №646 «Об утверждении требований к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии Российской Федерации» периметра объекта.

6.2. Основные задачи выполняемых работ:

Периметр

- оборудовать технологическую коммуникацию (воздушную), пересекающую охраняемую полосу на участке № 13, протяженностью 126 метров вторым рубежом охранной сигнализации по линии, совпадающей с расположением существующего рубежа на поверхности земли;

- оборудовать вертикальные стены здания № 14 рубежом инженерных заграждений  из плоской АКЛ и двумя рубежами охранной сигнализации: первый рубеж СОС «Квартет-В», второй рубеж со стороны охраняемой территории – СОС «Optex»;

- оборудовать крышу здания № 14, выходящую на охраняемую территорию, вторым рубежом охранной сигнализации - микроволновым двухпозиционным СОС типа «Маска-М»;

- оборудовать зону над внутренним ограждением, включая ворота и калитку, на участке № 16 протяженностью 20 метров, рубежом охранной сигнализации - активным уличным инфракрасным двухпозиционным извещателем типа «Optex» и камерой охранного телевидения;

- оборудовать участок охраняемой полосы протяженностью 10 метров от ворот раздвижных АКПП2 до торца здания № 14, рубежом охранной сигнализации - активным уличным инфракрасным двухпозиционным извещателем типа «Optex»;

- оборудовать существующие шкафы участковые дополнительными концентраторами датчиков типа «КД16М», для подключения отдельными шлейфами существующих средств тревожно-вызывной сигнализации;

- оборудовать существующие и вновь устанавливаемые калитки, ворота во внутреннем ограждении средствами охранной сигнализации - датчиками положения открытия (закрытия) калиток (ворот) и средствами постовой связи;

-  существующие участковые шкафы с электронными блоками «Радиан-15МП» подключить к ССОИ «Цирконий»;

- оборудовать охраняемую полосу дополнительным рубежом инженерного заграждения в виде плоской АКЛ на существующем внутреннем ограждении длиной 5300 метров;

- оборудовать участки №№ 3-4, протяженностью 518 метров, внутренним ограждением из сетки ССЦП высотой 1,8 метра;

- оборудовать участок охраняемой полосы протяженностью 9,5 метров примыкающий к досмотровой площадке АКПП2 и участку № 1 сетчатым ограждением (сигнализационным) типа «СЗВ-1М» (для установки ЧЭ «Квартет-В») в продолжение существующего;

- оборудовать участок охраняемой полосы протяженностью 8,5 метров, примыкающий к досмотровой площадке АКПП2 и участку № 1, внутренним ограждением в продолжение существующего. Существующую калитку (для входа на тропу наряда) перенести на вновь устанавливаемое внутреннее ограждение;

- оборудовать в зоне АКПП2 и участка № 1 - ворота (распашные решетчатые металлические H=2,7 м., L= до 5,7 м., открывание наружу) в продолжение существующего ограждения типа «СЗВ-1М» (для установки ЧЭ СОС «Квартет-В») в количестве 1 комплект;

- оборудовать по одной створке вспомогательных ворот (распашные решетчатые металлические H=2,4 м., L= до 2,5 м.) досмотровых площадок АКПП2 (на 1 проезд), АКПП4 (на 2 проезда)  встроенными калитками (открывание наружу) в продолжение существующего ограждения типа «СЗВ-1М» (для установки ЧЭ «Квартет-В») в количестве 3 комплектов.

- оборудовать периметр объекта системой кабелепровода для средств односторонней громкоговорящей связи;

- оборудовать камерами охранного телевидения отрезок участка № 1 (протяженность 2 метра), стык участков №№ 3-4 (протяженность 1,5 метра), отрезок участка № 4 (протяженность 2 метра), отрезок участка № 12 (протяженность 1 метр), отрезок участка № 15 (протяженность 5 метров);

- оборудовать сторону здания № 14, выходящую на охраняемую территорию (войсковая комендатура и караульное помещение) и крышу средствами охранного телевидения;

- оборудовать камеру охранного телевидения на участке № 1 для наблюдения за крышей здания караула;

- оборудовать камерой охранного телевидения участок охраняемой полосы, примыкающий к зданию № 14 (в зоне участка 16) шириной 1,5 метра и протяженностью 5,5 метров;

- оборудовать камерами охранного телевидения участок периметра охраняемого объекта протяженностью 12 метров, примыкающий к досмотровой площадке КПП № 2 и участку № 1 охраняемой полосы;

- оборудовать камерами охранного телевидения крыши зданий № 100 и № 101а (по 2 камеры на каждое здание);

- оборудовать тропу нарядов 5-ю наблюдательными вышками (точные места установки определить при разработке проектной документации);

- оборудовать тропу нарядов протяженностью 584 метра на участках охраняемой полосы №№ 1-3, 5-13, 15, 16 твердым покрытием и восстановить в местах частично разрушенных;

- оборудовать охраняемую полосу (5300 метров) средствами односторонней громкоговорящей связи.

Караульное помещение

- оборудовать металлическими решетками окна (внутри здания) караульного помещения со стороны охраняемой территории (оснащение решеток противогранатными сетками не требуется);

- оборудовать вновь устанавливаемые створки решеток окон караульного помещения средствами охранной сигнализации - датчиками положения открытия (закрытия) створок решеток;

- оборудовать комнату начальника караула средством сбора и отображения информации, получаемой от средств охранной сигнализации, установленных в караульном помещении и на калитках ограждения охраняемой полосы;

- оборудовать существующие средства охранного телевидения дополнительным RAID массивом (видеосервер), для обеспечения непрерывной записи изображения от средств охранного телевидения, установленных на объекте (RAID массив разместить в аппаратной СБ);

- оборудовать существующие средства охранного телевидения программным обеспечением «Интеллектуальный поиск в архиве» (1 комплект);

- оборудовать помещение оператора средством постовой связи для связи с постами - базовой станцией (АТС) предназначенной для подключения средств постовой связи с возможностью подключения до 64 внешних линий и 128 внутренних линий;

- оборудовать входные двери в помещение оператора ТСО замковым устройством, оборудованным системой его дистанционного управления с рабочего места оператора ТСО и отключения (экстренного разблокирования) с рабочего места начальника караула;

- оборудовать помещение оператора ТСО камерой охранного телевидения для наблюдения за оператором ТСО с выводом сигнала на монитор охранного телевидения начальника караула;

- оборудовать комнату начальника караула средством охранного телевидения для наблюдения за часовыми (АРМ-О, 1 комплект);

- оборудовать помещение оператора ТСО и комнату начальника караула средством управления односторонней громкоговорящей связью.

ЛКПП 1

- оборудовать ЛКПП1 стационарными средствами обнаружения взрывчатых веществ в количестве 2 комплектов.

АКПП 2

-  оборудовать АКПП2 портативным средством обнаружения взрывчатых веществ «Пилот-М» в количестве 1 комплект.

- предусмотреть управление включением средств охранного освещения из караульного помещения;

- оборудовать вспомогательные ворота АКПП2 электроприводом (способ запуска управления – ручной с пульта управления);

- оборудовать вспомогательные ворота с внешней стороны 2-х секционным светофором типа «СС2В» (способ включения – автоматический).

АКПП4 на 2 проезда

- оборудовать АКПП4 портативными средствами обнаружения взрывчатых веществ «Пилот-М» в количестве 2 комплектов.

- предусмотреть управление включением средств охранного освещения из караульного помещения;

- оборудовать вспомогательные ворота электроприводами (способ запуска управления – ручной с пульта управления);

- оборудовать вспомогательные ворота с внешней стороны 2-х секционными светофора типа «СС2В» (способ включения – автоматический);

- оборудовать проезды (на въезд и выезд) стационарными противотаранными заграждениями типа «барьер Полищука».

ЛКПП3

- оборудовать ЛКПП3 стационарными средствами обнаружения взрывчатых веществ в количестве 2 комплектов;

- оборудовать окна (по линии входных дверей) контрольно-пропускного пункта (или по линии установки турникетов) 2-ым рубежом охранной сигнализации - акустическими сигнализационными устройствами типа «Барс-М».

7. Краткие сведения об объекте

7.1. Объект в целом представляет собой территорию с комплексом зданий. По периметру территории объекта установлено три типа ограждения. Внешнее основное ограждение выполнено из железобетонных плит, сетчатое внутреннее ограждение (сигнализационное) - из сетки ССЦП, внутреннее ограждение - из сетки ССЦП. Между основным и внутренним сетчатым (сигнализационным) ограждениями оборудована контрольно-следовая полоса (КСП). Между внутреннем сетчатым (сигнализационным) и внутренним ограждением оборудована тропа наряда. В периметре имеются автотранспортные и людские КПП, на которые замыкаются данные ограждения. Охрана периметра объекта обеспечивается способом оперативного дежурства часовых.

7.2. В настоящее время периметр объекта оборудован двумя рубежами охраны. Первый рубеж охраны организован с помощью емкостного средства обнаружения «Радиан-15МП», в качестве чувствительного элемента используется козырек, установленный на внешнем бетонном ограждении. В качестве второго рубежа охраны используется средство обнаружения «Дельфин-М». Вдоль тропы наряда установлены шкафы участковые и колонки связи с тревожно-вызывной сигнализацией. Блоки электронные средства «Дельфин-М» установлены в шкафах участковых и подключены на концентраторы датчиков из состава ССОИ «Цирконий-М». Блоки электронные средства «Радиан-15МП» установлены в шкафах участковых на бетонных плитах заграждения со стороны охраняемой зоны. Периметр объекта оборудован средством охранного телевидения.

7.3. АКПП и ЛКПП оборудованы двумя рубежами сигнализации. Первый рубеж охраны АКПП (АКПП2, АКПП4) организован с помощью средства «Квартет-В». Второй рубеж охраны организован с помощью двухпозиционных инфракрасных СО. ЛКПП (ЛКПП1, ЛКПП3) оборудован магнитоконтактными датчиками на вход и на выход. Помещение ЛКПП оборудовано микроволновым СО «Вектор», на разбитие стекла установлено акустическое СО «Барс-М».

7.4. Станционная часть существующей ССОИ «Цирконий-М» производства АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» расположена в помещениях оператора ТСО и серверной в карауле.

8. Тактико-технические требования к ИТСО

8.1. В состав инженерно-технических средств охраны (ИТСО) должно входить следующее оборудование:

- инженерные заграждения;

- технические средства охраны (ТСО);

- средства сбора и отображения информации (ССОИ);

- система электропитания (СЭП);

- система кабелепровода (СК);

- нетиповые изделия (НСО);

- запасное имущество и принадлежности (ЗИП).

8.2. Технические средства охраны (ТСО).

8.2.1. Аппаратура и оборудование ТСО предназначенные для установки вне помещений, должны нормально функционировать в следующих климатических условиях:

- рабочая температура от минус 40°С до плюс 40°С;

- относительная влажность до 98 % при температуре плюс 20°С;

- средняя скорость ветра 15... 18 м/с с порывами до 40 м/с;

- наличие атмосферных конденсируемых осадков (иней, роса);

- дождь и снегопад с интенсивностью до 10 мм/час;

- максимальная толщина снежного покрова до 100 см.

Аппаратура и оборудование, предназначенные для эксплуатации в помещениях с искусственным микроклиматом, должны нормально функционировать в следующих климатических условиях:

- рабочая температура от минус 5°С до плюс 40°С;

- относительная влажность до 95 % при температуре плюс 20°С.

8.2.2. ТСО должны обеспечивать:

- своевременное обнаружение факта (попытки) проникновения нарушителя на охраняемую территорию, выдачу тревожного сигнала на пульт оператора ТСО;

- попытках вскрытия электронных ТСО;

- возникновении неисправности ТСО в процессе их функционирования;

- световую и звуковую сигнализацию при поступлении тревожных сигналов и информации о неисправностях в работе системы.

Аппаратура ТСО должна быть рассчитана на круглосуточный режим работы.

Работа аппаратуры и оборудования ТСО не должна оказывать влияния на работу других систем объекта.

8.2.3. Для подключения существующих и вновь устанавливаемых ТСО необходимо доработать участковые шкафы под установку концентраторов датчиков КД5М.

8.3. Средства сбора и отображения информации (ССОИ) должны обеспечивать:

- приоритетность выдачи информации о тревожных ситуациях, по сравнению с не тревожными, а также в зависимости от категорий режимности участка блокирования;

- долгосрочное хранение и получение справочной (архивной и текущей) информации о работе ТСО (протокол событий, настройки) с возможностью ее регистрации на бумажном носителе;

- конфигурирование и тестирование узлов и блоков систем;

- возможность дальнейшего наращивания и развития системы.

В качестве ССОИ применяется существующая система управления доступом и охранной сигнализацией «Цирконий-М».

8.4. Система электропитания (СЭП).

8.4.1. СЭП должна обеспечивать оборудование указанных систем и средств всеми необходимыми номиналами напряжения, заземления в соответствии с требованиями к электроснабжению каждого потребителя.

8.4.2. В состав СЭП должны входить источники бесперебойного электропитания, источники вторичного питания, аккумуляторные батареи, комплект монтажных частей для установки оборудования СЭП.

8.4.3. По обеспечению надежности потребители электропитания ИТСО относятся к первой категории по классификации ПУЭ.

8.4.4. Электропитания указанных систем и средств напряжения 220 В, 50 Гц должно быть выполнено от существующей на объекте сети переменного тока 1-ой категории надежности (обеспечивает Заказчик) с использованием агрегатов бесперебойного питания типа UPS.

8.4.5. Существующие щиты электропитания находятся в караульном помещении.

8.4.6. СЭП должна обеспечивать работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течении времени прерывания электропитания, но не менее 4 часов в дежурном режиме и до 1 часа в режиме тревоги.

8.5. Кабельная сеть и система кабелепровода.

8.5.1. Система кабелепровода предназначена для соединения аппаратуры ИТСО между собой и прокладки соединительных сигнальных линий и линий питания по территории и в помещениях объекта.

8.5.2. Выбор кабелей для электрических соединений аппаратуры и электрооборудования ИТСО, а также способов их прокладки, производить с учетом действующих норм и правил проектирования, нормативных документов Заказчика, рекомендаций по применению кабелей в конкретных условиях объекта.

8.5.3. Предусмотреть в кабельных линиях резервирование пар проводов в объеме не менее 10% от общей емкости.

8.5.4. Для прокладки кабельных линий к вновь проектируемым средствам ТСО предусмотреть строительство новой автономной системы кабелепровода. При возможности, необходимо по максимуму задействовать существующую систему кабелепровода.

8.6. Запасное имущество и принадлежности.

8.6.1. В составе ИТСО предусмотреть ЗИП. Количество ЗИП должно составлять не менее 10 процентов от основного оборудования.

8.7. Требования по надежности.

8.7.1. Ремонтопригодность СОС, ТВС должна соответствовать

ГОСТ РВ 20.39.309-98.

8.7.2. Срок службы СОС, ТВС - 8 лет.

8.7.3. Среднее время восстановления - не более 60 минут, без учета времени доставки ЗИП.

8.8. Требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию.

8.8.1. Система отопления и горячего водоснабжения в здании существующая.

8.8.2. Система вентиляции и кондиционирования в здании существующая.

# 9. Требования, предъявляемые к подрядной организации

# 9.1. Подрядчик должен состоять в реестре членов СРО в области архитектурно-строительного проектирования.