УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления судебного департамента в Калужской области

____________ Д.А. Давыдов

« ___ » ________2023 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Комплексный капитальный ремонт административного здания Обнинского городского суда Калужской области, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 86»

- Термины и определения

Техническое состояние административного здания характеризуется степенью износа конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования административного здания.

Капитальный ремонт административного здания - комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и функционального (морального) износа, не предусматривающих изменения основных технико-экономических показателей здания или сооружения, включающих, в случае необходимости, замену отдельных или всех конструктивных элементов (за исключением несменяемых) и систем инженерного оборудования с их модернизацией. Капитальный ремонт не продлевает срок службы зданий, так как он определяется по наиболее долговечным элементам, не заменяемым при ремонте.

Техническое заключение о состоянии конструкций административного здания - документ, определяющий техническое состояние каждого конструктивного элемента, инженерной системы и оборудования в отдельности, а также здания в целом, виды и объемы необходимых работ.

Проектная документация - совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженернотехнические и иные решения проектируемого здания, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для капитального ремонта здания.

Рабочая документация - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт административного здания - представляет собой документацию, разработанную в соответствии с действующими строительными нормами, правилами и требованиями, содержащую решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования к объектам, включающую сметную стоимость необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту административных зданий и их ввода в эксплуатацию.

- Стандарт работ

  - Подрядчик (Генеральный проектировщик) обязуется выполнить работы по разработке проектно-сметной документации (далее - документация) на комплексный капитальный ремонт административного здания Обнинского городского суда Калужской области, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 86 в соответствии с требованиями  настоящего Технического задания, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными требованиями, связанными с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика.

  - Настоящее Техническое задание определяет требования к разработке документации на комплексный капитальный ремонт указанного административного здания и является Заданием на проектирование.

  - Целью выполнения работ является разработка проектных решений капитального ремонта в объемах, необходимых и достаточных для восстановления эксплуатационных характеристик объекта, модернизации планировочного решения и инженерного оснащения на базе современных технологий и санитарно-гигиенических нормативных требований к административным зданиям, с применением современных эффективных материалов и инженерного оборудования, гарантирующих надежную и безопасную эксплуатацию здания и его систем, приводящих к экономии энергоносителей, снижению эксплуатационных расходов.

  - Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, определить номер телефона,  выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме. Об изменении контактной информации ответственного лица Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

  - Подрядчик обязан выполнить работы с учетом утвержденных генеральных планов города Обнинска Калужской области, проектов планировки, проектов застройки квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры, схем развития инженерных сетей.

  - Отклонения в документации на капитальный ремонт объекта от утвержденной планировочной документации допускаются в исключительных случаях при соответствующих обоснованиях и согласовании с Заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

  - Документация на капитальный ремонт объекта должна соответствовать требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания, в том числе:

- нормативным документам по проектированию и строительству, утвержденным Госстроем России, а также нормативным документам, связанным с проектированием и строительством, утвержденным министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти;

- государственным стандартам по проектированию строительства;

- нормативным и руководящим документам по вопросам технологии и организации строительного производства;

- каталогам на оборудование и др.

  - Подрядчик при выполнении работ должен предусмотреть:

- применение экологически чистых строительных материалов;

- охрану окружающей природной среды, а также сейсмостойкость, взрывобезопасность и пожаробезопасность объекта;

- требуемый уровень автоматизации систем управления ремонтом и технологическими процессами;

- снижение трудоемкости работ;

- снижение эксплуатационных затрат.

  - Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Контракта передает Подрядчику по объекту проектирования исходные данные, в том числе:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на здание.

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок (при необходимости).

- документацию БТИ (Бюро технической инвентаризации): технический паспорт на здание (выписку), поэтажный план, экспликацию.

-Техническое заключение по комплексному обследованию технического состояния административного здания Обнинского городского суда Калужской области, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 86 (Шифр: 261-ТЗК).

  - Подрядчик обязан соблюдать общие требования при выполнении работ

  - Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9 настоящего Технического задания, и действующими нормативными техническими требованиями, в том числе Перечнем национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной безопасности, утвержденным актом, указанным в пункте 7.61 настоящего Технического задания.

  - Разделы проектной документации должны характеризовать и обосновывать основные проектные решения, а приводимые показатели и итоговые данные расчетов и обоснований оформляться в табличной форме.

  - В составе проектной документации необходимо разработать ведомости объемов работ и материалов. Ведомости объемов строительных и монтажных работ и спецификации должны быть оформлены по каждому разделу, подразделу, книге, тому, части проектной документации и заверены подписями уполномоченных лиц Подрядчика. Все позиции в ведомостях объемов работ должны содержать ссылки на чертежи и формулы подсчета объемов.

  - В проектной документации должны быть предусмотрены:

- возможность безопасной эксплуатации проектируемого объекта и требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей.

- минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения.

- сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, инженерные сети и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения.

- сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному имуществу, окружающей среде.

- компоновка инженерных систем должна обеспечивать свободный доступ к запорной арматуре, возможность ремонта и замены отдельных участков, возможность поэтажного подключения к горизонтальным разводкам этажей. Трубопроводы должны быть предусмотрены с необходимой маркировкой и окраской, электрооборудование (в том числе слаботочные системы) - с маркировкой кабелей, распределительных коробок и другой запорной арматуры.

- генеральные планы, технологические, архитектурно-строительные и другие чертежи в составе документации необходимо оформлять в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС), указанных в пунктах 7.38, 7.39, 7.60  настоящего Технического задания, а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД), указанными в пункте 7.11 настоящего Технического задания и иными действующими техническими документами. Все чертежи должны иметь графическое исполнение и выпускаться в сброшюрованном виде в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.38 настоящего Технического задания.

  - Документация должна быть подготовлена в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, противопожарными, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

  - Документация должна отвечать требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - Графическая часть документации должна отображать принятые технические и иные решения и выполняться в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

  - Рабочая документация должна быть скомплектована в тома и книги, содержать сводные спецификации на материалы и оборудование по разделу, развернутые заказные спецификации на комплектное оборудование, ведомости объемов работ, перечень работ, подлежащих комиссионной приемке с оформлением актов освидетельствования работ. В состав каждого тома (книги) рабочей документации после снятия всех замечаний включается сопоставительная ведомость объемов работ по каждой стадии проектирования.

  - Подрядчик обязан в части:

- архитектурно-планировочных решений: архитектурно-планировочные решения определить с учетом функционального назначения объекта, технологических процессов, нормативных требований.

- конструктивных решений, материалов и изделий: на основании технического заключения разработать проектные решения по проведению капитального ремонта.

- инженерных систем и оборудования: выполнить проект по оснащению (оборудованию) новыми система в соответствии с п. 6.17.

- охраны окружающей среды и требований по утилизации строительных отходов: предусмотреть согласно действующим на территории Российской Федерации нормам.

- рекультивации: предусмотреть очистку прилегающей территории и восстановление газонов и зеленых насаждений.

- требований к составу проектной документации: в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и акта, указанного в пункте 7.8 настоящего Технического задания.

Если в федеральном сборнике сметных цен (ФССЦ) отсутствует стоимость материалов (оборудования), то допускается применение стоимости материалов (оборудования) «по цене поставщика», при этом предоставить подтверждение стоимости с согласованием Заказчика.

Подрядчик при согласовании с государственной экспертизой и утверждении проектной документации обязан не предъявлять требований, приводящих к неоправданному увеличению ее объема и излишней детализации, и руководствоваться актами, указанными в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - Подрядчик передает документацию Заказчику в объеме и в сроки, установленные Контрактом и настоящим техническим заданием.

  - Подрядчик 	обязан совместно с Заказчиком получить Технические условия для проектирования инженерных систем у энергоснабжающих организаций.

  - Подрядчик обязан при необходимости вместе с Заказчиком согласовать документацию с компетентными государственными органами и местного самоуправления. Все полученные согласования (при наличии) должны быть вшиты в один отдельный том документации, передаваемой Заказчику.

  - Подрядчик передает Заказчику согласованную и оформленную документацию в соответствии с требованиями пункта 6.23 настоящего Технического задания, в следующем виде:

    - Пояснительная записка и графическая часть должны быть оформлены в установленном порядке в цветном варианте.

    - Электронная версия документации передается Заказчику на электронном носителе. Электронный носитель должен быть защищен от записи (в случае предоставления документации в электронном виде на компакт-диске (дисках) - DVD-R (CD - R), диск должен иметь этикетку с указанием разделов документации, даты). Состав и содержание электронного носителя должны соответствовать разделу документации. Каждый физический раздел документации (том, часть, книга) должен быть представлен в отдельном каталоге электронного носителя файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.

    - Электронная версия должна соответствовать бумажному носителю и содержать все необходимые собственноручные подписи и печати (при наличии).

  - Подрядчик обязуется:

- не передавать третьим лицам разработанную в рамках настоящего Технического задания и Контракта документацию без письменного согласия Заказчика;

- по всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с Заказчиком;

- своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно разделу 7 настоящего Технического задания.

# Объем и сроки гарантий качества.

  - Подрядчик гарантирует соответствие документации настоящему Техническому заданию, СП, СНиП, Государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также указаниям и требованиям  Заказчика и другим действующим актам Российской Федерации и города Обнинска Калужской области, условиям Контракта.

  - Гарантийный срок на документацию составляет 5 (пять) лет с даты подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ, но в любом случае до окончания работ по капитальному ремонту объекта.

  - В случае если в процессе производства работ на объекте, для которых разрабатывалась документация, требуется внесение изменений в документацию Подрядчик обязан:

- выполнить детализацию технических решений, в соответствии с утвержденной проектной документацией;

- окончательный вариант рабочей документации должен учитывать все технические решения;

- разработать сметную документацию по принятым в рабочей документации решениям и согласованиям. Выпуск сметной документации по разделам Подрядчик осуществляет не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты выпуска окончательного варианта рабочей документации.

# Требования к безопасности оказания услуг (выполнения работ)

  - Подрядчик должен обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации и города Обнинска Калужской области.

  - Подрядчик должен предусмотреть экономичность, надежность, безопасность, долговечность запроектированных объектов, полноту и эффективность предусмотренных в проектах мероприятий по охране здоровья трудящихся и окружающей среды.

  - При разработке документации должно быть обеспечено применение материалов, изделий, конструкций в соответствии со степенью огнестойкости здания.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1.  Все материалы, изделия и оборудование, используемые при подготовке документации, должны соответствовать действующим государственным и международным стандартам и другим актам, указанным в разделе 7 настоящего Технического задания, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам в соответствии с требованиями государственных и международных стандартов.

5.2. Документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики системы внутреннего теплоснабжения и других инженерных систем объектов.

5.3.  Материалы на наружную и внутреннюю отделку, инженерные сети согласовываются Подрядчиком с Заказчиком в рамках согласования документации.

5.4. Если в документации материалы, изделия и оборудование имеют указание на товарный знак, Подрядчик обязан указать слова «или эквивалент» и параметры эквивалентности материалов, изделий и оборудования.

Раздел 6. Общие данные

| № п/п | Разделы требований, заданий, условий | Содержание требований, заданий, условий |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Наименование и адрес объекта, подлежащего проектированию | Комплексный капитальный ремонт административного здания Обнинского городского суда Калужской области, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 86 |
| 6.2 | Государственный заказчик (далее – Заказчик) | Управление Судебного департамента в Калужской области |
| 6.3 | Место нахождения Заказчика | Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19. |
| 6.4 | Основание для проектирования и ремонта | Помещения в здании суда не соответствуют основным параметрам Свода правил СП 152.13330.2018 "Здания федеральных судов. Правила проектирования". Техническое заключение по комплексному обследованию технического состояния административного здания Обнинского городского суда Калужской области, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 86 (Шифр: 261-ТЗК). (Приложение №1 к настоящему техническому заданию) |
| 6.5 | Основные технико-экономические показатели | Адрес здания: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 86 Этажность здания: 4 этажа, подвал, чердачный этаж. Площадь здания: 6 348,9 кв.м. Строительный объем здания: 37 064,8 куб.м. Форма собственности - Федеральная, балансодержатель – Управление Судебного департамента в Калужской области, вид права на объект – оперативное управление. Земельный участок площадью 6620 кв.м, форма собственности – Федеральная, балансодержатель – Управление Судебного департамента в Калужской области, вид права на объект – постоянное (бессрочное) пользование. |
| 6.6 | Источник финансирования | Средства федерального бюджета на 2023 год |
| 6.7 | Сроки и очерёдность разработки проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы | Работы выполняются в 1 этап. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания контракта и завершает в срок до 30.11.2023. В ходе выполнения работ по факту разработки раздела проектной документации "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства" Подрядчик обязан обеспечить прохождение государственной экспертизы: - передать сметы на государственную экспертизу в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства по доверенности Заказчика; - устранить все замечания Заказчика и государственной экспертизы; - обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы. Устранение замечаний производятся Подрядчиком за свой счет, в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы. Указанный срок выполнения работ включает в себя срок: выполнения работ Подрядчиком в полном объеме, прохождение экспертизы определения достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства по доверенности Заказчика, устранение замечаний экспертов, получение положительного заключения государственной экспертизы, подписание Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок. Место выполнения работ: на территории подрядчика с обязательным выездом на объект, расположенный по адресу: Российская Федерация, Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 86. |
| 6.8 | Контактные лица, контактный телефон, е-mail | Фомин Григорий Григорьевич, (4842) 54-96-20, mto@suddep.kaluga.ru Иванова Екатерина Владимировна, (4842) 54-06-44 (доб. 136) |
| 6.9 | Оценка состояния здания по результатам обследований | В соответствии с п.п.4, 5 и Приложением И Технического заключения по комплексному обследованию технического состояния административного здания Обнинского городского суда Калужской области, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 86 (Шифр: 261-ТЗК) (Приложение №1) |
| 6.10 | Вид ремонта | Капитальный ремонт |
| 6.12 | Предельная стоимость капитального ремонта | Определиться проектно-сметной документацией на капитальный ремонт |
| 6.13 | Форма, срок и порядок оплаты оказанных услуг | Платежи Заказчик осуществляет путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата осуществляется в срок не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке в электронной форме в порядке, предусмотренном проектом государственного контракта. |
| 6.14 | Порядок сдачи- приема оказанных услуг | Передача оформленной в порядке определенном настоящим Техническим заданием (Описанием объекта закупки) результата выполненных работ осуществляется с сопроводительными документами Подрядчика. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику: - комплект проектно-сметной документации, предусмотренный настоящим техническим заданием и условиями контракта; - акт сдачи-приемки выполненных работ - акт сдачи-приемки проектной документации; - документ о приемке, который формируется и подписывается в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» |
| 6.15 | Объем и сроки предоставления гарантий качества | Согласно Разделу 3 настоящего технического задания |
| 6.16 | Обязательные требования к организациям, оказывающим такие виды работ | Участник закупки должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования (п.4 ст.48 Градостроительного Кодекса РФ) и иметь право выполнять следующие виды работ по подготовке проектной документации в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624. Раздел II «Виды работ по подготовке проектной документации»: 2. Работы по подготовке архитектурных решений 3. Работы по подготовке конструктивных решений 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения; 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации; 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения; 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). |
| 6.17 | Основные требования к архитектурным, планировочным, конструктивным решениям, инженерному оборудованию | Проект выполнить с учетом: 1. Требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 2. Требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 3. Техническое заключение по комплексному обследованию технического состояния административного здания Обнинского городского суда Калужской области, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 86 (Шифр: 261-ТЗК). (Приложение №1). Капитальный ремонт с улучшением планировки помещений при наличии конструктивных возможностей здания суда - приведение состава помещений здания суда в соответствие требованиям свода правил СП 152.13330-2018 "Здания федеральных судов. Правила проектирования" (далее – свод правил), в том числе: Запроектировать технические решения по выполнению мероприятий отраженных в Техническом заключении по комплексному обследованию технического состояния административного здания Обнинского городского суда Калужской области, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, д. 86 (Шифр: 261-ТЗК). (Приложение №1); Запроектировать архитектурно-планировочные и конструктивные решения объекта с учетом возможности размещения в нем Обнинского городского суда Калужской области предусмотреть устройство санузла для маломобильных групп населения в пристрое здания суда; запроектировать замену заполнений проемов входных групп, оконных проемов и внутренних дверных проемов; запроектировать благоустройство территории; Запроектировать капитальный ремонт следующих инженерных коммуникаций: - электроснабжения и электроосвещения - вентиляции - водоотведения и дренажа - отопления - лифтов - водоснабжения Запроектировать оснащение объекта следующими системами: - охранно-тревожная сигнализация - пожарная сигнализация с выводом на пульт МЧС - дымоудаления - контроля и управления доступом - структурированная кабельная сеть - видеонаблюдения - аудиофиксации -видеоконференцсвязи - телефонизация - автоматическое газовое пожаротушение - автоматическое порошковое пожаротушение - оповещения и эвакуации людей при пожаре - автоматизации и диспетчеризации инженерных систем - кондиционирования - аварийного бесперебойного и гарантированного электроснабжения (СБГЭ) - экстренной связи - кнопка тревожной сигнализации Предусмотреть возможность наращивания и модернизации инженерных систем в долгосрочной перспективе путем актуализации спецификации основного оборудования и его замены. Интегрировать все системы безопасности и жизнеобеспечения здания суда в единый управляющий комплекс. |
| 6.18 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | В соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотреть: - применение негорючих отделочных материалов на путях эвакуации, - огнезащитную обработку всех деревянных конструкций и металлических поверхностей. |
| 6.19 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Обеспечить категорию энергетической эффективности зданий согласно СП 50.13330.2012. «"Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003"». Предусмотреть комплекс мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления зданий, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть: замену оконных конструкций, использование энергосберегающих осветительных приборов и установочных изделий, приборов учета электро-, водо-, теплопотребления. |
| 6.20 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности для маломобильных групп населения | Согласно СП 59.13330.2020 и другим действующим нормативным документам. Предусмотреть мероприятия в соответствии с СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"», в т.ч.: оборудование специализированного санитарно-технического узла для ММГН. |
| 6.21 | Порядок согласования проекта | При проектировании необходимо строительные конструкции и материалы согласовать с Заказчиком – Управлением Судебного департамента в Калужской области и Обнинским городским судом Калужской области, оформив согласование Протоколом согласования конструкций и материалов. Решения по внешнему и внутреннему виду зданий, устройству и отделке помещений основных функциональных групп: (залы судебных заседаний с сопутствующими помещениями; рабочие помещения судей; рабочие помещения для работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности суда; помещения для подсудимых и конвоя; помещения обслуживающего назначения) помещения вспомогательного назначения, выполнить в соответствии с требованиями СП 152.13330.2018. Свод правил «Здания судов общей юрисдикции» и согласовать с Заказчиком в виде уточненных расчетов числа и площади помещений, проработок эскизного проекта, дизайн-проектов. Разработку проекта вести после утверждения Заказчиком основных планировочных решений. Генеральному проектировщику: обеспечить сопровождение, согласование и получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта в органах государственной экспертизы проектов. |
| 6.22 | Необходимое количество ПСД, выдаваемое заказчику | 4 экз. – на бумажном носителе; 1 экз. – в электронном виде (в формате PDF – чертежи, Word – текстовые документы; сметная документация – в формате Excel) |
| 6.23 | Исходные материалы, предоставляемые Заказчиком | В соответствии с требованиями пункта 2.9 настоящего Технического задания. |
| 6.24 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 № 73, требованиями СП 152.13330-2018 "Здания федеральных судов. Правила проектирования" и СП 132.13330.2011. «Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования" |
| 6.25 | Необходимость выезда на объект | Необходимо |
| 6.26 | Требования к материалам и оборудованию | В соответствии с разделом 5 настоящего технического задания. |
| 6.27 | Требования к охране окружающей среды | В соответствии с действующими нормами |
| 6.28 | Требования к Проекту организации строительства объекта | Предусмотреть поэтапное выполнение работ по капитальному ремонту здания суда |
| 6.29 | Особые условия строительства | Не требуется |
| 6.30 | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | В соответствии с: - СП 152.13330-2018 "Здания федеральных судов. Правила проектирования"; - "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр). Предусмотреть ограждение территории. |
| 6.31. | Требования к составу проектной документации | Состав разделов проектно-сметной документации стадии «Р» выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87. Разработать следующие разделы: - Раздел 1 "Пояснительная записка" - Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"; - Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"; - Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; - Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"; - Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства" - Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" Все принимаемые Проектировщиком технологические решения подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком на стадии проектирования. Проектная документация должна содержать все деталировочные чертежи, схемы, расчеты необходимые для проведения работ, ремонта и эксплуатации объекта. |
| 6.32. | Требования к разработке сметной документации | Согласовывать проектную документацию с Заказчиком на соответствие соблюдения требований настоящего Технического задания (Задания на проектирование). Предписания контролирующих и проверяющих органов отсутствуют. Сметную документацию выполнить в ФЕР, ФЕРр, ФЕРм в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, разработанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основе методических и нормативных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года в редакции 2022 года (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2019 №876/пр и Приказ Минстроя России от 08.08.2022 N 648/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих"). Сметная документация составляется в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр, Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", Приказа Минстроя России от 08.08.2022 N 648/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих" (в действующей редакции). Стоимость материалов и оборудования определить по ФССЦ (в редакции 2022 года Приказ Минстроя России от 26 декабря 2019 года №876/пр и Приказа Минстроя России от 08.08.2022 N 648/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих"). При отсутствии данных о стоимости материалов в базисном уровне цен, стоимость материалов и оборудования принять на основе конъюнктурного анализа с выбором наиболее экономичного варианта, в соответствии с согласованными прайс-листами (расчет от текущего уровня цен к базисному уровню без учета НДС). Предусмотреть в смете возмещение подрядчиком расходов по оплате электроэнергии, водоснабжения и водоотведения в период производства капитального ремонта. |
| 6.33. | Порядок разработки документации | Проектную документацию разработать в соответствии с законодательством, нормативными документами Российской Федерации. Графическая и текстовая часть проектной документации должны соответствовать ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации". В начале каждого разрабатываемого раздела проектной документации следует представлять перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке. В составе проектной документации выполнить спецификации оборудования и материалов. |
| 6.34. | Экспертиза проектно-сметной документации | В соответствии с п. 2 части 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса проверку достоверности определения сметной стоимости провести в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (пункт 7.7 Технического задания). По итогам определения проектировщиком сметной стоимости капитального ремонта в соответствии с п. 57 указанного Положения рассчитывается стоимость государственной экспертизы проектно-сметной документации. После чего проектировщик представляет раздел проектной документации "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства" на государственную экспертизу проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства (по доверенности заказчика). |
| 6.35. | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 6.36. | Требования по выполнению демонстрационных материалов | Не требуется |
| 6.37. | Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг | Качество работ, являющихся предметом аукциона, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации, указанной в п. 7.4, 7.10 настоящего технического задания. |

# Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

  - "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ.

  - "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

  - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

  - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

  - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

  - Постановление Правительства РФ от 27.12.1997 N 1636 "О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве".

  - Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

  - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

  - Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985".

  - Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» №1221 от 31.12.2009.

  - "ГОСТ 2.702-2011 "Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем" (введен в действие приказом Росстандарта от 03.08.2011 N 211-ст)

  - "СП 152.13330-2018 Здания федеральных судов. Правила проектирования".

  - "СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов".

  - "ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя России от 06.05.2000 N 37).

  - Приказ Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285 "Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения".

  - Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок".

  - Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122 "О Своде правил "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ" (СП 12-136-2002).

  - Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002".

  - "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150).

  - Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 N 187 "Об утверждении глав правил устройства электроустановок".

  - Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок".

  - Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153 "О своде правил "Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" (СП 13-102-2003).

  - Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".

  - Приказ Минрегиона РФ от 24.12.2019 N 861/пр "Об утверждении свода правил "СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" (СП 48.13330.2019).

  - "СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782).

  - Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 785 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.03.13-88 "Полы" (СП 29.13330.2011).

  - Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825 "Об утверждении свода правил "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" (СП 51.13330.2011).

  - Приказ Минрегиона России от 05.07.2011 N 320 "Об утверждении свода правил "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования" (СП 132.13330.2011).

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2019 №876/пр "О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним"

  - "СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр) (ред. от 26.07.2022)

  - Приказ Минрегиона России от 05.04.2012 N 159 "Об утверждении свода правил "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования" (СП 133.13330.2012.).

  - Приказ Минрегиона России от 05.04.2012 N 160 "Об утверждении свода правил "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования" (СП 134.13330.2012.).

  - Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 N 265 "Об утверждении свода правил "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" (СП 50.13330.2012).

  - Приказ Минрегиона России от 30.06.2012 N 280 "Об утверждении свода правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

  - "ГОСТ 21.601-2011. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации" (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.10.2012 N 482-ст).

  - Приказ Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС "Об утверждении свода правил "СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции" (СП 70.13330.2012).

  - "ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1984-ст)

  - "ГОСТ Р 21.001-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Общие положения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.12.2021 N 1762-ст)

  - "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 N 2310-ст).

  - "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр).

  - Приказ Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр "Об утверждении СП 73.13330 "СНиП 3.05.0185 Внутренние санитарно-технические системы зданий".

  - "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр).

  - «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр).

  - "ГОСТ 475-2016. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2016 N 1734-ст).

  - "ГОСТ 21.602-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 25.11.2016 N 1802-ст).

  - Приказ Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр "Об утверждении СП 20.13330 "СНиП 2.01.0785* Нагрузки и воздействия".

  - "ГОСТ 21.606-2016. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных" (введен в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2016 N 2032-ст).

  - "СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.0185*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр).

  - "СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр).

  - Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр  "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации".

  - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр "Об утверждении СП 22.13330 "СНиП 2.02.0183* Основания зданий и сооружений".

  - "СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр).

  - "СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 125/пр).

  - "СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 127/пр).

  - "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр).

  - Приказ Минстроя России от 31.05.2017 N 827/пр "Об утверждении СП 17.13330.2017 "СНиП II- 26-76 Кровли".

  - "СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003" (утв. и введен в действие Приказом Минстрой России от 19.12.2018 N 832/пр).

  - Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты".

  - Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

  - "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст).

  - Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

  - "СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 N 859/пр).

  - "СП 15.13330.2020. Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции. СНиП II-22-81*" (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 902/пр).

  - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

  - Приказ Минстроя России от 08.08.2022 N 648/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства с применением федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2022 N 71735)

| Начальник ОКСиМТОС | Г.Г. Фомин |
| --- | --- |
| Консультант ОКСиМТОС | Е.В. Иванова |