|  | ____» ноября 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектной документации по объекту:

«Здание «Диспетчерская и гараж, расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул. Советская, 20, литер В (устройство шатровой кровли с организованным водостоком)».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт кровли основного здания лит. В с заменой на шатровую с устройством организованного водостока. |
|  | Стадия проектирования | ПД, РД. |
|  | Уровень ответственности | II (нормальный). |
|  | Сейсмичность площадки строительства | Исходную сейсмичность принять по карте ОСР-2016-А согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». |
|  | Назначение здания | Административно-бытовой корпус с гаражом: 1 этаж – стоянка автотранспорта; 2 этаж – административно-бытовое. |
|  | Характеристика здания | Существующая основная часть здания «Диспетчерская и гараж», литер В имеет следующие характеристики: - количество этажей – 2; - размер в плане 36,8 м х 18,68 м; - кровля 2-х скатная, плоская, рулонная с неорганизованным водостоком. |
|  | Требования к проекту | Проектом предусмотреть: - возведение кирпичной кладки стен с устройством монолитного ж.- б. пояса под конструкции шатровой кровли; - устройство шатровой кровли со стропильной системой из оцинкованных металлических профилей и покрытием из металлочерепицы; - устройство организованного водостока. Архитектурные и конструктивные решения крыши здания согласовать с заказчиком. |
|  | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не является опасным производственным объектом. |
|  | Уровень ответственности | Нормальный. |
|  | Требования к выделению этапов строительства | Не требуется. |
|  | Требование к вариантной разработке | Требуется. |
|  | Исходные данные | Исходные данные предоставляются Заказчиком по запросу, в том числе, технический паспорт и иные документы, необходимость которых возникнет в процессе проектирования. |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий | Не требуется. |
|  | Требования к проектной документации | Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями действующих норм и правил, нормативно-технических документов в области строительства, в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Основные нормативные документы: СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; СП 20.13330.2017 «Стальные конструкции»; СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»; СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». |
|  | Подготавливаемые разделы проектной документации | Здание «Диспетчерская и гараж», литер В (устройство шатровой кровли с организованным водостоком). Стадия «Проектная документация»: Пояснительная записка; Архитектурные решения; Конструктивные решения; Проект организации строительства; Пожарная безопасность; Смета на строительство. Стадия Р «Рабочая документация»: Альбом «Конструкции металлические». |