ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

Разработка проектной и рабочей документации по объекту

“Техническое перевооружение котельной МБОУ «Детский сад общеобразовательного вида №1 «Березка», расположенной по адресу с.им.Бабушкина, ул.Советская д.1е»

| №п/п | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основание для проектирования | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бабушкинского муниципального района на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением Администрации Бабушкинского муниципального района от 02.02.2021 г. № 57 (с последующими изменениями) |
| 2. | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 3. | Стадийность проектирования | Проектная документация, рабочая документация |
| 4. | Заказчик | Администрация Бабушкинского муниципального округа Вологодской области |
| 6. | Местоположение объекта | Вологодская область, Бабушкинский район, с. им. Бабушкина, ул. Советская, д.1е. Кадастровый номер 35:15:0101009:72 |
| 7. | Сроки подготовки документации | С даты заключения контракта – до 1 мая 2024 года. |
| 8. | Потребность в инженерных изысканиях | При необходимости выполнить комплекс инженерных изысканий в составе: - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-геодезические изыскания. |
| 9. | Требования к проектной организации | Иметь Государственную регистрацию на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для иностранных компаний – юридического лица - резидента). Иметь документы, подтверждающие допуск к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (допуски СРО). Иметь опыт проектирования объектов аналогичных объектам, предусмотренным тендером. В отношении Претендента не должно быть возбуждено исполнительное производство, а также организация претендент не должна находиться в стадии ликвидации (процедуры банкротства). Иметь платежеспособный бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения тендера. Не иметь просроченной задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды. |
| 10. | Основные технико-экономические показатели | Площадь земельного участка 195,5 м2. Существующее здание котельной 1978 года постройки: Этажность-1 Площадь здания – 169,5м2 Площадь застройки – 195,5 м2 Высота здания -5,0 м Объем здания –847,5 м3 Q=1,36 Гкал/час, топливо – дрова. Режим работы: отопительный период. Круглосуточно Здание бескаркасное (стены кирпичные/бутовые) Существующая дымовая труба с оттяжками высотой 30 м, диаметр ствола 630 мм (при невозможности использования существующей дымовой трубы, выполнить ее замену на новую; необходимость замены, количество и характеристики определить проектом). Протяженность наружных тепловых сетей 0,12 км. |
| 11. | Требования к составу проектной документации | Обмеры и обследование конструкций. Выполнить детальное инженерно-конструкторское обследование технического состояния конструкций здания, определить степень дефектности. Выполнить обмерные работы и составить дефектную ведомость по помещениям. Результаты обследования оформить в виде Технического отчета и акта-заключения о состоянии здания. Проектной документацией предусмотреть: - ремонт элементов здания, а при необходимости усиление несущих и ограждающих конструкций, нуждающихся в этом (по результатам Инженерно- конструкторского обследования здания; - замена технологического оборудования: трех котлов – на новые (марку и количество определить проектом исходя из общего отапливаемого объёма потребителей 8047,5 м3); - сетевых насосов (рабочий+резервный) с частотными преобразователями (марку и характеристики определить проектом); - подпиточных насосов (рабочий+резервный) (марку и характеристики определить проектом); - расчёт и подбор резервного источника питания (электрический дизель-генератор) мощностью не менее 20-25 КВт с автоматическим подключением; - разработка новых фундаментов под новые котлы и вспомогательное котельное оборудование; - реконструкция внутренних инженерных сетей: системы отопления, системы водоснабжения (включая новую систему ХВО), системы водоотведения; системы электроснабжения и автоматизации, - при невозможности использования существующей дымовой трубы, выполнить ее замену на новую (необходимость замены, количество и характеристики определить проектом) с устройством фундамента; - полный объем отделочных работ; -ремонт внутренних сетей водоснабжения и водоотведения; - ремонт внутренних сетей электроснабжения; - молниезащиту металлической дымовой трубы; - замена наружных тепловых сетей. Разработать проектно-сметную документацию на перечисленные выше работы |
| 12. | Состав проектной документации | Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствие с действующим законодательством РФ, а также с учетом требований соответствующих законодательных и административных актов и постановлений Правительства Вологодской области, включая, но, не ограничиваясь ниже следующее: Градостроительный кодекс РФ в редакции действующих Федеральных законов; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм.) Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ. ГОСТ 21.606-2016 «Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных». ГОСТ 21.110-95 СПДС «Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий, материалов». ГОСТ Р 50831-95 «Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования». Проектно-сметная документация должна разрабатываться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию». |
| 13. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Заказчик предоставляет справку об отсутствии на предприятии работников с ограниченными возможностями. |
| 14. | Требования к сметной документации | Сметная документация должна быть разработана на основе ТЭР-2001 Вологодской области в ценах 2000 г. с последующим пересчетом в текущий уровень цен по индексам. Прайс-листы согласовать с Заказчиком и включить в состав сметной документации. |
| 15. | Исходные данные для проектирования | - Технический паспорт БТИ; - Справка о химическом составе воды; - Технические условия на подключение к инженерным сетям (электроснабжения, водоснабжения, тепловым сетям); - Справка о наличии на предприятии работников, относящихся к категории маломобильных групп; - Справку Госпожнадзора, в которой содержалась бы информация о расположении ближайшей пожарной части и время прибытия расчетов к месту пожара; - Свидетельство о собственности на земельный участок; - Градостроительный план; - Кадастровая выписка на земельный участок. |
| 16. | Требования к согласованиям и экспертизе | Исполнитель за свой счет направляет сметную документацию на предмет подтверждения достоверности определения сметной стоимости в АУ ВО "Управление Госэкспертизы по Вологодской области" при содействии Заказчика. - оперативно снимает замечания экспертизы; - при необходимости направляет откорректированную по замечаниям экспертов проектно-сметную документацию на повторную экспертизу; - получает положительное заключение АУ ВО "Управление Госэкспертизы по Вологодской области" по разделам о достоверности определения сметной стоимости. |
| 17. | Дополнительные требования к проектированию | Предоставить проектную документацию, сметную документацию, положительное заключение АУ ВО "Управление Госэкспертизы по Вологодской области" на предмет подтверждения достоверности определения сметной стоимости. Передать документацию Заказчику в электронном виде с последующим предоставлением на бумажном носителе в 1 экз. Согласование разработанных разделов проектной документации со всеми заинтересованными организациями осуществляет Подрядчик. |

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Форма

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Разработка проектной и рабочей документации по объекту: “Техническое перевооружение котельной МБОУ «Детский сад общеобразовательного вида №1 «Березка», расположенной по адресу с. им. Бабушкина, ул. Советская д.1е»

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.05.2024 г.

| № п/п | Наименование работ | 2023 -2024 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | сентябрь 2023 | октябрь 2023 | ноябрь 2023 | Декабрь 2023 | январь 2024 | февраль 2024 | март 2024 | апрель 2024 |
| 1. | Сбор исходных данных, обследование существующего здания, оборудования, инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка технологического решения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Инженерные изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прохождение экспертизы в АУ ВО "Управление Госэкспертизы по Вологодской области" о достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Глава округа |  |
| _____________________ /Т.С. Жирохова/ | _____________________ / / |
| м.п. | м.п. |