|  | Утверждаю: _______________________________ _______________________________ _______________________________ __________________/____________/ "____"_______________ 2015 г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка проектной документации для строительства

примыканий к автомобильной дороге общего пользования по адресу: Ростовская область, р-н Неклиновский, 62 км а/д Ростов – Таганрог, з.у. с к.н. 61:26:0600015:5235 (подъезды к автомобильной газовой заправочной станции по адресу: Ростовская область, р-н Неклиновский, 62 км а/д Ростов – Таганрог, з.у. с к.н. 61:26:0600015:5235)

| 1. Наименование комплекса | Примыкание к автомобильной дороге общего пользования АГНКС на з.у. с к.н. 61:26:0600015:5235 (Съезд с автомобильной дороги г. Ростов – на – Дону - Таганрог на участке 62 км справа.) |
| --- | --- |
| 2. Основания для проектирования | Договор №________________________ |
| 3. Вид строительства | Новое строительство. |
| 4. Стадия проектирования | Проект |
| 5. Исходные данные для проектирования | Заказчик предоставляет следующие исходные данные: Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях Отчёт об инженерно-геологических изысканиях Проект планировки и проект межевания района Технические условия, на присоединение к сети дорог общего пользования. Раздел ПЗУ Все необходимые, дополнительные исходные данные, предоставляются Заказчиком по запросу. |
| 6. Основные показатели 6.1 Категория дороги 6.2 Протяжение участка дороги 6.3 Тип дорожной одежды 6.4 Ширина проезжей части 6.5 Ширина тротуара | Магистральные улицы районного значения Два примыкания (Согласно границам проектирования, указанным в приложении №2)(уточняется проектом) Капитальный (Т=12 лет, Кн=0,90) (согласовать с Заказчиком) Определить проектом (согласно разделу ПЗУ) Определить проектом, при необходимости (согласно разделу ПЗУ) |
| 7. Технические требования к проекту | Разработать проектную документацию на строительство примыканий к автомобильной дороге общего пользования по по адресу: Ростовская область, р-н Неклиновский, 62 км а/д Ростов – Таганрог, з.у. с к.н. 61:26:0600015:5235 (въезд на з.у. с к.н. 61:26:0600015:5235) в объеме раздела «Технологические и конструктивные решения линейного объекта», Состав раздела, должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 Проектную документацию разработать согласно действующей нормативной документации. В разделе ТКР отразить следующую информацию: 1. Пояснительная записка. 2. Общие данные. 3. Разбивочный план трассы автодороги. 4. Вертикальная планировка автодороги. 5. Конструкция дорожной одежды. 6. Конструктивный поперечник автодороги. 7. План покрытий. 8. План обустройства автодороги. Технические средства организации дорожного движения 9. Сводная ведомость объёмов работ. Поперечный профиль проектируемых участков и ширину проезжей части определить проектом. Предусмотреть устройство тротуаров и выездов из домовладений Проект согласовать с Заказчиком. |
| 8. Состав проектной документации | Документацию выдать заказчику в следующих объемах: Раздел ТКР – 1 экз. на бумажном носителе Раздел ТКР – 1 экp. на электронном носителе |

Примечание:

- При выявлении необходимости проектирования или привязки дополнительных инженерных или иных сооружений (проект освещения автодорог, системы водоотведения с территории автодорог трансформаторная подстанция, светофорные объекты, пожарные резервуары и др.) разработка или привязка ранее запроектированных подобных инженерных сооружений ведётся по дополнительному заданию и дополнительному соглашению;

- При выявлении необходимости выполнения проекта мероприятий по усилению грунтов основания, водопонижения, эти проектные работы будут выполняться по дополнительному заданию и дополнительному соглашению;

- При выявлении необходимости разработки разделов, «Мероприятия по охране окружающей среды», «Технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», вышеуказанные разделы, будут выполняться по дополнительному заданию и дополнительному соглашению.