|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «КЗСК» ___________________ И.А. Сокол «___» ______________ 2023 г. |
| --- | --- |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку документации «Техническое перевооружение производства 2,2-дихлордиэтилформаля. Получение особо чистого 2,2-дихлордиэтилформаля (99,5%) на ректификационной установке для разгонки формаля – сырца методом периодической вакуумной ректификации. Изменение схемы обвязки одного реактора на стадии получении 2,2-дихлордиэтилформаля».

РФ, Республика Татарстан, 420054, г.Казань ул.Лебедева, д. 1, помещение 4.

| Перечень основных данных и требований |
| --- |
| 1 Заказчик | АО «КЗСК» |
| 2 Проектная организация | Определяется Заказчиком. |
| 3 Основание для проектирования | Договор |
| 4 Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 5 Район и пункт строительства | РФ, Республика Татарстан, г.Казань ул.Лебедева, д. 1 |
| 6 Стадийность проектирования | 1. Обмерные работы (с выездом на площадку строительства). 2. Рабочая документация выпускается в одну стадию в составе основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации». 2.1 Этап 1. Разработка документации для получения особо чистого 2,2-дихлордиэтилформаля (99,5%) на ректификационной установке для разгонки формаля – сырца методом периодической вакуумной ректификации следующих марок: - КМ - «Конструкции металлические» - ЭМ - «Силовое электрооборудование» - ЭО - «Электроосвещение» (при необходимости) - ТХ - «Технология производства» (с пояснительной запиской) - АТХ - «Автоматизация технологических процессов» Возможна разработка других марок основных комплектов рабочих чертежей в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020, не учтённых в объёме работ. |
| 7 Срок проектирования | Разработка проектной документации (стадия «Р») – не более 30 календарных дней с момента подписания договора. |
| 8 Состав производства и особые условия строительства | 1. Существующее производство 2,2-дихлордиэтилформаля. Класс опасности – II, категория по взрывопожароопасности – Ан. Трубопроводы и оборудование расположены на улице. |
| 9 Проектная мощность производства | Мощность производства: - 2,2-дихлордиэтилформаля – 595 кг/ч |
| 10 Режим работы производства | Выдаёт Заказчик |
| 11 Численность работающих | Штаты существующие. Обслуживающий персонал размещается в существующих бытовых помещениях. |
| 12 Номенклатура продукции и требования к качеству | Особо чистый 2,2-дихлордиэтилформаль. Требования к качеству готового продукта – содержание основного вещества 99,5%. |
| 13 Технические решения | 1. Описание технологического процесса, нормы технологического режима, материальный баланс принять в соответствии с отчетом (ТР), выдаваемым Заказчиком. 2. Остальные технические решения определяются протоколами технических совещаний, которые являются неотъемлемой частью технического задания. |
| 14 Основное технологическое оборудование и материалы | 1. Основное технологическое оборудование – согласно Технологическому регламенту, который выдается Заказчиком. Заказчик предоставляет данные по имеющемуся у него оборудованию. |
| 15 Необходимость автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) | Предусмотреть систему контроля и автоматики управления технологическим процессом, согласно требованиям промышленной безопасности и технологии производства. Исполнитель разрабатывает «полевой, средний и верхний» уровни. Уровень автоматизированного оперативного управления установить на аппаратах поз. 8/1-5 (пять аппаратов) для синтеза формаля – сырца. Контроль параметров: - загрузка (количество) этиленхлоргидрина, серной кислоты; - Уровень в реакторе; - Давление в реакторе; - Температура; - перемешивание реакционной массы. |
| 16 Обеспечение производства энергосредствами | От существующих сетей, в соответствии с выданными техническими условиями поступают следующие энергосредства: - электроэнергия; - вода хозяйственная. - пар. От существующего оборудования поступает: - азот; - сжатый воздух технический; - сжатый воздух КИП. |
| 17 Граница проектирования | Нет. |
| 18 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Проектом предусмотреть металлические площадки обслуживания реактора, колонны ректификации, емкостного оборудования. |
| 19 Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Принятые технические решения должны исключать возможность отрицательного воздействия на окружающую среду (загрязнение воздуха, почвы и водоемов вредными выбросами, стоками и отходами). |
| 20 Особые требования | Оформленные опросные листы на не стандартизированное оборудование включить в состав проектной документации |
| 21 Количество экземпляров ПСД, передаваемое Заказчику | Документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде на диске. Форматы файлов в электронном виде: текстовая часть – doc, графическая часть – pdf, dwg. |
| 22 Перечень согласований с Федеральными надзорными органами | Сопровождение документации при проведении экспертизы промышленной безопасности |
| 23 Гарантийный срок | Гарантийный срок по разработанной проектной документации составляет 2 года с момента подписания акта выполненных работ |

Разработал:

Руководитель проекта				Войнов И.П.