|  | Приложение № 1 к Договору № 1024-2/01 от 11.01.2024 г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по объекту:

«Колвинское нефтяное месторождение. Опорная база промысла-I очередь, 
инв. № 00000095. Техническое перевооружение. 007.196.023 Склад нефтепромыслового оборудования. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»

| № п/п | Наименование разделов | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования. | Программа развития производства АО «ННК-Печоранефть» |
|  | Заказчик | АО «ННК-Печоранефть» |
|  | Генеральная проектная организация | Выбор организации определяется на конкурсной основе |
|  | Субподрядные проектные организации | Определяются Генпроектировщиком по согласованию с заказчиком |
|  | Месторасположение объекта строительства | Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Колвинское нефтяное месторождение |
|  | Вид строительства | Техническое перевооружение |
|  | Стадия проектирования | Рабочая документация (далее-РД) |
|  | Исходные данные | В процессе разработки рабочей документации Заказчик предоставляет недостающие для проектирования исходные данные по письменному запросу Подрядчика. Положение «О порядке получения, рассмотрения, утверждения, хранения проектной, рабочей документации. Внесение изменений в утвержденную документацию», утверждённое приказом АО «ННК-Печоранефть» от 26.10.2018 № 153-П. Стандарт «АСУ ТП. Требования по объемам автоматизации», утверждённый приказом АО «ННК-Печоранефть» от 21.08.2015 № 199-П. Стандарт «Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Требования к программно-техническому комплексу», утверждённый приказом АО «ННК-Печоранефть» от 22.11.2021 № 206-П. Стандарт «Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Рекомендации по построению архитектуры и разработке программного обеспечения», утверждённый приказом АО «ННК-Печоранефть» от 22.11.2021 № 205-П. Стандарт «Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Требования к поставке», утверждённый приказом АО «ННК-Печоранефть» от 22.11.2021 № 203-П. Исходные данные предоставляются после заключения договора на проектно-изыскательские работы. Технический отчет по результатам диагностирования (обследования) № ЗС.6/2016-226 склада нефтепромыслового оборудования, принадлежащего АО «ННК-Печоранефть», ООО «Техконтроль», г.Ухта, 2016г. СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. |
|  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | Помещение теплого склада на территории опорной базы промысла (ОБП). Склад расположен в одноэтажном здании размерами 18*30*9 м, высота от пола первого этажа до пола второго яруса 3,45м, высота стеллажей на втором ярусе 1,90м. В составе склада: - склад лакокрасочной продукции; - склад спецодежды и СИЗ; - склад нефтепромыслового оборудования; - склад пенообразователя. Помещения склада отапливаемые, t=+5 оС, в помещении склада спецодежды и СИЗ t=+16 оС. |
|  | Требования к порядку разработки документации | Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ и локальными нормативными документами Заказчика, в объёме необходимом для строительства, в том числе в соответствие с Положением «О порядке получения, рассмотрения, утверждения, хранения проектной, рабочей документации. Внесение изменений в утвержденную документацию». РД разработать в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), в том числе ГОСТ Р ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства», а также иными действующими техническими документами и стандартами АО «ННК - Печоранефть». При использовании типовых решений, выполнить привязку типовых решений в рабочей документации. В составе РД разработать следующие разделы: - Общая пояснительная записка; - Рабочая документация; - Система пожарной сигнализации (СПС); - Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ); - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; - Сметная документация. После заключения договора на ПИР и до выдачи РД, согласно утвержденного календарного плана, проектная организация обязана вести плановый реестр РД в формате таблицы «EXCEL», по установленной Заказчиком форме. После согласования планового реестра Заказчиком допускается вносить изменения, при этом новый вариант планового реестра направляется Заказчику до выдачи комплектов РД. |
|  | Требования к инженерным изысканиям | Не требуется |
|  | Требования к землеустроительным работам | Не требуется Проектирование выполнить в границах ранее отведенных земельных участков |
|  | Особые условия строительства и проектирования. | Природно-климатические и инженерно-геологические условия: - район Крайнего Севера, многолетнемерзлые грунты и т.д.; - климатический подрайон определить согласно СП 131.13330.2020; Прочие условия, влияющие на производство работ определить при проектировании. Класс опасности опасных производственных объектов – II. Работы будут проводиться на действующем объекте |
|  | Особые требования к проектированию | По каждому разделу рабочей документации, марки (АС, ТХ, … и т.д.) составить спецификации материалов и ведомости объемов работ в форматах Excel и PDF (с подписями). На листах общих данных каждого раздела, марки (АС, ТХ, … и т.д.) указать перечень работ, которые подлежат освидетельствованию и оформлению акта в соответствии с требованиями НТД и законодательства. С целью анализа и оценки соответствия принятых в рабочей документации технических решений требованиям промышленной безопасности необходимо провести экспертизу промышленной безопасности. Состав и объем передаваемых материалов РД должен соответствовать минимальным требованиям для прохождения экспертизы промышленной безопасности. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение РД до получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. Исключить из разрабатываемых разделов экономические (стоимостные) показатели проектируемых объектов. Технологические и технические решения должны обеспечивать минимизацию капитальных вложений и эксплуатационных затрат. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам, нормативным требованиям по экологической безопасности процессов производства и нормам РФ по качеству Проектные решения должны соответствовать современным достижениям науки, техники и передового опыта и обеспечивать высокую эффективность капитальных вложений за счет снижения материалоемкости и трудоемкости строительства, экономного расходования тепловой и электрической энергии, максимальной автоматизации производства, повышения степени заводской готовности оборудования, строительных конструкций, изделий, применения наиболее экономичных схем завоза материалов и оборудования, рационального использования земель, минимального воздействия на окружающую среду, взрыво- и пожаробезопасности объектов. 3. Экологические требования в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ и ведомственные нормативно-техническими документами Компании. |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия | 1. Режим работы предприятия: круглосуточный, круглогодичный с учетом времени остановки оборудования на ТО, и ремонт. 2. Организация работы персонала – 2х-сменный, вахтовый. |
|  | Требования к технологии и основному оборудованию | Не требуется |
|  | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | Не требуется |
|  | Требования по энергоснабжению | Требование по категорированию систем и электроприемников: Выполнить расчет электрических нагрузок проектируемых объектов и оборудования, отдельно рассчитать нагрузки первой категории особой группы, согласовать с Заказчиком; Категория надежности электроснабжения – определить проектом с учетом требований действующих нормативных документов, в т.ч. Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Норм технологического проектирования объектов сбора и транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений (ВНТП). Требования по подключению (внешнее электроснабжение, сети предприятия): Точка подключения к источнику электроснабжения – в соответствии с ТУ на электроснабжение; Технологическое присоединение к источнику электроснабжения выполнить на основе запрошенных у Заказчика Технических условий. Требования к разработке рабочей документации: Разработку проекта выполнить согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Проект разработать в соответствие с действующими законодательными, нормативно-правовыми документами, в том числе Градостроительного кодекса РФ; Проектирование электроснабжения электроустановок выполнить согласно нормам ПУЭ, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), нормативно-технической документации по строительству объектов электроснабжения; Оборудование должно отвечать нормативным документам и следующим требованиям: Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», Федерального закона № 116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПТЭЭП; Разработать схему электроснабжения объекта. Выполнить расчеты нормальных и аварийных режимов электроснабжения, проверить обеспечение необходимых уровней напряжения, перетоков и компенсации реактивной мощности. Выполнить расчеты динамической и статической устойчивости энергосистемы; Предусмотреть анализ схем внутреннего и внешнего электроснабжения, автоматических устройств, релейной защиты, подтверждающих соответствие надежности электроснабжения объекта заявленной потребителем; Выполнить расчеты токов короткого замыкания; Номенклатуру и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в проектной документации, согласовать с Заказчиком; Номенклатуру, тип и технические характеристики электротехнического оборудования согласовать с Заказчиком; Электрооборудование должно иметь степень взрывозащиты в соответствии с нормами ПУЭ. На всем электрооборудовании установить знаки «Опасность поражения электрическим током» в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Требования к системам защит и автоматики: Проектируемое электрооборудование должно быть рассчитано на долговременный режим работы; Для защиты потребителей электрической энергии от перегрузов и токов коротких замыканий, токов замыкания или утечки на «землю», перенапряжения и т.д. использовать автоматические выключатели. При выборе номинальных характеристик выключателей (типы, исполнение, номиналы, защиты) руководствоваться требованиями ПУЭ. На основании проведенных расчетов электрических режимов и токов короткого замыкания разработать общесистемные средства управления (релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика, средства связи) на год ввода объектов. К предполагаемому типу распределительных щитов 0,4 кВ: Предусмотреть распределительные щиты 0,4 кВ для подключения оборудования. Количество и номинальные характеристики коммутационных аппаратов распределительного щита 0,4 кВ определить расчетом. Требования к системам освещения, заземления и молниезащиты: Провести расчет заземления, молниезащиты, освещенности и предложить технические решения по их реализации; Предусмотреть освещение с применением светодиодных светильников с регулированием включения/отключения. Выполнить в соответствии с требованиями и нормами проектирования; Управление системой наружного освещения должно осуществляться от таймера включения и фотоэлемента, также предусмотреть ручное управление. Предусмотреть антикоррозийное покрытие металлоконструкций заземления; Предусмотреть защитное заземление и молниезащиту для защиты от поражения электрическом током, прямых ударов молнии, статического электричества в соответствии с ПУЭ; Система заземления и молниезащиты в соответствии с нормами ПУЭ, система TN-S. Трехфазные цепи – пятипроводное исполнение, однофазные – трехпроводное. Проектом предусмотреть защиту от прямых ударов молний, заноса и распреденления высокого потенциала, статического электричества; Фланцевые соединения трубопровода, предусмотренные для установки заглушек, должны быть оснащены токопроводящими перемычками; Проектом предусмотреть от всех молниеприемников, установленных на объекте (в т.ч. мачт освещения) отдельные токоотводящие проводники – токоотводы, с присоединением их к заземляющему устройству. При устройстве молниезащиты руководствоваться требованиями СО 153-34.21.122 и РД 34.21.122-87. Требования по сетям переменного тока, постоянного тока: Кабельные линии проложить в кабельных коробах, закрытых лотках. По всей длине трассы предусмотреть механическую защиту кабельной линии. Проектом предусмотреть прокладку кабельных линий по эстакадам. Трассу прохождения кабельных линий выполнить согласно требованиям ПУЭ; Произвести расчет электрических нагрузок, сечение кабельных линий определить расчетом. Силовые кабели до 1000 В применить бронированные, в холодостойком исполнении (ХЛ), кабели выше 1000 В применить с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, степень защиты IK10, материал жилы – медь, количество жил и сечение определить проектом. Концевые и соединительные муфты - термоусаживаемые, исполнения ХЛ-1; Кабели, силовые, КИП, интерфейсные и информационные должны располагаться в разных лотках; Предусмотреть защиту кабельных линий от механических повреждений на спусках с кабельных сооружений; Применить кабельную, монтажную продукцию российского производства; Прокладку кабельной продукции по территории площадки предусмотреть по кабельным конструкциям/кабельной эстакаде (уточнить при проектировании); Тип и сечение кабельной продукции определить проектом, с учетом возможности монтажа без предварительного нагрева до -25 Сº, максимально унифицировать и согласовать с Заказчиком; Во взрывоопасных зонах исключить применение соединительных и ответвительных кабельных муфт, за исключением искробезопасных цепей. |
|  | Требования по энергосбережению | Не требуется |
|  | Автоматизация технологических процессов | Оборудовать помещение теплого склада на территории ОБП системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области пожарной безопасности, отраслевыми нормами и локальными нормативными документами Компании. Оснащение СПС, СОУЭ выполнить согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Тип СПС принять – адресная система. Тип СОУЭ принять в соответствии с СП 3.13130.2009. Предусмотреть раздельную передачу сигналов «Пожар» и «Неисправность» в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (операторную). Свето-звуковое оповещение снаружи помещения теплого склада. Применяемое оборудование для СПС, СОУЭ должны иметь вид взрывозащиты соответствующий категории помещения. Тип и параметры оборудования СПС, СОУЭ должны обеспечивать их устойчивость к воздействиям климатических, механических, электромагнитных, оптических и иных факторов внешней среды в местах их размещения. Монтаж оборудования СПС, СОУЭ произвести в соответствии с требованиями ПУЭ, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 3.13130, СП 6.13130.2021, ГОСТ Р 59636-2021, ГОСТ Р 59638-2021 и требований руководств по эксплуатации на соответствующие приборы. Разместить автоматические пожарные и ручные извещатели согласно СП 484.1311500, СП 231.1311500 и паспортной документации на извещатели. Место размещения ручных извещателей обозначить специальными знаками пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.026. Размещение пожарных оповещателей и прокладку кабельных линий выполнить согласно требованиям СП 3.13130. Кабельные линии СПС, СОУЭ должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением согласно ГОСТ 31565 и СП 6.13130.2021. Кабельные линии систем противопожарной защиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Организовать отдельную прокладку силового кабеля от информационного кабеля. Для заделки кабельных проходок использовать материалы, с учетом выполнения требований п.7 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Электроснабжение приборов СПС, СОУЭ выполнить согласно требованиям СП 6.13130.2021. Предусмотреть защиту оборудования СПС, СОУЭ от высоковольтных импульсных помех, а также от продолжительных перенапряжений свыше 250 В. Все металлические корпуса приборов присоединить к внутреннему контуру заземления в соответствии с ПУЭ. Формирование сигнала «Пожар» и команды на запуск системы оповещения должно осуществляться при срабатывании двух и более автоматических пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И». Предусмотреть интеграцию СПС, СОУЭ в общую систему объекта. Все принимаемые технические решения, рабочую проектную документации и спецификации необходимо согласовать с главным метрологом АО «ННК-Печоранефть». |
|  | Требования к метрологическому обеспечению | Не требуется |
|  | Технологическая связь | Не требуется |
|  | Требования по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране и гигиене труда | 1. Автоматические пожарные извещатели, световые и звуковые устройства оповещения людей при пожаре и места их установки на объекте предварительно согласовать с Заказчиком. 2. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: - описание проектных решений по обеспечению пожарной безопасности людей при возникновении пожара; - структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты. Общие требования: Применить требования пожарной безопасности, нормативных документов по ПБ, применимые в той части, которая соответствует объему работ по техническому перевооружению, в соответствии с Федеральным законом № 123-Ф3 (ч. 4 ст. 4) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994, а также других действующих нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности федерального, регионального и отраслевого уровня. Учесть требования нормативных документов, указанных в «Перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержденном Приказом Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 в редакции от 08.09.2022). Разработать рабочую документацию с учетом требований законодательства РФ об охране труда, промышленной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: - Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Раздел X. «Охрана труда»; - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; - «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» и другими действующими нормативными документами. Определить безопасный срок эксплуатации сооружений, применяемого оборудования и технических устройств в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами. Технические решения в рабочей документации выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности РФ. Подбор технических устройств выполнить в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования». Все основные технические решения, оборудования и материалы по системе автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией при пожаре предварительно согласовать с Заказчиком. Место установки приемно-контрольного прибора согласовать с Заказчиком. Помещения категории "А" оборудовать ЛСК. Для помещений категории "А" в качестве ЛСК применить окна по ГОСТ Р 56288-2014. Для помещений категории «А» применить автономные модули газового пожаротушения. |
|  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Не требуется |
|  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
|  | Требования к системам безопасности и охране Объектов | Не требуется |
|  | Требования по информационной безопасности | Не требуется |
|  | Требования по обеспечению сметной документации | Сметная документация должна содержать сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты, пояснительную записку, ведомости объемов работ в составе каждого раздела рабочей документации, обосновывающие документы, разработанные в соответствии с требованиями Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. с изменениями и дополнениями. Сметная документация составляется в соответствии с исходными данными Заказчика для разработки сметной документации (Приложение № 1). Пояснительная записка к сметной документации, должна содержать: сведения о порядке применения индексов со ссылкой на правоустанавливающие документы, на основании которых приняты используемые в сметной документации индексы с обязательным указанием их числовых значений; механизм определения сметной стоимости оборудования и материалов, в качестве обоснования стоимости, которых принимаются цены поставщиков или заводов-изготовителей, а также принятый порядок применения к этому оборудованию и материалам индексов; обоснование особенностей определения сметной стоимости СМР для составления сметной документации (в части применения коэффициентов стесненности и проч.); наименование используемой сметной нормативной базы; дата включения в Федеральный реестр сметных нормативов; другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него. Общие требования к сметной документации: 4.1. Сметную документацию составлять базисно-индексным методом в двух уровнях цен: в базисных ценах на основе действующей сметно-нормативной базе 2001г.; в текущих ценах на дату выпуска сметной документации. Сводный сметный расчет составлять в базисном и текущем уровне цен для стадии РД. Аналоги при выполнении стадии «РД» не применять. В составе сметной документации на стадии РД разработать ведомость потребности ресурсов в разрезе объекта/подобъектов. При составлении локальных смет производить деление на подобъекты/ здания/ сооружения, в соответствии с их назначением для целей корректного формирования затрат на каждый подобъект/здание/сооружение. Локальная смета должна включать в себя виды работ и затрат на каждый отдельный подобъект/ здание/ сооружение. Сметную документацию предоставить на электронном носителе в формате сметного программного комплекса, а также в форматах *.xml, *.pdf и в формате «Excel». |
|  | Определение затрат на страхование | Выполнить в соответствии со ст. 263 Налогового кодекса РФ и письмом Госстроя РФ от 18.07.2002 № НЗ-3942/7 «О средствах на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию строительных рисков». Учесть в соответствии с исходными данными к разработке сметной документации. |
|  | Состав демонстрационных материалов | Не требуется |
|  | Порядок сдачи работы | 1. Подрядная организация представляет Заказчику: 1.1. Результаты работы по обследованию в виде Заключения в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде (в формате *.pdf и в исходных форматах *.dwg, *.doc, *.xls и т.п.). 1.2 Общая пояснительная записка, комплект РД в 1 экземпляре в электронном виде (в формате *.pdf и в исходных форматах *.dwg, *.doc, *.xls и т.п.), 1 экземпляр сметной документации предоставить на электронном носителе в формате сметного программного комплекса, а также в форматах *.xml, *.pdf и в формате «Excel». |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | Передача документации через интернет ресурс осуществляется при наличии сопроводительного письма и реестра документации. Электронная версия комплекта документации передается на CD диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной (и рабочей) документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. Диск должен быть защищён от записи. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание передаваемой документации должен соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть отражен в реестре документации, подписанным ответственным специалистом. При передаче на диске - в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista/7/8/10. |
|  | Перечень согласований с федеральными и надзорными организациями | Не требуется |
|  | Требования к авторскому надзору | Не требуется |
| 30 | Приложения | 1. Исходные данные для разработки сметной документации. |

Подрядчик:							Заказчик:

Директор							Генеральный директор

ООО «Айпроджектплюс»»					ООО «Русэнерго»

______________ Н. И. Айкин				_____________ Н. А. Романов