Техническое задание на проектирование

объекта капитального строительства:

«Лыжная база по адресу: г. Новосибирск, ул. Матросова, 1/1»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |
| 1. | Основание для проектирования объекта | Поручение Министерства спорта от 19.01.2023г. Наказы избирателей, № наказа 35-055. |
| 2. | Заказчик | Заказчик: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» (МАУДО«СШ «ЦЗВС»). 630091, город Новосибирск, ул. Советская, 62, тел.: 285-51-11. ОГРН 1025403913072, ИНН 5410130443 |
| 3. | Инвестор (при наличии) | Нет |
| 4. | Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 02.11.2022 N 928/пр(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20февраля 2022 г., регистрационный №72411) | Комплексы объектов зимних видов спорта. Прочие объекты (03.04.004.099). |
| 5. | Вид работ | Проектирование для последующего строительства. |
| 6. | Срок выполнения проекта | Работа по проектированию и согласованию проекта должна быть выполнена за 6 месяцев. |
| 7. | Источник и объем финансирования строительства объекта | Бюджет города Новосибирска. |
| 8. | Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии) | Выполняются подрядной организацией на основании генеральной доверенности от Заказчика. После произведения расчетов мощностей (нагрузок) на энергоресурсы проектируемого здания подрядная организация запрашивает технические условия (далее ТУ) в ресурсоснабжающих организациях на: теплоснабжение; водоснабжение; водоотведение; электроснабжение; строймеханизмы; комплекс услуг связи (телефонизация, интернет, телевидение, радиофикация); диспетчеризацию лифтов; на присоединение к дорожно-уличной сети; - на отвод и подключение ливневых стоков с территории земельного участка. |
| 9. | Требования к выделению этапов строительства объекта | Без выделения этапов. |
| 10. | Срок строительства объекта | Срок строительства объекта определяется проектом в соответствии с разделом ПОС. |
| 11. | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | На земельном участке с кадастровым номером 54:35:083645:236 площадью 4132 кв. м, предусмотреть строительство здания лыжной базы. Ориентировочная площадь здания базы 510 кв. м. Набор помещений предусмотреть согласно п. 20. технического задания на проектирование. |
| 11.1. | Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №1, ст.5) и включают в себя: |
| 11.2. | Назначение объекта | Лыжная база |
| 11.3. | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность | Не принадлежит. |
| 11.4. | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Определяется проектом на основании инженерно-геологических изысканий. |
| 11.5. | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит. |
| 11.6. | Пожарная и взрывопожарная опасность объекта | Класс конструктивной пожарной опасности – С1. Степень огнестойкости – II. (Уточнить этажность, вместимость – определить параметры по Таблице 6.15 СП 2.13130.2020) Класс функциональной пожарной опасности – Ф 2.1. Согласно ст.27 п.2 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания классов Ф 2.1 по взрывопожарной и пожарной опасности не категорируются. |
| 11.7. | Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей | Имеются помещения с постоянным пребыванием людей. |
| 11.8. | Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст.5) | Нормальный. |
| 12. | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Объект не является опасным производственным объектом. |
| 13. | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать действующим нормативным документам РФ, в том числе: №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"»; СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Класс энергоэффективности принять не ниже класса "C". |
| 14. | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Необходимо выполнить: инженерно-геодезические изыскания с изготовлением инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 (в т.ч. с учетом трассировки внеплощадочных инженерных сетей от точек подключения в соответствии с техническими условиями); инженерно-экологические изыскания с составлением отчета; инженерно-геологические изыскания с составлением отчета. Изыскания необходимо выполнить в объеме необходимом и достаточном для подготовки проектной документации. Для наружных сетей выполнить изысканияв объеме необходимом и достаточном для подготовки проектной документации. |
| 15. | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | Определяется проектной организацией после разработки проектной документации на основании действующих нормативов РФ. |
| 16. | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российский Федерации | Определить необходимость выполнения обследования территории на предмет наличия культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии №73-ФЗ от 25.06.2002, с разработкой (при необходимости) раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия с проведением государственной историко-культурной экспертизы и необходимых согласований данной документации в соответствии с действующими нормами и правилами РФ. |
| Перечень основных требований к проектным решениям |
| 17. | Требования к технологическим решениям | Раздел «Технологические решения» разработать согласно требованиям п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. (с изменениями), технологические решения определить проектом с учетом требований действующих норм и правил РФ и согласовать с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. Предусмотреть в составе здания лыжной базы помещения: 1. Тамбур (Предусмотреть двойные двери. Широкий, позволяющий выходить и входить в обоих направлениях беспрепятственно с инвентарем); 2. Фойе (холл ожидания) (Оснастить скамейками для сидения); З. Универсальная кабина (туалет) (Оснастить раковиной для мытья рук, унитазом с раздельной кабиной); 4. Комната хранения и выдачи лыжного инвентаря (Оснастить пирамидами для хранения лыж, лыжных палок); 5. ИТП; 6. Раздевалка (Оснастить кабинками для переодевания, душевыми, туалетом, раковиной); 7. Раздевалка (Оснастить кабинками для переодевания, душевыми, туалетом, раковиной); 8. Раздевалка (Оснастить кабинками для переодевания, душевыми, туалетом, раковиной); 9. Раздевалка (Оснастить кабинками для переодевания, душевыми, туалетом, раковиной); 10. Вакс кабина (Комната подготовки лыж. Оснастить столами для подготовки лыж, шкафами для хранения инструментов. Покрытие пола необходимо выполнить противоскользящими материалами, легкомоющимися. Предусмотреть принудительную систему вентиляции); 11. Комната администрации; 12. Тренажёрный зал (Оснастить силовыми и специальными тренажерами. Покрытие пола предусмотреть прорезиненное); 13. Лыжехранилище (Оснастить пирамидами для хранения лыж, лыжных палок); 14. Лыжехранилище (Оснастить пирамидами для хранения лыж, лыжных палок); 15. Лыжехранилище (Оснастить пирамидами для хранения лыж, лыжных палок); 16. Помещение охраны; 17. Кладовая уборочного инвентаря; 18. Санузел (Оснастить раковиной для мытья рук, унитазом с раздельной кабиной); 19. Санузел (Оснастить раковиной для мытья рук, унитазом с раздельной кабиной); 20. Электрощитовая; 21. Тренерская (Оснащение – стол, 2 стула, шкаф для верхней одежды, шкаф для хранения документов и ценных вещей); 22. Кабинет врача; 23. Комната для персонала; 24. Гараж; 25. Коридор; 26. Коридор (Фойе); 27. Тамбур 2 (Предусмотреть двойные двери. Широкий, позволяющий выходить и входить в обоих направлениях беспрепятственно с инвентарем); 28. Буфет. Состав помещений, площади, оснащение уточнить при проектировании с учетом действующих норм и правил РФ. |
| III. Иные требования к проектной документации |
| 18. | Стадия проектирования | ПР |
| 19. | Раздел ПСД для проектирования | ИОС-7 |
| 20. | Исходные данные для проектирования | Раздел 2023.109690- ПЗУ; Раздел 2023.109690-АР. |

Задание подготовил:

| Должность: Главный инженер проекта |  | Тарчков В.В. |
| --- | --- | --- |